HF406 & 408 & 616&624DesignAdvantages设计优势

GARDNER DENVER公司Heliflow鼓风机

- Heliflow鼓风机结合了鼓风机设计以及制造工艺中被广泛认可的成功经验，从而得以制造出具有挑战性的螺旋式三叶罗茨鼓风机。通过实际使用加德纳·丹佛公司已解决正压罗茨鼓风机负压罗茨真空泵的高噪音问题。

- 超过145年的高品质生产历史，具有可证实的生产成果。

- 所有Heliflow鼓风机都在美国密苏里洲Sedalia市超过330000平方米的工厂内进行制造、组装以及包装。

- 所有制造出来的设备均通过ISO9001认证。

- 每一台Heliflow鼓风机均通过严格的性能测试，以符合特定使用需求。

- 荣获美国最新能源大奖

- ******具有创新性，专利权，运行平稳，出众的结构完整性以及最小限度的扭转度。

2.   ****实心叶轮设计能够降低潜在的震动，与空心的转子相比，具有保持动平衡的特性。

3.    ******叶轮和轴均由耐磨的球墨铸铁和高强度碳素钢精加工而成，叶轮的动平衡精度等级达到G6.3级。叶轮与轴为一体结构不可分离.。

4.   ******大尺寸直径的轴能够提供较高的悬垂负载能力，与其它可竞争的产品具备无法比拟的优势。

5.******大尺寸直径轴上装有高精度的大型球形及滚柱型轴承可提供具有优越可靠性的传递动力，极限负荷下可大大延长鼓风机的使用寿命。

6.******鼓风机机壳外部设置了很多加强茎，对风机机身可起到更好的散热效果，并且整体结构更牢靠。

7.******独特的三角形可调谐进排气口和外接的消声器等附件。

8.******灵活的底脚设计。

9. ******精密的同步齿轮锁定装置

10.******高等级的活塞环

11. ******高精度等级合金钢同步斜齿轮

12.   ******双重飞溅润滑

13.  *******Heliflow 408-624型与其竞争产品对比

- 更大的温度上升极限可达250华氏度，同类型鼓风机只能到230华氏度

- 最高压力可达113.2KPa，同类型只能到78.9KPa

14. 质保期长。