BZC8061不锈钢防爆防腐操作柱使用说明书

BZC8061防爆防腐操作柱适用范围

1. 爆炸性气体环境危险场所：1区、2区；

2. 可燃性气体、蒸气级别：ⅡA、ⅡB、ⅡC；

3. 适用于爆炸性气体环境1区、2区场所；适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所

4. 适用于T1~T6组温度组别。

5、广泛用于石油开采、炼油、化工、制药、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。

BZC8061防爆防腐操作柱技术参数

1、防爆标志：ExdIICT6

2、额定电压：AC220V/380V

3、额定电流：10A

4、防护等级：IP65

5、防腐等级：WF2

6、使用类别：AC-15、DC-13

7、内装元件：BA8060系列防爆按钮，CP系列防爆电表，BC8060系列防爆带灯按钮

BD8060系列防爆指示灯，BK8050系列防爆开关

8、进出线口螺纹：G1引入口规格，如有特殊要求请注明

9、电缆外么：适合直径12~17mm电缆

10、布线方式：电缆布线，如是钢管布经请注明。

BZC8061防爆防腐操作柱产品特点

1、外壳采用优质不锈钢制成，具有搞老化、耐冲击、耐腐蚀等优点；

2、密封橡胶采采用线浇发泡先进工艺，连续无接口，粘接牢固，密封性好

3、箱体表面拉丝处理，外形美观

4、可配金属材质手柄，适用于低温环境；

5、面板上各元件结构满足IP65高防护性能要求；

6、万能控制开关，多种电气功能任选。

BZC8061防爆防腐操作柱方案举例：

BZC8060-K1G

BZC8060-K1L

BZC8060-A2G

BZC8060-A2L

BZC8060-C2G

BZC8060-C2L

BZC8060-D2K1G

BZC8060-D2K1L

BZC8060-A2B1G

BZC8060-A2B1L

BZC8060-A2D2G

BZC8060-A2D2L

BZC8060-C2K1G

BZC8060-C2K1L

BZC8060-A2B1D2G

BZC8060-A2B1D2L

BZC8060-A2D2K1G

BZC8060-A2D2K1L

BZC8060-A4D2G

BZC8060-A4D2L

BZC8060-B1K1G

BZC8060-B1K1L

BZC8060-B1D2K1G

BZC8060-B1D2K1L

BZC8060-C6G

BZC8060-C6L

BZC8060-A4B1D4K2G

BZC8060-A4B1D4K2L

BZC8060-A6D6G

BZC8060-A6D6L

BZC8060-A4D4K2G

BZC8060-A4D4K2L

BZC8060-D4K4G

BZC8060-D4K4L

BZC8060-A4B1D4G

BZC8060-A4B1D4L

BZC8060-A2B1D2K1G

BZC8060-A2B1D2K1L

防爆防腐操作柱订货须知

在选型时请根据总单元及分单元含义，注明开关,按钮,指示灯,电流表各自的数量,规格及其产品的安装方式,进出线口方向等。详细注明所需产品的型号。

1,总单元中注明所需开关,按钮,指示灯,电流表各自的数量,产品 的安装方式,进线方式及规格和数量。 如：二钮一表二灯挂式注为：BZC8061-A2B1D2G。

2. 分单元中详细注明开关,按钮,指示灯,电流表各自的数量,规格。

2.1,开关：在选型时参照开关代号中的各种功能选取相应的开关， 注明代号，开关代码见P264页。如用户另有特殊要求的请在订 货选型前与本公司工程技术人员澄清，我公司可根据要求特制。 如：开关选用功能代号为K，则注为：K1-1K。

2.2,指示灯：在选型时根据所需指示灯的颜色,电压,数量注明指示 灯代号。 如：指示灯选用两灯红绿各一，电压为220V， 则注为：D2-1Rd/1Gd； 指示灯选用两灯均为红色24V，则注为D2-2Rd。

2.3,按钮：在选型时注明按钮的数量,按钮头结构,触头型式等参数， 注明选用按钮的代号。 如：两按钮均为一常开一常闭，则注为：A2-2Ⅰ 如：两按钮一只为一常开，一只为一常闭，则注为：A2-1Ⅰ/1Ⅱ。

2.4,电流表：在选型时请指定电流表的量程及数量。 如：电流表量程为200/5，数量为1，则注为：B1-1（200/5）； 如：电流表数量为二,量程一只为200/5,一只为100/5， 则注为：B2-1（200/5）/1（100/5）。

3. 完整的订货代号 总单元和分单元选定后组合一起就是完整的选型代号。