PTK-1202 V3.0 智能报警联动控制器                 安 装 指 南

PTK-1202 智能报警联动灯光控制器，只需一个常闭或常开开关量输入：如红外探头，对射，紧急按钮等常开/常闭信号，即可联动另一端的强电开关，,并配有精确定时器延时,使另一端保持一定时间，当然也可以做到输出与输入开关量同步 (时间为0)。对于周界或一些特定场合的灯光联动非常有用，产品内置单片机，定时精确,并可通过更改单片机程序实现更多功能，有特殊需求，可随时与你的供货商联系，只需要更改程序，而不会增加成本。 (对于输入为常闭信号，拔码开关8在OFF，则在输入端口上，哪一个端口如果没有信号输入，必需将其与公共端用导线短路，切记！)

1.规格及参数

| 型 号 | PTK-1202 智能灯光报警联动控制器 |
| --- | --- |
| 尺 寸 | 8.5厘米 x 8.5厘米 x 4.5厘米（长x宽x厚） |
| 重 量 | 50克 |
| 工作温度 | -10℃ ∽ +50℃；0-85%湿度 |
| 工作电压 | 直流12 ∽ 24伏 （电压超过16V ,请将JP1剪断） |
| 输入一 Z2 | 开关量输入，对应C2 (强电) |
| 输入二 Z1 | 开关量输入，对应C1 |
| 大功率开关量输出 | 支持250V/10A交流的开关量输出（不超过2000W） |
| 小功率开关量输出 | 支持 24V/3A 直流的开关量输出或220V/3A 交流开关量输出（不超过500W） |

2.拔码开关使用说明

| 拔码开关(数字) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拔到ON(定时） | 10秒 | 30秒 | 1分钟 | 3分钟 | 5分钟 | 10分钟 |
| 拔到OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

所有拔到ON的时间可以累计，如将5,6都拔到ON，则总时间为：5+10=15分钟。其它时间类推。

需要特别时间或定时功能的，可定制！

| 拔码开关(数字) | 7 | 8 |
| --- | --- | --- |
| 拔到ON(功能） | 任何一个输入对应两个输出 | 输入为常开信号( NO, COM ) |
| 拔到OFF | 一个输入对应一个输出 | 输入为常闭信号( NC, COM ) |

3.几种常见的应用实例接线图

3.1 简易周界对射联动（对射的报警信号要给联动模块，联动一个220V射灯，7 拔到OFF ）

(拔码开关4拔到ON，定时3分钟： 8拔到OFF，输入的是常闭信号），联动强电，输出接Z2与COM)

220V 电源

3.2 周界对射联动：一对对射需要联动两个输出，一个射灯，一个12V 警号。

（定时1分钟，拔码开关 3 拔到ON，输入为常开信号，拔码开关 8 拔到ON，一个输入对应两个输出，拔码开关 7 拔到ON ）

220V 电源

12V正极

12V 直流电源

3.3 周界联动灯光的同时，还需将信号分给地址码模块（DS7457I为例）

（定时1分半钟，将 2,3 拔到ON，输入信号为常闭，拔码开关 8 拔到OFF，一个输入对应两个输出，拔码开关 7 拔到ON）

220V 电源

  - 两个探头联动两个输出，一对一的输出。拔码开关 7 拔到OFF，定时为15分钟，将拔码开关 5,6 拔到ON ，输入为常闭信号，拔码开关 8 拔到OFF ,探头1联动射灯，探头2联动警号。

# Text boxes

PTK-1202

220V 射灯

12V电源

+12V

Com        NO2

Com         C2

Z2

对射的常闭信号

（8拔到OFF）

不用的Z1必需与COM短接

PTK-1202

220V射灯

12V电源

+12V       NO2

Com         C2

Com        NO1

Z1           C1

对射的常开信号

（8拔到ON）

12V警号

负

正

220V射灯

+12V       NO2

Com         C2

Com         C1

Z 2        NC1

PTK-1202

12V电源

对射的常闭信号

（8拔到OFF）

不用的Z1必需与COM短接

DS7457I

其它地址码模块一样

电阻

接总线

PTK-1202

+12V       NO2

Com         C2

Z1

Com        NO1

Z2          C1

12V电源

输出请看3.2实例的输出 (一样的接法)

探头1的常闭信号

探头2的常闭信号