## 无线GSM浸水报警器

产品特性：无线GSM浸水报警器北京厂家,无线GSM浸水报警器批发价格,批发无线GSM浸水报警器,无线GSM浸水报警器厂家

产品简介：诚意推荐无线GSM浸水报警器，为奥运会、清华同方、空军安装机房报警器的北京长明灯公司生产的无线GSM浸水报警器功能齐全、物美价廉、服务周到、值得信赖，欢迎光临本网站选购无线GSM浸水报警器和其它产品。

| 品牌 | 长明灯 | 型号 | JSGW | 所在地 | 北京海淀区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

北京长明灯科技有限公司

详细介绍：

分享该产品

转发到

诚意推荐无线湿度报警器，为奥运会、清华同方、空军安装机房报警器的北京长明灯公司生产的无线湿度报警器功能齐全、物美价廉、服务周到、值得信赖，欢迎光临本网站选购无线湿度报警器和其它产品。

无线湿度报警器
更多产品详情请看www.54110sos.com, www.54110sos.cn, www.5828168.com。

一、产品特点：
1、本产品可以设定三种报警模式，在监测到湿度超过上限报警值、低于下限报警值、超出上限与下限设定的区间报警值时，报警主机会立即鸣笛报警，并显示报警防区的位置，适用于通讯基站、计算机房、配电室、军械库、档案馆、实验室、药房、粮仓、仓库、生产车间、温室大棚等场所。
2、本产品的最大优点是：无线湿度测控仪与无线报警主机之间采用无线编码遥控技术连接，不需要施工布线，安装快捷方便。
3、本产品型号：SDW，出厂价：675元/套，零售价：900元/套。
4、本产品标配含有1套无线湿度测控仪（型号：SDKW，出厂价：555元/台），可根据需要增配至8套，以便同时监测8处场所的湿度变化情况。当监测场所超过8处时，请选用99路无线湿度报警器（型号：SDW99，出厂价：1075元/套）。
5、欢迎订购鸣笛闪光型无线湿度报警器（型号：SDW-MS，出厂价：695元/套）。
6、本产品由湿度传感器、无线湿度测控仪、无线报警主机或鸣笛闪光灯等组成，还可选配烟雾、浸水、红外等探测器扩展其应用范围。
二、技术性能：
1、报警方式：本产品可以设定三种报警模式，在监测到湿度超过上限报警值、低于下限报警值、超出上限与下限设定的区间报警值时，报警主机会立即鸣笛报警，并显示报警防区的位置。
2、湿度传感器：电容型相对湿度传感器，长方盒型壁挂式。
3、无线湿度测控仪：
（1）监测湿度：0%～100% RH。
（2）测量精度：湿度±3% RH，F.S ±1个字。
（3）功能强大：可以设置上限报警值、上限报警复位值、下限报警值、下限报警复位值、零点修正值等。
（4）记忆功能：市电断电后已存设置不丢失，来电就可照常工作。
（5）报警输出：无线电编码信号，遥控距离≤100米（开阔地）。选配无线转发接力器（型号：WZJ）后，可使遥控距离扩展至2000米。
4、无线报警主机：
（1）可显示并锁存8个报警防区，报警声音停止后，该报警防区的指示灯会一直点亮，直到撤防或重新布防后，该报警防区的指示灯才熄灭。
（2）内置报警音量≤115分贝的警笛，报警音量可无级调整。
（3）每次报警触发后鸣笛约半分钟，具有后触发延时功能。
（4）具有报警联动的电源输出，可开关220V100W以内的警灯警笛等电器设备。
（5）市电断电又来电后，主机自动进入布防状态。
（6）可内置电池，市电断电后亦能监控报警。
（7）内置涓流自动充电电路，工作时由监测电压供电，不消耗电池的电能；报警鸣笛时消耗的电池电能可以在恢复监测电压后及时补充。
（8）电池寿命延长，使用普通电池时寿命可达2年，使用充电电池时寿命可达10年。
5、无线鸣笛闪光灯（选配）：
（1）报警音量：≤115分贝。
（2）闪光频率：每分钟约100次。
（3）报警时间：鸣笛闪光约一分半钟后自动停止。
（4）遥控器：可遥控布防、撤防、紧急报警。
6、遥控方式：315MHz 6万组编码，产品之间互不干扰。
7、工作电压：无线湿度测控仪AC220V，无线报警主机AC220V，可内置9V6F22型电池，无线鸣笛闪光灯DC12V/220V，遥控器DC12V。
8、工作环境：温度－30℃～＋70℃，相对湿度≤90% RH。
9、体积：湿度传感器75×55×28mm、引线长约1米，无线湿度测控仪112×96×48mm，无线报警主机125×155×40mm，无线鸣笛闪光灯90×70×20mm。
三、无线湿度报警器使用方法：
无线湿度报警器的产品说明书中详细介绍了无线湿度报警器的使用方法。
四、无线湿度报警器图片资料：
无线湿度报警器的图片资料刊登在北京长明灯科技有限公司的网站上。
五、无线湿度报警器所属的“产品系列”中，还有以下产品可供选择：
湿度报警器，智能型湿度报警器，GSM湿度报警器，无线湿度报警器，无线智能型湿度报警器，无线GSM湿度报警器。