## GSM机房温湿度浸水报警器

产品特性：GSM机房温湿度浸水报警器北京厂家,GSM机房温湿度浸水报警器批发价格,批发GSM机房温湿度浸水报警器,GSM机房温湿度浸水报警器厂家

产品简介：诚意推荐GSM机房温湿度浸水报警器，为奥运会、清华同方、空军安装机房报警器的北京长明灯公司生产的GSM机房温湿度浸水报警器功能齐全、物美价廉、服务周到、值得信赖，欢迎光临本网站选购GSM机房温湿度浸水报警器和其它产品。

| 品牌 | 长明灯 | 型号 | WSJG-JS | 所在地 | 北京海淀区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

北京长明灯科技有限公司

诚意推荐GSM机房温湿度浸水报警器，为奥运会、清华同方、空军安装机房报警器的北京长明灯公司生产的GSM机房温湿度浸水报警器功能齐全、物美价廉、服务周到、值得信赖，欢迎光临本网站选购GSM机房温湿度浸水报警器和其它产品。

GSM机房温湿度浸水报警器

更多产品详情请看www.54110sos.com, www.54110sos.cn, www.5828168.com。

一、产品特点：
1、本产品可以设定三种报警模式，在监测到温度或者湿度超标时，在浸水传感器被水浸湿时，立即鸣笛报警，发送报警短信描述报警原因，并轮流拨打预设的报警电话号码，接警人员可通过来电号码和短信内容判断报警的位置和原因，还可以通过打电话或发短信遥控现场设备的开与关；在监测到电网断电和供电恢复时，GSM主机会发送短信：断电报警或供电恢复，并轮流拨打预设的报警电话号码，适用于通讯基站、计算机房、配电室、军械库、档案馆、仓库、生产车间、温室、蔬菜大棚等场所。
2、本产品型号：WSJG-JS，出厂价：1800元/套，零售价：2395元/套。
3、本产品标配含有1只镀金浸水传感器（型号：JSC，出厂价：25元/只），可根据需要增加至99只，以便同时监测99处场所的浸水变化情况。多只浸水传感器可以并联使用。
4、可选配漏水感应线（又叫浸水检测线，型号：JSX，出厂价：15元/米），在漏水感应线上均布着漏水检测点，可采用“回”字形、“S”字形、“E”字形等铺设在机房地板下面，适用于大面积监测浸水报警。
5、本产品可根据需要增配多套无线机房温湿度测控仪（型号：WSKJW，出厂价：875元/台）扩大监测范围。
6、本产品选配GSM接警中心后（型号：JZG，出厂价：3355元/套），在接收到监控现场发来的报警短信时，会在电脑屏幕上显示报警位置和编号、报警电话号码、联系人、联系电话、工作状态、报警时间等有关信息，并将这些信息自动存储到电脑硬盘上，以便日后查询或打印，完善接警的管理工作。
7、本产品由浸水传感器、GSM机房温湿度报警器、2只遥控器等组成，还可选配烟雾、红外等探测器扩展其应用范围。
二、技术性能：
1、报警方式：本产品可以设定三种报警模式，在监测到温度或者湿度超标时，在浸水传感器被水浸湿时，立即鸣笛报警，发送报警短信描述报警原因，并轮流拨打预设的报警电话号码，接警人员可通过来电号码和短信内容判断报警的位置和原因，还可以通过打电话或发短信遥控现场设备的开与关；在监测到电网断电和供电恢复时，GSM主机会发送短信：断电报警或供电恢复，并轮流拨打预设的报警电话号码。
2、温湿度测控仪：
（1）传感器类型：内置高灵敏度半导体温湿度传感器。
（2）监测温度：－10℃～60℃，精度±0.5℃。
（3）监测湿度：0%～100% RH，精度±3% RH。
（4）可以设定五种报警模式：上限报警，下限报警，上限与下限超区间报警，上限及上限回差报警，下限及下限回差报警等。
3、浸水传感器：平板电极式，浸水探测高度≥0.5mm。可增配多只浸水传感器或选购漏水感应线。
4、GSM报警主机：
（1）可分别存储5组短信报警号码和5组电话报警号码。
（2）可录制10秒报警录音。
（3）可识别5路有线触发报警、16路无线触发报警，每路均可自编报警短信内容。
（4）有声报警时，警号鸣笛3分钟自停。
（5）接警时能监听现场人员的讲话声以及挖、撬、砸等动作的声音。
（6）可打电话或发短信远程遥控继电器（触点容量≤5A）打开或关断。
（7）可打电话或发短信远程遥控主机布防、撤防、监听、开关警笛等。
（8）可定时每天自动布防、自动撤防。
（9）配有UPS电源适配器，市电断电24小时内仍能发短信和打电话报警。
（10）配有遥控器，可遥控布防、撤防、紧急报警，遥控距离≤50米。
（11）遥控方式为315MHz 6万组编码，产品之间互不干扰。
5、工作电压：DC12V/220V电源适配器，遥控器DC12V。
6、工作环境：温度－20℃～＋70℃，相对湿度≤90% RH。
7、体积：175×135×60mm。