石灰窑节能关键设备的选择一（布风装置）

石灰窑生产中所有燃料燃烧必须具备三个条件，一是可燃物质，二是氧气（空气）三是火焰缺一不可，石灰窑所用燃料的燃烧更是特别，它的燃料是夹在石灰石的缝隙中燃烧，得到空气量大的地方燃料就燃烧的快而且火也大，得到空气量小的地方火就小或者燃烧的慢，土灰窑和机械化节能环保石灰窑的最大区别就是土灰窑没有供风布风装置，生产中采用自然供风的方式，因季节、风向、风力、降雨的外部自然条件的变化产量质量极不稳定，这也就是土灰窑产量低、煤耗高的主要原因，唐山金泉冶金能源新技术开发有限公司研制的“第三代节能环保石灰窑专用布风装置”通过科学的供风与布风使石灰窑在生产中的能耗降到了极点，石灰的生过烧率也大幅度降低，现在不少石灰窑在窑形上、窑容上甚至包括它的设备配置上都进行了模仿，因没有配备先进的供风布风装置，其产量、煤耗甚至包括烧出灰的质量与新型节能窑相比相差甚远。

石灰窑生产率与节能效果与供风关系极大，供风装置是关键，用行话称作“窑心”也就是说供风装置是石灰窑的心脏，是热量的动力。唐山金泉冶金能源新技术开发有限公司并研制出的“第三代石灰窑概率仿真风帽装置，可以应用于煤炭混烧窑、气烧窑等石灰竖窑，尤其是煤烧窑效果最佳。

石灰窑内供风装置的基本要求是要使风量风压能均匀的分布到窑内石料的任意地方角落，不然给风大的地方燃料煤燃烧的快，火也大，这样自然就出现过烧和结瘤，风送不到的地方燃料煤燃烧的慢火也小这必然就出现生烧灰和过烧灰。布风装置的主要功能是助燃和冷却而且冷却和助燃又相连贯，冷却窑下部的石灰后风便成了热风，热风更有助于燃烧。

我国传统的老式简易塔式风帽装置只有简单的通风及局部简单供风的功能，无法实现在布风的过程中实现布风均压均量的功能。

石灰窑布风装置实现均压均量给风必须得给的均匀，光给风但不均匀那还是不行，包括窑内的上、下周边。有的石灰窑它也送风只是风是从窑的园周窑壁上开出风道送风，这种送风方式只能使窑体周边风量大，更加重了窑壁效应。石灰窑的挂渣、挂瘤、结墙多就是这种送风所引起。

唐山金泉冶金能源新技术开发有限公司研制的“第三代节能环保石灰窑专用布风装置”，就是通过科学计算石灰窑的各部位用风（氧气）需求设计了科学的风帽结构，包括风道风孔的大小，部位，形状来使风均匀的分部到理想的地方，使燃料能均匀和充分的燃烧，达到火燃烧的快而且均匀，保证不生烧不过烧而且得到三高一低的目标即：石灰产量高、氧化钙含量高、活性度高，一低就是燃料消耗低。

气烧石灰窑同样讲究供风。当然气烧窑的供风主要功能是冷却，但实际上它还是有一定的助燃功能。气烧窑的火是通过烧嘴将燃烧气体送入窑内燃烧。但事实上烧嘴喷入窑同的气体不可能一进窑内就完全变成火焰充分燃烧，仍然需要在喷入窑内部的过程中进一步得到氧气使它完全燃烧。

技术资料来源：唐山市丰南区金泉冶金能源新技术来开发有限公司