## 水泵电机电缆防盗器

产品特性：水泵电机电缆防盗器北京厂家,水泵电机电缆防盗器批发价格,批发水泵电机电缆防盗器,水泵电机电缆防盗器厂家

产品简介：诚意推荐水泵电机电缆防盗器，为奥运会、清华同方、空军安装机房报警器的北京长明灯公司生产的水泵电机电缆防盗器功能齐全、物美价廉、服务周到、值得信赖，欢迎光临本网站选购水泵电机电缆防盗器和其它产品。

| 品牌 | 长明灯 | 型号 | XDL | 所在地 | 北京海淀区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

北京长明灯科技有限公司

详细介绍：

分享该产品

转发到

诚意推荐水泵电机电缆防盗器，为奥运会、清华同方、空军安装机房报警器的北京长明灯公司生产的水泵电机电缆防盗器功能齐全、物美价廉、服务周到、值得信赖，欢迎光临本网站选购水泵电机电缆防盗器和其它产品。

水泵电机电缆防盗器
更多产品详情请看www.54110sos.com, www.54110sos.cn, www.5828168.com。

一、产品特点：
1、本产品可以设定七种报警模式，在监测到水泵电机的工作电流异常时，在监测到水泵电机断电停机、缺相即将烧毁电机、超负荷运行、电机脱离水轮轴空转时，在监测到水泵电机被盗等情况时，会立即鸣笛报警，并输出开关量信号，可防止因水泵损坏或被盗而带来的经济损失。
2、本产品既可以安装在水泵处，也可以安装在泵房值班室里，时刻监测着水泵电机的电流变化情况。由于水泵电机在工作时的最小电流值不会为零，所以当水泵电机的的工作电流出现异常时、当水泵电机的供电电缆被盗贼剪断时，防盗器监测到的电流值便会突然下降到空载电流值以下，此时防盗器会立即报警。
3、本产品型号：XDL，出厂价：275元/套，
4、可定做鸣笛闪光型水泵电机电缆防盗器（型号：XDL-MS）。
5、可定做能打电话报警的智能型水泵电机电缆防盗报警器（型号：XDLZ）。
6、可定做能发短信和打电话报警的GSM水泵电机电缆防盗报警器（型号：XDLG）。
7、本产品还可选配断电报警器、水泵断流报警器、红外防盗器等扩展其应用范围。
二、技术性能：
1、报警方式：可以设定七种报警模式，在监测到水泵电机的工作电流异常时，在监测到水泵电机断电停机、缺相即将烧毁电机、超负荷运行、电机脱离水轮轴空转时，在监测到水泵电机被盗等情况时，会立即鸣笛报警，并输出开关量信号。
2、防盗器：
（1）监测电流：DC -1～5A、DC -0.2～1A、DC -20～100mA、DC15～75mV、AC 0～5A，AC 0～1A、AC 0～100mA。监测5A以上的电流时，应使用相应变比的交流电流互感器或直流电流分流器（DC15～75mV）。
（2）测量精度：±0.5%F.S。
（3）电流输入阻抗：0.02欧姆。
（4）持续过电流：10A/1分钟。
（5）交流频率响应：50Hz。可订做其它频率的产品。
（6）功能强大，可以设定七种报警模式：上限报警，下限报警，上限与下限超区间报警，上限及上限回差报警，下限及下限回差报警，上限报警及超上限某值后二次再报警（上上限报警），下限报警及超下限某值后二次再报警（下下限报警）等。
（7）报警输出：开关量信号，继电器触点容量：≤3A。
（8）报警音量：≤100分贝。
3、鸣笛闪光灯（选配）：
（1）报警音量：≤115分贝。
（2）闪光频率：每分钟约100次。
（3）报警时间：恢复正常后停止鸣笛闪光报警。
4、工作电压：AC/DC 85V-265V，鸣笛闪光灯DC12V/220V电源适配器。
5、工作电流：待机≤80mA，报警≤150mA，鸣笛闪光灯≤300mA。
6、工作环境：温度－30℃～＋70℃，相对湿度≤90% RH。
7、体积：82×96×48mm，鸣笛闪光灯90×70×20mm。

三、水泵电机电缆防盗器所属的“产品系列”中，还有以下产品可供选择：
电线电缆防盗器，电线防盗器，智能型通信电缆防盗报警器，GSM电线电缆防盗报警器，GSM接地电缆防盗报警器，电力电缆防盗器，三相电力电缆防盗器，水泵电机电缆防盗器，无线水泵电机电缆防盗器，无线GSM水泵电机电缆防盗器，鱼塘增氧机监控报警器，无线鱼塘增氧机监控报警器，无线GSM鱼塘增氧机监控报警器，无线路灯电缆防盗器，无线GSM路灯电缆防盗报警器，通讯型无线路灯电缆防盗器，通讯型无线GSM电缆防盗报警器，断电型GSM路灯电缆防盗报警器，巡检型GSM路灯电缆防盗报警器，GSM变压器防盗报警器，路灯电缆防盗监控系统，GSM路灯电缆防盗监控系统。