杭州来涞科技有限公司

需要可联系手机直线：13375714824 ，电话：0571-61038777

QQ:914279666 联系人：范小姐

TRACER测速仪简易使用说明书

利用多普勒频率变化技术来测量移动车辆的速度。这项技术是基于多普勒原理建立起来的，即雷达把微波发射到一个移动的物体上时，将会反射回一个与目标速度成比例的雷达信号，内部的线圈将该信号进行处理后得到一个频率的变化，通过DSP（数字信号处理）技术处理后便得到目标速度。不论驶近的车辆还是远离的车辆都会产生频率变化，因此，任何方向的车辆都会被测量到速度。

装上电池，按下PWR/MODE 开机，开机后，再按PWR/MODE 键，连续按，只到屏幕显示 00 KM/H 的时候，再按AVG/SEL键，使得KM/H下方出现TRIGGER的时候，便可以测量车速，测量时，按下扳机，屏幕左上方出现READING，表示正在测量车速，松开扳机，屏幕显示测量车速，此刻再按下AVG/SEL键盘，即可显示此前测量的平均速度（屏幕左侧显示AVERAGE SPEED）。可以使用音叉来检测，一般为107 左右， 多测量几次，此刻再按AVG/SEL 不放就可以看到测量的平均值。然后就可以用来测量车速。

注意：2按键可以组合使用，当出现00KM/H  CONTINUOUS 组合，同时屏幕左上角显示READING时，此刻无须按下扳机，可以直接对着被测物体，进行连续测量。QUICK READ 为快速测量模式。出现LOW BATTERY 表示电池已没电，需更换新的电池。

关机：长按PWR/MODEL 约5秒左右，松开后关机。

车速测量范围是：5 to 199 MPH or 8to320KM/H

详细说明，请按照英文说明书。

标准配置：主机，校准音叉，雷达包，各一个，AAA电池6个（选配），使用说明书