## 嵌入式机房温湿度报警器

产品特性：嵌入式机房温湿度报警器北京厂家,嵌入式机房温湿度报警器批发价格,批发嵌入式机房温湿度报警器,嵌入式机房温湿度报警器厂家

产品简介：诚意推荐嵌入式机房温湿度报警器，为奥运会、清华同方、空军安装机房报警器的北京长明灯公司生产的嵌入式机房温湿度报警器功能齐全、物美价廉、服务周到、值得信赖，欢迎光临本网站选购嵌入式机房温湿度报警器和其它产品。

| 品牌 | 长明灯 | 型号 | WSJQ | 所在地 | 北京海淀区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

北京长明灯科技有限公司

意推荐嵌入式机房温湿度报警器，为奥运会、清华同方、空军安装机房报警器的北京长明灯公司生产的嵌入式机房温湿度报警器功能齐全、物美价廉、服务周到、值得信赖，欢迎光临本网站选购嵌入式机房温湿度报警器和其它产品。

嵌入式机房温湿度报警器

更多产品详情请看www.54110sos.com, www.54110sos.cn, www.5828168.com。

一、产品特点：
1、本产品可以设定七种报警模式，在监测到机房的温度或湿度超标时，立即鸣笛报警；在监测到温度或湿度超过上限报警值时，其上限报警继电器动作，可开启排风扇、制冷机、除湿机等降低机房里的温度和湿度，直至符合要求时为止；在监测到温度或湿度低于下限报警值时，其下限报警继电器动作，可开启加热器、加湿机等提高机房里的温度和湿度，直至符合要求时为止，适用于通讯基站、计算机房、配电室、军械库、档案馆、仓库、生产车间、温室、蔬菜大棚等场所。
2、本产品型号：WSJQ。
3、欢迎订购鸣笛闪光型嵌入式机房温湿度报警器（型号：WSJQ-MS）。
4、欢迎订购打印型嵌入式机房温湿度报警器（型号：WSJQ-DY），其微型打印机可以定时打印监控数据。
二、技术性能：
1、报警方式：本产品可以设定七种报警模式，在监测到温度或湿度超标时，立即鸣笛报警；在监测到温度或湿度超过上限报警值时，其上限报警继电器动作，可开启排风扇、制冷机、除湿机等降低房间里的温度和湿度，直至符合要求时为止；在监测到温度或湿度低于下限报警值时，其下限报警继电器动作，可开启加热器、加湿机等提高房间里的温度和湿度，直至符合要求时为止。
2、温湿度传感器：内置瑞士Sensirion数字传感器。
3、温湿度报警器：
（1）监测温度：－40℃～＋70℃，精度±0.2℃。
（2）监测湿度：0%～100% RH，精度±2% RH。
（3）调校设置：可以调校零点修正值和满度校正系数，能以万元级仪表为基准，调校本仪表的测量值，在使用中达到相同的测量效果。
（4）可以设定七种报警模式：上限报警，下限报警，上限与下限超区间报警，上限及上限回差报警，下限及下限回差报警，上限报警及超上限某值后二次再报警（上上限报警），下限报警及超下限某值后二次再报警（下下限报警）等。
（5）报警输出：开关量信号，继电器触点容量：≤5A。
（6）报警音量：≤100分贝。
（7）支持数据远传：温湿度传感器引线长度可达100米。
4、鸣笛闪光灯（选配）：
（1）报警音量：≤115分贝。
（2）闪光频率：每分钟约100次。           
（3）报警时间：温湿度恢复正常后停止报警。
5、工作电压：温湿度报警器AC220V，鸣笛闪光灯DC12V/220V电源适配器。
6、工作环境：温度－30℃～＋70℃，相对湿度≤90% RH。
7、体积：温湿度报警器112×96×48mm，鸣笛闪光灯90×70×20mm。
三、嵌入式机房温湿度报警器使用方法：
嵌入式机房温湿度报警器的产品说明书中详细介绍了嵌入式机房温湿度报警器的使用方法。
四、嵌入式机房温湿度报警器图片资料：
嵌入式机房温湿度报警器的图片资料刊登在北京长明灯科技有限公司的网站上。
五、嵌入式机房温湿度报警器所属的“产品系列”中，还有以下产品可供选择：
机房温湿度报警器，嵌入式机房温湿度报警器，壁挂式机房温湿度报警器，智能型机房温湿度报警器，GSM机房温湿度报警器，智能机房温湿度浸水报警器，GSM机房温湿度浸水报警，巡检型GSM机房温湿度报警器，开空调GSM机房温湿度报警器，无线机房环境监控方案，无线智能机房环境监控方案，无线GSM机房环境监控方案，机房温湿度巡检仪，智能型机房温湿度巡检仪，GSM机房温湿度巡检仪，机房温湿度监控系统，网络型机房温湿度控制器，网络型机房温湿度控制器，智能型机房温湿度监控系统，GSM机房温湿度监控系统，无线联网型机房温湿度监控系统，互联网型机房温湿度监控系统，GPRS机房温湿度监控系统，机房温湿度变送器，网络型机房温湿度监控系统，智能网络型机房温湿度监控系统，GSM网络型机房温湿度监控系统，网络型机房温湿度控制器。