## GSM三相电压报警器

产品特性：GSM三相电压报警器北京厂家,GSM三相电压报警器批发价格,批发GSM三相电压报警器,GSM三相电压报警器厂家

产品简介：诚意推荐GSM三相电压报警器，为奥运会、清华同方、空军安装机房报警器的北京长明灯公司生产的GSM三相电压报警器功能齐全、物美价廉、服务周到、值得信赖，欢迎光临本网站选购GSM三相电压报警器和其它产品。

| 品牌 | 长明灯 | 型号 | DY3G | 所在地 | 北京海淀区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

北京长明灯科技有限公司

详细介绍：

分享该产品

转发到

诚意推荐GSM三相电压报警器，为奥运会、清华同方、空军安装机房报警器的北京长明灯公司生产的GSM三相电压报警器功能齐全、物美价廉、服务周到、值得信赖，欢迎光临本网站选购GSM三相电压报警器和其它产品。

GSM三相电压报警器
更多产品详情请看www.54110sos.com, www.54110sos.cn, www.5828168.com。

一、产品特点：
1、本产品又叫GSM三相电压监测仪，可以设定五种报警模式，在监测到三相交流电中的任何一路相电压或者线电压超标时，会立即鸣笛报警，发送报警短信描述报警原因，并轮流拨打预设的报警电话号码，接警人员可通过来电号码和短信内容判断报警的位置和原因，还可以通过打电话或发短信遥控现场设备的开与关；在监测到电网断电或恢复供电时，主机会发送短信：断电报警或供电恢复，并轮流拨打预设的报警电话号码，防止电压异常造成的事故，适用于电力公司、电信公司、配电室等监测电压的变化情况。
2、本产品用于电力电缆防盗报警时，安装在用电方，时刻监测着供电方的电压变化情况。当盗贼采用接搭细电线、盗取粗的电线电缆时，当供电电缆被盗贼剪断时，供电方的电压值便会突然下降到很低值甚至为零，此时报警器会立即报警。用电方可立即电话联系供电方核查电压异常的原因，排除双方停电检修等因素，即可防止电力电缆被盗。
3、本产品型号：DY3G。
4、本产品选配GSM接警中心后（型号：JZG），在接收到监控现场发来的报警短信时，会在电脑屏幕上显示报警位置和编号、报警电话号码、联系人、联系电话、工作状态、报警时间等有关信息，并将这些信息自动存储到电脑硬盘上，以便日后查询或打印，完善接警的管理工作。
5、本产品由三相电压测控仪、GSM报警主机、2只遥控器等组成，还可选配烟雾、浸水、红外等探测器扩展其应用范围。
二、技术性能：
1、报警方式：本产品可以设定五种报警模式，在监测到三相交流电中的任何一路相电压或者线电压超标时，会立即鸣笛报警，发送报警短信描述报警原因，并轮流拨打预设的报警电话号码，接警人员可通过来电号码和短信内容判断报警的位置和原因，还可以通过打电话或发短信遥控现场设备的开与关；在监测到电网断电或恢复供电时，主机会发送短信：断电报警或供电恢复，并轮流拨打预设的报警电话号码。
2、三相电压测控仪：
（1）监测电压：AC 0～500V或者AC 0～100V。监测更高电压时（AC 0～9999KV），可使用相应变比的电压互感器。
（2）监测类型：相电压或者线电压。
（3）交流频率响应：50Hz。可订做其它频率的产品。
（4）测量精度：±0.5%F.S。
（5）可以设定五种报警模式：上限报警，下限报警，上限与下限超区间报警，上限报警及超上限某值后二次再报警（上上限报警），下限报警及超下限某值后二次再报警（下下限报警）等。
（6）调校设置：可以调校零点修正值和满度修正值，能以万元级仪表为基准，调校本仪表的测量值，在使用中达到相同的测量效果。
（7）报警输出：开关量信号，继电器触点容量：≤3A。
3、GSM报警主机：
（1）可分别存储5组短信报警号码和5组电话报警号码。
（2）可录制10秒报警录音。
（3）可识别5路有线触发报警、16路无线触发报警，每路均可自编报警短信内容。
（4）有声报警时，警号鸣笛3分钟自停。
（5）接警时能监听现场人员的讲话声以及挖、撬、砸等动作的声音。
（6）可打电话或发短信远程遥控继电器（触点容量≤5A）打开或关断。
（7）可打电话或发短信远程遥控主机布防、撤防、监听、开关警笛等。
（8）可定时每天自动布防、自动撤防。
（9）配有UPS电源适配器，市电断电24小时内仍能发短信和打电话报警。
（10）配有遥控器，可遥控布防、撤防、紧急报警，遥控距离≤50米。
（11）遥控方式为315MHz 6万组编码，产品之间互不干扰。
4、工作电压：三相电压测控仪AC/DC 85V-265V，GSM报警主机DC12V/AC220V电源适配器，遥控器DC12V。
5、工作环境：温度－30℃～＋70℃，相对湿度≤90% RH。
6、体积：三相电压测控仪96×96×82mm，GSM报警主机170×120×30mm。
三、GSM三相电压报警器使用方法：
GSM三相电压报警器的产品说明书中详细介绍了GSM三相电压报警器的使用方法。
四、GSM三相电压报警器图片资料：
GSM三相电压报警器的图片资料刊登在北京长明灯科技有限公司的网站上。
五、GSM三相电压报警器所属的“产品系列”中，还有以下产品可供选择：
电压报警器，电池生产线电压监测仪，智能型电压报警器，GSM电压报警器，巡检型GSM电压报警器，无线电压报警器，无线智能型电压报警器，无线GSM电压报警器，三相电压报警器，智能型三相电压报警器，GSM三相电压报警器，巡检型GSM三相电压报警器，蓄电池电压报警器，智能型蓄电池电压报警器，GSM蓄电池电压报警器，巡检型GSM蓄电池电压报警器，无线蓄电池电压报警器，无线智能型蓄电池电压报警器，无线GSM蓄电池电压报警器，电压巡检仪，智能型电压巡检仪，GSM电压巡检仪，电压监控系统，智能型电压监控系统，GSM电压监控系统，互联网型电压监控系统。