wsz系列地埋式

生 活 污 水 处 理 装 置

说

明

书

宜兴市咏佳环保设备有限公司

宜 兴 市 环 保 协 会 会 员 单 位

地址；江苏省宜兴市高塍镇

电话：0510-87893521      传真;0510-87835821

网址：www.YXYJHB.COM

目    录

一、概述	2

二、产品特点	2

三、 地埋式生活污水处理装置的几种使用方法	3

四、 地埋式生活污水处理装置的适用范围	3

五、 地埋式生活污水处理装置走人与走车的设置	3

六、 地埋式生活污水处理装置工艺流程图	4

七、 地埋式生活污水处理装置技术参数表	4

八、 地埋式生活污水处理装置处理量与进出水BOD关系表	5

九、 地埋式生活污水处理装置的基础安装、使用、维护	5

十、 地埋式生活污水处理装置的构造	6

十一、 地埋式生活污水处理装置的配套水泵	6

十二、 地埋式生活污水处理装置的全自动微机控制柜	7

十三、 地埋式生活污水处理装置标高	8

十四、 地埋式生活污水处理装置平面图	9

十五、订货须知	9

十六、售后服务承

# 一、概述

随着经济和人口的增长，对大自然的污染愈来愈受到人类的重视，在总结国内外生活污水处理装置的运行经验的基础上，结合我公司自己的科研成果和工程实践，设计出一种可地埋设置的成套有机废水处理装置，其设备采用九十年代后期国内外先进工艺和生产制造技术，生产出以玻璃钢、碳钢为主要原料的WSZ型系列污水处理设备。其目的主要是使生活污水和与之类似的工业有机废水经该设备处理后达到用户要求的排放标准。

该设备主要用于居住小区(含别墅小区)、高级宾馆、医院、综合办公楼和各类公共建筑的生活污水处理，经该设备处理的出水水质，达到国家规定的《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。全套设备均可埋设于地下，故亦称"地埋式生活污水处理设备"。
    本公司WSZ系列地埋式生活污水处理设备,全系列0.5t/h～40t/h共九种规格，该设备采用国际先进的生物处理工艺，集去除BOD5、COD、NH3-N于一身，具有技术性能稳定可靠，处理效果好，投资省，占地少，维护方便等优点。我公司也可根据客户要求同时配套中水回用设备。

# 二、产品特点

1、WSZ型系列生活污水处理设备，埋设于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。处理水量在30t/h以下的处理设备一般用A3钢板制作,并进行防腐处理;50t/h以上的处理设备一般用钢筋混凝土制作，同样进行防腐处理。
    2、三级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样有机物负荷条件下，对有机物去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。

3、反应池采用了生物接触氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶断，产泥量少，仅需三个月（90天）以上排一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运）。
    4、该设备采用的鼓风机除采取常规的消声措施（如隔振垫、消声器等）外，还在鼓风机房入口处安装消音装置，使设备运行时的噪声小于A声级50db(分贝)，符合安静小区要求,对周围环境基本上无影响。

5、该地埋式生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气，另配有土壤脱臭措施。
    6、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。

# 三、wsz埋式生活污水处理装置的几种使用方法

- 能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机污水；

- 采用碳钢结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达50年以上；

- 全套装置施工简单、操作容易，所有机械设备均为自动化控制，全部装置可设置于地表以下；

- 管理维护方便，设备配有微机全自动控制系统，风机采用高性能罗茨风机。

# 四、WSZ-AO地埋式生活污水处理装置的适用范围

- 宾馆、饭店、疗养院、医院；

- 住宅小区、村庄、集镇；

- 车站、飞机场、海港码头、船舶；

- 工厂、矿山、部队、旅游点、风景区；

- 与生活污水类似的各种工业有机废水。

# 五、WSZ地埋式生活污水处理装置走人与走车的设置

- 走人型

说明：当设备埋于绿化地带下面，上部只走行人时，设备基础均布载荷为4t/m2以上，设备与基础用抗浮绑带连接，以防地下水把设备浮起（具体详见安装使用说明）。

- 走车型

说明：当设备埋于道路或停车场等下方时，设备上部载荷有钢筋混凝土盖板传给立柱，立柱传给底板，设备不承载荷，盖板、立柱、底板的构造图另行提供。

# 六、WSZ地埋式生活污水处理装置工艺流程图

1.调节池 2.潜污泵  3.初沉池  4.三级接触氧化池  5.二沉池 6.消毒池    7污泥池  8风机房  9风机
 注：wsz(0.5-10)设备不设初沉池，污水直接进入接触氧化池。接触氧化池为二级，二沉池的污泥自流至污泥池。污泥采用厌氧消化。

# 七、WSZ地埋式生活污水处理装置技术参数表

| 名称\型号 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理量(m3/h) | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| 风机 | 型号 | L13LD | L21LD | L22LD | L23LD | L32LD |
|  | 功率(KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 7.5 |
| 水泵 | 型号 | ASl0-2CB | ASl6-2CB |
|  | 功率(KW) | 1.0 | 1.6 |
| 进水 | BOD5(mg/L) | 150-400 |
| 出水 | BOD5(mg/L) | 20-60 |
| 设备重量约(T) | 2.5 | 4.5 | 6 | 9 | 9 | 12 | 15 |

说明：1、当进水BOD5≤200mg/L时，则出水BOD5≤30mg/L

2、本厂有关技术参数修正，不另行通知用户

3、30T/h以上资料另行提供。

# 八、WSZ地埋式生活污水处理装置处理量与进出水BOD关系表

| 进水BOD5(mg/L) | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水BOD5(mg/L) | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 |
| 处 理 水 量 (m3/h) | A-0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.33 | 0.5 | 0.4 | 0.38 | 0.3 | 0.5 | 0.43 | 0.38 |
|  | A-1 | 1 | 0.8 | 0.65 | 1 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 1 | 0.85 | 0.75 |
|  | A-3 | 3 | 2.4 | 1.95 | 3 | 2.7 | 2.25 | 0.8 | 3 | 2.55 | 0.25 |
|  | A-5 | 5 | 4 | 3.25 | 5 | 4.5 | 3.75 | 3 | 5 | 4.25 | 3.75 |
|  | A-10 | 10 | 8 | 6.5 | 10 | 9 | 7.5 | 6 | 10 | 8.5 | 7.5 |
|  | A-20 | 20 | 16 | 13 | 20 | 18 | 15 | 12 | 20 | 17 | 15 |
|  | A-30 | 30 | 24 | 19.5 | 30 | 27 | 22.5 | 18 | 30 | 25.5 | 22.5 |

# 九、WSZ地埋式生活污水处理装置的基础安装、使用、维护

- 基础：wsz系列设备如放置在地坪以上，只需准备一块与设备外形相同的混凝土地坪作为基础。基    础承压必须大于4T/m2，也同时要求水平、平整。

如设备埋于地坪以下，基础标高必须小于或等于设备标高并保证下雨不积水，基础一般是素混凝土（是否配筋视当地地质情况而定）。为提防设备上浮，基础应预埋抗浮环。（详见设备安装图）

- 安装：根据安装图就位，各箱体依次就位，箱体的位置、方向不能放错，互相间距必须准确，并联接好管道。设备就位后，应用绷带把设备和基础上的抗浮环连接，以防设备上浮。

- 在设备内注入污水，检查各管道有无渗漏，若无则在基础内注入清水至30－50cm，即在箱体四周覆土，直至设备检查孔，并平整地面。把电控箱控制线与水泵接通，电控箱与电源接通，接线时注意风机、电机的转向，必须与风机所指方向相同。

- 调试：污水泵按额定流量把污水抽入设备内，启动风机进行曝气，每天观察接触池内填料情况，如填料上长出橙黄或黑色的一层膜，这一过程一般要7～15天。如是工业有机废水，最好先用生活污水培养好生物膜后，再逐渐引入工业废水进行生物膜驯化。

- 设备维护保养：WSZ系列设备必须建立一套定期保养制度。主要易损部件是风机和水泵，风机转向不能反转。一旦污水进入风机，必须清理，更换机油后方能使用。风机启动前必须注意空气阀门是否打开。风机每运行10000小时必须保养一次。水泵每运行5000～8000小时必须保养一次。

# 十、WSZ地埋式生活污水处理装置的构造

- LHTL-I型填料

该填料选用优质PVC制成的新型折波填料，填料间距30mm，比表面积达400m2/m3以上，不堵塞，表面有波纹，易挂膜

该填料具有质量轻、安装合理、组装后配水均匀，不会有死角现象，有利于生物膜的生长，提高生物量与生物的活性。

- LHTL-II型填料

该填料选用特制塑料和树脂组成，结构科学、新颖，填料比表面积达1000m2/m3以上，比重轻0.97g/cm3，不堵塞，易挂膜

该填料是纤维球体，网络外壳和通心多孔柱体组成的球形填料，只须直接投加、不须固定。难降解物质去除效果好，氮、磷、硫化物去除率高，污泥产生量少。

- 曝气

采用中心廊道式曝气，曝气管设置在池的中间。在曝气时，空气能带动水向两边循环，形成二个环流。罐体为圆形，因此无死角。其气孔小，不易堵塞，调整与更换方便。氧的转移效率大于18％，比一般曝气头高2～3倍。

- 管道

设备所有管道均采用ABS管，管道间连接用ABS粘结剂粘结。

- 格栅

格栅网选用不锈钢制造，栅条间距为2mm，具有自动清污，不易堵塞，分离效果好等特点。

# 十一、WSZ地埋式生活污水处理装置的配套水泵

- 该水泵排污能力强，无堵塞，能有效的通过30～80mm的固体颗粒。该水泵的撕裂机构能把长纤维撕裂，无需在泵上加滤网。同时如用户需要可配备原装进口潜污泵。

- 每套设备配有2台水泵，其中一台备用(用户自行配置)，水泵配有电气保护开关及浮球开关，自动耦合装置。

◆水泵技术参数表

| 型号 | 流量 （m3/h） | 扬程 （m） | 功率 （KW） | 额定电压（v） | 自偶装置 （型号） | 配用胶管（mm） | 重量 （Kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AS10-2CB | 15 | 4.5 | 1.1 | 380 | 80GA-1 | 76 | 30 |
| AS16-2CB | 30 | 7.5 | 2.2 | 380 | 80GA-1 | 76 | 35 |
| AS30-2CB | 42 | 11 | 3.0 | 380 | 80GA-1 | 76 | 40 |

# 十二、WSZ地埋式生活污水处理装置的全自动微机控制柜

◆1、手动及检查电路

◆2、自动控制电路

配电柜全套采用进口电气元件及计算机“仿真”控制系统，主要控制内容为：

- 每套设备配备2台水泵、2台风机、

- 水泵为一用一备，交替运行。工作液位自动启动，低液位自锁，警戒水位二台同时启动，两台水泵可联动、分动；风机为一用一备，交替运行，两台风机可联动、分动；

- 设备长期停运，时间超过10小时为保证生物膜的正常生长，不致生物膜死亡脱落，风机可定时间歇启动；

- 风机、水泵配备自动检测声光报警系统，并配有过流、过压、缺相保护电路；

- 沉淀池排泥为时序控制。

# 十三、WSZ地埋式生活污水处理装置标高

| 项 目 | A-0.5 | A-1 | A-3 | A-5 | A-10 | A-20 | A-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H | 1500 | 1900 | 2400 | 2700 | 2800 | 2700 | 3000 |
| H1 | 1000 | 1300 | 1800 | 2100 | 1800 | 1900 | 2100 |
| H2 | 1000 | 1300 | 1700 | 2100 | 1600 | 1700 | 1800 |
| DN1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| DN2 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 |

# 十四、WSZ地埋式生活污水处理装置平面图

# 十五、订货须知

为了对用户负责，特别提供下列服务：

  - 对用户待处理废水进行可生化试验，以确定设备选型。

  - 对有特殊要求的用户，在确定其处理效果的前提下，可为用户单独设计。

  - 如经wsz系列污水处理设备处理后的污水需回用，可在该设备后增加一套混凝过滤设备。该设备可设于地平下，实行全自动连续运行。处理后污水可回用于厕所冲洗水、浇花用水等人体非接触用水，水质指标达到国家中水水质要求，即BOD5≤10mg/L；SS≤10mg/L。

  - 负责设备安装、调试及保养维护人员的上岗培训，并提供操作维护手册。

  - 选型时设计人员须提供处理水量及来水的管道中心标高。

  - 本说明书wsz系列处理流量3～50m3/h为常用规格，大水量用户，本公司可另行设计及设备制造。

及时为您排忧解难。（注：市区内我公司工作人员4小时赶到现场，外地200公里以内8小时赶到现场，200公里以上24小时赶到现场）。

3、凡使用我公司产品的用户，每季度我们将定期进行回访和再培训，同时可享受每年一次以上的免费维护。

并提出您们宝贵的意见和建议，使我们的服务更加完善，对此我们将表示衷心感谢！

您的满意就是我们的追求！

●WSZ型污水处理设备概述技术说明

1、产品概述 WSZ型污水处理一体化设备采用世界上先进的生物处理工艺，集去除BOD5、COD、NH3-N于一身，是目前最高效的污水处理设备。它被广泛的应用于高级宾馆,别墅小区及居民住宅小区的生活污水和与之相似的工业有机污水处理处理后出水能达到国家污水综合排放标准GB8978-1996的排放标准（根据不同用户需求，可处理至中水回用标准）。经过实地应用表明，WSZ系列污水处理设备是一种处理效果十分理想且管理方便的设备。

2、适用范围 宾馆、疗养院、医院，学校、住宅小区、别墅小区、高速公路等生活污水的处理。水产加工场、牲畜加工厂、鲜奶加工厂等到生产废水的处理。

3、产品特点 WSZ系列污水处理设备可埋入地表以下，地表可作为绿化或广场用地，因此该设备不占地表面积，不需盖房，更不需采暖保温。 WSZ系列污水处理设备中的AO生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池，它的处理优于完全混合式或二、三级串联完全混合式生物接触氧化池。并且它比活性污泥池体积小，对水质适应性强，耐冲击性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体填料，它具有实际比表面积大，微生物挂膜、脱膜方便，在同样有机负荷条件下，比其它填料对有机物的去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。

由于在AO生物处理工艺中采用了生物接触氧化池，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，因此产泥量较少。此外，生物接触氧化池所产生瀚污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的含水率。因此，污水经TWZ系列污水处理设备后所产生的污泥量较少，一般仅需90天左右排一次泥。 WSZ系列污水处理设备除了采用了常规的鼓风机消音措施外（如隔振垫、消音器等），还在鼓风机房内壁设置了新型吸音材料，使设备运行时的噪音低于50分贝，减轻了对周围环境的影响。 WSZ系列污水设备配有土壤脱臭设施。其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置改良土壤及布气管。当恶臭成份通过土壤层溶解于士壤所含的水份中，进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤，最终被其中的微生物分解而达到脱臭目的。 WSZ系列污水处理设备配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统，设备可靠性好，因此平时无需专人管理，只需每月季度的维护和保养。