操作說明

###### 安全使用說明

###### 在使用本設備之前應詳細閱讀說明書，以免造成由於操作不當造成机器损坏。

本設備在貨運至貴公司後應小心輕放，放置空間保持。在使用前進行一次檢查、鏍絲和緊固處是否於運輸途中有鬆動現象。

本設備在使用過程中應派專業操作人員進行操作，非專業操作人員應與設備保持一定距離。

設備使用的供電電源為AC220V，地線必須接地，機箱內電壓220V高壓，切勿隨意打開機箱後門。機器每使用一個月後應須進行一次清潔，在潤滑處進行加潤滑油。自購買日一年後進行再一次校驗。由於不按安全操作所造成的一切後果，本公司不予負責。

操作說明

目錄

- 概述.....................2

- 示意圖...................3

- 技術規格.................4

- 使用方法.................5

- 注意事項.................6

- 維護與保修...............7

- 附件.....................8

- 產品試驗記錄.............9

- 出廠檢驗報告............11

- 售後服務單..............12

操作說明

# 概述

线扣往复寿命试验机，是一种新型研发的试验设备。本设备用来测试器件公子和母子插件的耐插寿命的先进试验设备，模拟人工对试件公子和母座子插件，准确有效的插拔寿命测试，并采用高亮度的LED液晶显示技术，准确地显示出插拔所受最大力度和当前所受力度值。并具有超负荷保护功能，可靠性高。从而降低客户的人力资源，提高产品的质量，本设备深受广大客户的好评。

操作說明

# 三、技术规格

- 采用大屏幕LED液晶显示数值

- 插拔速度5—60cpm可调

- 插拔力可间隔保存10组

- 计数器LED：0—999999次

- 重量单位手动换算分别为:KG，N，IB

- 体积：550mm*450mm*650 mm

- 电源220V、50Hz、2A

- 行程可任意调节

操作說明

# 使用方法

- 将试件产品夹扣夹在上面夹具上

- 手动转动圆盘，转动至最大行程时，将产品线材两端用夹具压紧。上下垂直.

操作說明

- 接入220V电源，按下电源开关，指示灯亮。

- STAR：				启动。

- STOP：			停止。

- MANUAC：		保存数据下翻		。

- 0~9：				數位鍵

- 0~1：				在不是設定狀態時，具有第二功能，

0、清除即時荷重、最大插拔力

1、清除測定次數

- — ： 				設定時，用作負數輸入或小数点输入。

- ← ：				刪除

- OK：				確定

- SET：				設入設定畫面

- EXIT：				退出上一級功能表

操作說明

- 开机界面：每次打开电源开关，液晶显示的状态为“开机界面”，此界面要求操作者输入密码。

- 待机界面：当操作者从“开机界面”输入正确密码，按“OK”键后，便进入了“待机界面”。从“待机界面”能进入到其它界面，如：按“SET”键，进入“主设定界面”；按“SET”进入“测试界面”。

- 测试界面:在“测试界面”时就是正在对测试产品正在试验，此时按“STOP”后，又回到“待机界面”。

- 主设定界面：主设定界面分为四种设定选项，分别是：1、测试参数设定；2、查看测试档案；3、系统参数较正；4、开机密码设定。

- 测定参数设定:

与测试时相关的设定内容全部里面设定。包括如下设定内容。

  - 超载荷重：最大的测试荷重，如果测试荷重超过这个值，就会自动停机并报警值到，操作都按“STOP”，才停止报警声，此时操作都应仔细检查，产生报警的原因并解决造成的原因方能测试。

  - 单位切换：用来显示测试的单位，提供KG、IB、N

  - 三种选择。

  - 自动保存：用来记录测试的结果值，总共可以记录10个，可以选择“NO”、“OFF”。需要注意的是，所有自动保存的数据的单位必须一至，如第一测试数据的单位是“KG”，后面在记录的测试数据也要是“KG”单位，如果是其它的单位，就不作保存。

  - 完成次数：就是记录的测试次数。此值每测一次便会自动加一，他在“待机界面”和“测试界面”时可以按“2”键，快速清零。

  - 设定次數：此值为测试次数完成次数，如果此值大于或等于“完成次数”将自动停机，并无法在做测试。

- 查看测试档案

用来查看记录的测试结果值，用列表的方式显示，最后一行显示“平均值”。可以按“←”清除所有记录值。

- 系统参数较正

用来较正测试的力值，需要输入管理员口令才进入。在出厂时以调较好，用户不要去修改。

- 开机密码设定

用来重新设定“开机密码”， 需要输入管理员口令才进入。

操作說明

設定如下參數：

      - “超载荷重”=	5.00KG

      - “单位切换”	=  KG

      - “自动保存”=  NO

      - “完成次数”=	0次

      - “设定次數”=  10次

設定步驟如下：

- 輸入密碼，進入“待機界面”

- 按“SET”進入“主設定界面”

- 按“1”进入“测定参数设定界面”

- 按“1”选择“超载荷重”设定

- 按“←”删除原设定数值，再用数字键输入“5”，按“OK”保存设定数值并返回到“测定参数设定界面”

- 按“2”选择“单位切换”设定

- 根据画面提示，按“1”选择“KG”为测试单位，再“OK”保存设定数值并返回到“测定参数设定界面”

- 重复上面的设定方法，完成“自动保存”、 “完成次数”、 “设定次數”的测试。

操作說明

# 五、注意事项

- 将设备平放地上

- 保持设备干燥、清洁

- 在机械运动处加润滑油

- 试验停止后应拔下电源线

操作說明

# 维护与保修

- 本仪器属精密试验设备，使用商应专人

维护，勿随意拆卸以免造成人为损坏。

- 本机在正常使用情况下，本公司保修一

年终生维护

本设备如有不足，请您提出宝贵意见

操作說明

# 七、附件

| 项目 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 说明书 | 份 | 1 | 已验 |
| 2 | 内六角 | 套 | 1 |  |
| 3 | 电源线 | 条 | 1 |  |

操作說明

出廠檢驗報告

出廠日期:  2012年12月 28日

| 產品名稱 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线扣往复寿命试验机 | 電機 | 運行正常 | 建議 2012年 12月 28日進行再一次校驗 |
|  | 計數功能 | 計數 |  |
|  | 轉速 | 正常 |  |
|  | 工作情形 | 符合標準 |  |
|  | 設備外觀 | 好 |  |
|  | 附件 | 備齊 |  |
|  | 雜訊 | 正常 |  |
|  | 整機結構 | 良好 |  |
|  | 整機性能檢測 | 合格 |  |

經審核：本機符合標準，准予出廠。           報告人：

2011年12月28日

操作說明

售後服務單

| 日期 | 故障原因 | 檢修情況 | 維修員 | 售後跟蹤人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 王朋 |

注：下列情況不在保修範圍內：

- 由於不按規定範圍使用造成設備損壞情況。

- 由於自然災害（如：水災、火災、雷電等情況）

- 已過保修期，本司只對設備承擔維修服務，並適當收取一定費用。

- 在保修期內，未在本公司允許情況下，私自拆卸者，後果自負。

操作說明

保修卡

此保修卡一兩份，一份由客戶保管，一份由供應商作年度總評用。在使用本卡請仔細填好卡內相關內容：

| 最終客戶： |  |
| --- | --- |
| 地址： |  |
| 電話： |  |
| 檢修日期： |  |
| 檢修結果： |  |
| 客戶意見： |  |
| 工程技術員： |  |
| 相關特殊說明： |  |