# 概述

谢谢你购买本公司设备，在使用本设备之前，请详细阅读说明书后再使用。

本仪器是用来测试铝、铜、铁等金属材料伸长特性的试验设备。本机为金属材料做破坏伸长试验；先进的软件程序设计及精密的电子感测技术来测量试件的拉伸量，并自动换算成%比数值以LED显示，读取容易功能精确，操作简单，大受欢迎。

操作说明

# 示意图

清零開關

操作说明

# 三、技术规格

- 试件长度：250mm

- 试件直径：φ0.03— φ1.2mm

- 延伸范围：0—45%

- 测量精度：1%

- 力值显示:0-50kg

- 电源电压：AC220V. 50Hz

操作说明

# 使用方法

- 将AC22V电源接入伸长率试验机座内。

- 将电源开关拔至ON位置。

- 将转向开关拔至左边，待电机限位停止   后，取长为250㎜的试验品放入左夹具中紧固再拉直放入右夹具中紧固。

- 按清零开关进行清零与力值清零，将方向开关拔至右边，电机缓慢进行拉伸试验，计数器将按照百分比的频率进行计数。

- 试验品在拉伸一定长度被折断后，电机将自动停止，计数器也将停止计数，试验结束。LED显示的数值便是产品之拉伸长度。

- 本机为了试验的准确性，另附加配有刻度尺，在试验

结束后，可参照指标所对应的刻度值与显示值进行相比较。以保证试验结果的误差。

- 试验完毕后，应关掉电源拔下电源线。

操作说明

# 五、注意事项

- 将测试机平放于水平面上

- 机器应保持干燥、清洁

- 试件直径应在规定范围内使用

- 测试结束后应拔下电源线

# Text boxes

計數顯示器

刻度尺

右夾具

左夾具

清零開關

機箱

轉向開關

電源開關

電源指示燈

機腳