# 移动推车式车速反馈标识仪

- 产品描述：本产品是我公司自主研发的一款用于降低司机行车速度，提高行车安全的交通设施。

产品介绍

本产品是我公司自主研发的一款用于降低司机行车速度，提高行车安全的交通设施。

该产品可以用于以下地点但不限于这些地点：

1、居民小区

2、停车场

3、高速道路

4、一般公路

5、厂区

6、建筑工地

7、矿区或铁路运输区域

8、事故多发地段（如弯道；隧道；桥梁）

9、学校区域

10、医院区域

总之可以用在一切提高公共安全的地方。

- 技术参数

1、字体：高度：35厘米

2、 颜色：单色：红色或黄色

双色：绿色代表安全速度；红色代表超速

3、数量：2个字符或3个字符

屏幕尺寸：70*40厘米

显示箱体尺寸：80CM长*55CM宽*7CM深

线路板（三位数）尺寸：69*38厘米

- LED：

1、亮度：红：5000-7000mcd；黄6000-8000mcd；绿10000-12000mcd

2、视角：红：30度；黄：30度；绿：45度

3、雷达：K波方向性多普勒雷达

4、监测范围：4个车道

5、测速范围：5---321公里/小时

6、误差：1-2公里/小时

7、传送模式：RS232接口系列

8、反应时间：≤5ms

9、内外部精确度：±0.1公里/小时

10、相对温度：-40到80摄氏度

11、相对湿度：+95%(非冷凝状态）

12、目标捕获距离：0-500米，距离可调

通信协议（控制器和显示屏之间的）：I2C协议

电源输入：90-240V AC

操作电压：12V DC

电流消耗：最大：10W；待机：0.2W；

电池：12V 65AH（根据实际需要）；21千克/只

标志反光膜：高强级

通过CE/FCC/ROHS认