第一问、恒温槽中水的温度、加热电压是否有特殊要求？为什么？
答：
槽中水的温度应与室温相差不宜过大，以减少对环境的散热速度；加热电压也不能太小和太大。否则会使得散热速度过大、加热速度也过大且加热惯性大，使得控温时灵敏度降低。加热电压太小时，会使得体系的温度偏低时间相对较长，或达不到所设定的温度。

第二问、恒温槽的控温原理？
答：
它通过电子继电器对加热器自动调节，当恒温槽因热量向外扩散等原因使体系温度低于设定值时，继电器迫使加热器工作，到体系再次达到设定的温度时，又自动停止加热。通过搅拌器使热量均匀。恒温控制器在控温的同时，精确地反应了被控温部位的温度值。

第三问、要使得某个体系能够维持在高于室温的恒温状态，大致有几种方法？
答：
01、体系—环境之间静态的理想绝热；
02、体系—环境之间动态的近似绝热；当体系会连续、稳定地向环境散热时，环境通过另外的方式向体系连续、稳定地传递几乎等量的热量；
03、实验书中所介绍的继电器式的控温装置。

第四问、如何提高灵敏度？
答：
01、恒温介质：介质流动性好，热容大，则灵敏度高。
02、定温计：其热容小，与恒温介质的接触面大，水银与铂丝和毛细管壁间的粘附作小，灵敏度高。
03、加热器：加热功率越小灵敏度越高。
04、搅拌器：搅拌速度须足够大，使恒温介质各部分温度能尽量一致。
05、部件位置：加热器放在搅拌器附近，使热量迅速传到各部份。定温计要放在加热器附近，测定温度的温度计应放在被研究体系的附近。

第五问、使用贝克曼温度计时要注意什么？
答：
01、不得随意旋转，贝克曼温度计属于较贵重仪器，使用时胆大心细，轻拿轻放，必要时握其中部。
02、调节时，注意防止聚冷聚热，以免温度计炸裂。
03、温度计要垂直，否则毛细管易折断。
04、调好的温度计，一定要放在温度计架上，勿使毛细管中的水银柱再与槽中的水银相接，否则，还须重新调节。

上海桂戈实业有限公司专业研发生产销售：低温冷却液循环泵 低温恒温循环器 低温恒温反应浴 高低温一体机系列 冷却水循环机 高精密低温恒温液浴槽 低温恒温槽 欢迎致电我们！！