涵潮跌路试验机分析

1.双臂跌落试验机

简介：双臂跌落试验机主要用于考核包装件在实际运输、装卸过程中受到跌落冲击的影响程度，评定包装件在搬运过程中耐冲击强度和包装设计的合理性。

优点：本机可对包装件的面、角、棱作自由跌落试验，配备数显高度显示仪及采用译码器进行高度跟踪，从而能精确地给出产品跌落高度，与预设跌落高度误差不超过2%或10mm。本机采用单臂双柱结构，具有电动复位、电控跌落及电动升降装置，使用方便;独有的液压缓冲装置大大的提高了机器使用寿命、平稳性及安全性。单臂设置，可方便地放置产品，跌落角度冲击面与底板平面角度误差小于等于5度。

缺点：每次测试完毕，须把跌落臂落下;新机到厂安装完成后，须在滑动圆杆处加适当低浓度机油，如果上油处时间长了有过多灰尘请将机器降到低部，擦试完以前的机油，再重机上油;跌落机属冲击力机械性设备，新机使用过于500次以上时，须把各螺丝紧固一以，以免发生故障;试验机的升降轴及链条需定期加润滑油。齿轮减速箱每半年换输油一次;非工作时应切断所有电源，保证升降轴的清洁。

2.单臂跌落试验机

简介：本试验机是专为模拟测试各种产品包装好后在搬运或运输过程中，受到堕落时而导致产品内部受损情况进行评估，从而得出最佳之解决方案，以便在运送途中能尽量减少损失;本试验机可测试包装容器之菱、角、面。

优点：单翼跌落试验机将所要试验的产品放置在;选定好一定的放置方式：面、棱、角方式使之固定;数显高度，可按用户安求随意设定设备试验范围内的任何高度;确定好高度之后，失放电磁阀，试件产品在瞬间离开臂翼自由落下。按“停止键”跌落板有自动重定功能。

缺点：单翼跌落试验机电子产品包装跌落;塑胶产品包装跌落;玩具产品包装跌落;其它成品包装跌落等

3.零跌落试验机

简介：零跌落试验机主要用于考核包装件在实际运输、装卸过程中受到跌落冲击的影响程度，评定包装件在搬运过程中耐冲击强度和包装设计的合理性。零跌落试验机主要用于较大型包装件作跌落试验。

优点：零跌落试验机由一个可以快速向下移动的“E”型叉作为试件托架，被试货物按试验要求(面，棱，角试验)放置平衡。试验时，托板高速向下运动，脱离试件，“E”型叉在被试包装货物跌落至底板前，已在高效减振器的作用下，嵌平于底板，从理论上，零跌落试验机可从零高度至最大跌落高度范围作跌落试验。跌落高度通过试验要求进行数字设定，并按设定高度自动执行跌落试验

缺点：对于大型包装货物，一般质量较大，在运输，搬运时垂直跌落的高度较低，因此，要求跌落试验台的试验跌落高度也较低，零跌落试验机主要用于较大型包装件作跌落试验。零跌落试验机由一个可以快速向下移动的“E”型叉作为试件托架，被试货物按试验要求(面，棱，角试验)放置平衡。试验时，托板高速向下运动，脱离试件，“E”型叉在被试包装货物跌落至底板前，已在高效减振器的作用下，嵌平于底板，从理论上，零跌落试验机可从零高度至最大跌落高度范围作跌落试验。