水源探测物探仪器

产

品

简

介

北京哲成科技有限公司

B型全自动天然电场找水仪

一、仪器简介:

B型全自动天然电场找水仪是我公司在参照国内外先进技术的基础上，解决在复杂天然电场中进行屏蔽和选频信号处理放大的重大课题，进行多重抗干扰设计，利用天然电场与地质构造不同所产生的电阻率变化等相关参数的变化来判断分析我们要寻找的地质异常体。

B型全自动天然电场找水仪与传统的人工电场勘探基本一致，最大的不同是利用天然电作为场源，省略传统笨重的供电部分，整套仪器不超过5KG。有操作简单、携带方便、准确率高、速度快、布极灵活多样等优点，速度是传统直流电法勘探的10倍，是进行电法勘探的利器。在长达近20年实践上，我们取得骄人成绩，得到广大客户的普遍认可。

广泛用于寻找地下水的详查和普查勘探，解决人畜饮水、工业用水和农业灌溉的需求, 同时用于工程地质勘探、灾害地质勘探、煤矿采空区、考古挖掘、城市物探、非金属管道勘测等应用。

二、仪器原理:

B型全自动天然电场找水仪利用天然电场与不同的地质构造（地下水属于良性导体）所产生的电阻率变化等相关参数的变化来判断分析我们要寻找的地下水（基岩裂隙水、溶洞水、卵石层水等）。可以了解水的位置、深度、出水量等相关信息。与其他找水仪器相比有非常明显的优势：速度快、精度高、了解信息全、仪器轻便、使用简单等。

三、主要特点：
    1、速度快、效率高：
    一天可以完成4000米左右的剖面测量，了解不同深度的地质异常体，与传统人工电场勘探相比勘探速度和效率均提高10倍左右。
    2、携带方便：
    利用大地天然电磁场作为信号源，不需要笨重的人工供电场源部分，整套重量不超过5公斤，携带使用非常方便。
    3、操作简单：
    仪器由微电脑全自动控制，10分钟学会仪器操作，对于没有勘探经验的人员可以再2小时内完成相关培训。

4、精度好，准确率高：
    分辨率高大0.001mV，±2%的高精度测量。
    5、抗干扰能力强：
    先进的抗干扰技术，多重看干扰设计，经过仪器的选频和数字处理后，即使在城市、电干扰强、其他外部干扰的工作区，也能观测到重复性很好的异常曲线； 
    6、布极灵活—传统和独有的布级方式： 
    仪器采用多种布极测量方法，使用传统的电法勘探技术上的布极方法和独创的布极方法，地质效果好，方便解释。对解决矿脉的走向和矿脉的深度厚度的问题上杰出的贡献。

四、B型全自动天然电场物探测量仪（找水）与传统的人工电法勘探（找水）异同:

天然电场法勘探（自然电场法）仪器与人工电法的仪器原理基本相同，都是根据地壳中溶体与围岩之间存在的电磁性（导电性）差异，通过观测天然存在的电场（人工供电电场）、来研究地质构造、寻找有用矿产资源，解决工程、环境、灾害、水等地质问题的一类地球物理勘探方法。布极方式也有基本类似的相同之处。但因为NEP-A型天然电场物探测量仪采用天然电场作为场源，省略笨重的人工供电部分，而且布极方式也是独有的，所以又有很大的区别：

| 多功能电法仪找水 | B型全自动天然电场找水仪找水 | γ辐射测量找水仪找水 | 核磁共振仪找水 | 瞬变电磁仪找水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 间接找水(电阻率,半衰时,衰减度) | 间接找水(水与围岩的电位差值) | 间接找水(核辐射强度X-γ值) | 直接找水(电流脉冲信号) | 间接找水(时间域的脉冲波) |
| 需要人工电源供电,导致设备重,布线麻烦 | 不需要电源供电,采用天然的电场,经过仪器特殊的处理放大，只用20米线左右的接收极便可完成测量 | 使用可充电锂电池供电，具有电池欠压提示功能，低功耗设计，方便快捷 | 需要人工电源供电,导致设备重,布线麻烦, | 需要人工电源供 |
| 需要3-5个甚至十几个人操作仪器设备,工程量大, 探测深度可达千米. | 1-2两个人足够完成仪器操作，数据采集速度快 探测深度在300米以内. | 一个人可以完成,用户自定义测量时间，仪器测量完成以后自动计算出剂量结果.探测深度仅几十米. | 需要3-5个操作仪器设备核磁共振异常直接反映了地下水的存在，但是探测深度仅150米. | 需要3-5个操作仪器设备,工程量大,探测深度近千米。 |
| 设备重量重,携带不方便,重量在50-500KG,布极麻烦等原因，效率不高. | 设备重量轻,携带方便,整套仪器配件不超过5KG. 布极灵活，特有的测量方法大大提高工作效率，基本上效率提高超过10倍。 | 轻便，操作简单，重量：2.0kg。分辨率优于8%； | 设备重,不方便携带. 重量30公斤但价格高. | 不方便携带.重量30-100公斤. 仪价格昂贵、工作效率低、推广受到限制. |

五、主要技术参数：
   1、自动降噪，超强抗干扰。 
   2、可以同时测量3个频率（三频率测量）或30个频率（多频率测量）。 
   3、操作功能全部用汉字显示在液晶屏上，操作简单明了。 
   4、自动测量，自动存贮数据，无须记录数据。数据在关机后不会丢失。 
   5、可存储20条三频率测量曲线数据和20条多频率测量曲线数据。 
   6、可以在液晶屏上显示曲线和数据，也可以通过打印机接口连接专用微型打印机或普

通电脑打印机直接将测量数据和异常曲线打印出来，供现场进行资料分析。

7、采用可充电电池供电。 
   8、具有电极检测，电源监测功能。
   9、测量范围：0.001mV～255mV（自动转换量程）
   10、勘探深度：400米

11、测量参数：大地电磁场的不同频率的电场分量 ΔV(mV)

12、测量电压范围：0.001mV～200mV（自动转换量程）

13、测量频率范围：20-2000Hz

14、输入阻抗：≥10MΩ

15、测量分辨率：0.001mV

16、显示：240×64点阵液晶屏

17、数据存储：2400测点数据

18、打印机接口：并口

19、电源：内置可充电锂电池7.4V   5.2AH

20、功耗：300mA  连续工作≥20H

21、工作环境： 温度：-10℃～+45℃   相对湿度：≤ 85%

22、整机重量：2Kg   体积：24CM×13CM×16CM

六、B型全自动天然电场找水仪产品部件图片:

野外使用照片

1、铝合金工具箱集成包装，携带使用方便。

2、内置充电锂电池，快速充电约4小时，可以使用超过16个小时。

3、特有的测量专用电极，大大的提供仪器的速度和测量精度。

4、多重抗干扰设计，和独有干扰模式选择，大大的提高数据的稳定性很准确率。

七、B型全自动天然电场找水仪对比实地使用效果:

在众多教授专家用了十几年的时间进行了大量的实验室和实际测试实验及与传统的直流（交流）电法勘探方法进行对比试验，验证了本仪器的科学性，准确性，实用性。在与传统的电法勘探方法有明显的优势，由于采用天然电场作为场源，使仪器轻便，布极简单灵活，数据反映的地质效果明显。

八、部分客户:

北京哲成科技有限公司是一家合资公司，集研发、生产、投资、贸易、代理OEM加工、销售、服务一体的合资实业有限公司。公司拥有专业技术支持人才近20人，同时与各地地质物探部门、各专业院校研发部保持紧密的联系与合作。广泛参与产品的研发设计，使用心得交流等，在产品开发设计，后期数据处理分析中取得重要的经验。为客户提供更方便的产品、更理想的勘探方案方法奠定更加雄厚的实践基础。深受客户的一致好评。

用户遍布全国各地、东南亚、非洲及欧美等地。行业分布广泛：地质物探队、研究所实验室、国有私有矿业公司、勘测设计公司、冶金企业等等。

联系人：王林

手  机：010-57210842   15300084842

北京哲成科技有限公司

传  真：010-80777921

网  址：www.zhecheng17.com