# 射流器

应用：

气液混合用射流器。采用耐氧化、耐腐蚀材料PVDF材料。耐臭氧，寿命长，混合效果好！广泛用于臭氧水混合、污水处理、加药领域

1、阀体材料：PVDF。聚偏二氟乙烯(PVDF)是一种天然的，不加颜料的高纯度材料；PVDF材料有着非常优异的抗化学腐蚀和抗溶剂特性；作为氟塑料，PVDF的耐热性能比其他所有塑料都高，耐热可高达148℃；PVDF是高度结晶的硬质材料，耐磨耗性特优，机械强度大，耐冲击，使用寿命长。

说明：1、总长度包括两端头外牙尺寸

2、表中水流量、吸气量为参考值，受环境、流质等因素影响较大，仅供参考

3、因气体体积与温度、压力和湿度有关，为便于比较通常所说的体积流量是指标准状态（温度为20℃，压力为0．101MPa，相对湿度为65％）而言，此时的流量以Nm3／hr为单位，“N”即表示标准状态。 图中数据是经换算而来的。

4、射流器命名是根据水管路大小而定的（射流器外螺纹均与市场上标准件相配） 射流器的工作原理及用途　射流器(气液混合腔)又称水射器，它是由喷嘴、吸入室、扩压管三部分组成，是利用射流负压原理发展起来的一种多用途曝气方式，独特的混合气室设计，强劲的水流与空气混合喷射，使搅拌均匀、完全，产生的气泡多而细腻，溶氧效率高，传统的曝气设备氧的转化率一般低于10% ，采用射流形式的曝气设备氧的转化率可达25%以上。 本厂生产的射流器材质为PVDF（氟塑料），抗臭氧、酸碱腐蚀，对水质、温度变化的兼容范围广，适应不同工况的运行要求。用户在吸气口增加可调阀门，可调整吸入气量， 它能对污水进行高效曝气，既提高了污水处理中所需的溶解氧，又除去了部分的BOD，在有污泥回流时，降低后级处理设施的负荷；用于生物接触氧化池中时，取代了传统的生化曝气方法，无需复杂的鼓风机管路系统和曝气头等曝气设备；应用于水产养殖中，可有效提高单位功率氧的转化效率。

本系列产品结构紧凑、管理维修简便、安装快捷、运行可靠，效率高、能耗低、使用寿命长、噪音低、性能佳。

广泛用于水处理（溶臭氧及二氧化氯杀菌、加氧除铁等）、化工、水产养殖、直饮水机等领域。 射流器的优点　（1）结构简单，操作安全，成本低，见效快；,无功耗

（2）不受各种辐射、电磁波的影响，并具有抗腐蚀、抗震、抗爆和耐高低温等特点，适于在各种环境下应用；

（3）射流元件可以做得很小，并和电子技术一样可以实现集成化。缺点主要是：反应动作比电子元件迟钝，且不能遥控。广泛应用于化工、石油、机械、电力、冶金、纺织、船舶、仪表和国防等工业方面。

射流器工作原理：在泵叶轮高速旋转下，液体以高的速度从喷嘴喷出，高速流动的液体通过混气室时，会在混气室形成真空，由导气管吸入大量空气，空气进入混气室后，在喉管处与液体剧烈混合，形成气液混合体，由扩散管排出，空气在水体中以细微气泡上升，在整个过程中形成高效的物质传递。可以对污水进行消毒，净化。

其他:防止污水中携带的泥沙等固体堵塞出水口