YP-8T手动粉末压片机简述：

YP系列压片机是我公司生产研发的小型台式粉末压片机，现已拥有YP-8T,15T,24T,30T,40T,60T等多种不同压力压片机，其借助XYM系列模具可对各种粉末材料进行压缩、成型实验，用于红外光谱分析、X荧光分析、海泥分析、生化分析、钙铁分析（电子、陶瓷、建材等材料分析）广泛应用于催化、硅酸盐、电池及粉末冶金等行业。

该产品工作空间更大，压力稳定性更可靠。独有的活塞往复行程时均可输出一定压力液体的特点使得上下摇动压把均可打压，使打压更快捷省力，提高工作效率。并且本仪器主体活塞与机械压力两部分采用独立架构，使日后的设备清洁调试过程更加便捷，更好的方便了客户进行仪器维护。

YP-8T手动粉末压片机适用于：
    本机主要用于精细陶瓷粉末、超导、建材、新材料绿色能源等方面的试验研究领域中压制样品或其他需要施加压力的地方。特别适合与钙铁分析仪、红外光谱仪、X荧光等测试仪器配套使用。不掉压、不漏油、质量可靠。

YP-8T手动粉末压片机技术参数：

| 技术参数 | YP-8T压片机 |
| --- | --- |
| 压力范围 | 0~8吨（0~40MPa） 20MPa达到8吨压力 |
| 活塞直径 | Φ70mm |
| 最大活塞行程 | 20mm |
| 工作空间 | 100×100×100mm |
| 压力稳定性 | ≤0.5MPa/5min |
| 重量 | 19KG |
| 外形尺寸 | 190×210×400mm |

| 技术参数 | YP-15T压片机 |
| --- | --- |
| 压力范围 | 0~15吨（0~40MPa） 25MPa达到15吨压力 |
| 活塞直径 | Φ87mm |
| 最大活塞行程 | 20mm |
| 工作空间 | 140×140×150mm |
| 压力稳定性 | ≤0.5MPa/5min |
| 重量 | 32KG |
| 外形尺寸 | 210×210×460mm |

| 技术参数 | YP-24T压片机 |
| --- | --- |
| 压力范围 | 0~24吨（0~60MPa） 30MPa达到24吨压力 |
| 活塞直径 | Φ100mm |
| 最大活塞行程 | 20mm |
| 工作空间 | 96×96×180mm |
| 压力稳定性 | ≤0.5MPa/5min |
| 重量 | 36KG |
| 外形尺寸 | 220×210×460mm |

| 技术参数 | YP-30T压片机 |
| --- | --- |
| 压力范围 | 0~30吨（0~60MPa） 30MPa达到30吨压力 |
| 活塞直径 | Φ110mm |
| 最大活塞行程 | 30mm |
| 工作空间 | 156×160×200mm |
| 压力稳定性 | ≤0.5MPa/5min |
| 重量 | 48KG |
| 外形尺寸 | 240×210×490mm |

| 技术参数 | YP-40T压片机 |
| --- | --- |
| 压力范围 | 0~40吨（0~60MPa） 31MPa达到40吨压力 |
| 最大活塞行程 | 50mm |
| 工作空间 | 180×140×230mm |
| 压力稳定性 | ≤0.5MPa/5min |
| 重量 | 60KG |
| 外形尺寸 | 270×220×580mm |

| 技术参数 | YP-60T压片机 |
| --- | --- |
| 压力范围 | 0~40吨（0~60MPa） 31MPa达到60吨压力 |
| 活塞直径 | 156mm |
| 最大活塞行程 | 50mm |
| 工作空间 | 220×150×280mm |
| 压力稳定性 | ≤0.5MPa/5min |
| 重量 | 80KG |
| 外形尺寸 | 330×240×638mm |

上海荣计达实验仪器有限公司同时供应试验仪器、无损检测、力学设备、各种试模、各种筛具，混凝土试验仪器、水泥试验仪器 无损检测仪器 公路土工试验仪器 沥青试验仪器、压力机、拉力机 水泥、混凝土试模类   其它检测仪器

公司产品凭借过硬的质量、完善的售后服务、合理的价格畅销各大院校、检测单位、建材企业、工程建设单位。在消费者当中享有较高的地位和良好的口碑，用户遍布国内：北京、上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、江苏、山东、安徽、河北、河南、湖北、湖南、江西、陕西、山西、四川、青海、海南、广东、贵州、浙江、福建、台湾、甘肃、云南，  内蒙古、宁夏、新疆、广西 近三十个省市、自治区，并远销欧美等，与用户建立了长期稳定的合作关系。公司实力雄厚，重信用、守合同。有健全的管理制度和完善健全的质量管理体系。有反应迅速、服务周到的售后服务系统。我们将不懈努力、一如既往以优异的品质为客户服务。