盐雾试验机

产品名称:盐雾试验机    型号:HT-60

备注说明：

盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面处理，包含涂料，电镀，无机及有机皮膜，阳极处理，防锈油等防蚀处理后，测试其制品之腐蚀性。

一、满足标准

GB10587-89 盐雾腐蚀试验箱技术条件.

GB2423.17-85试验Ka 盐雾腐蚀试验方法.

GB6458-86 NSS试验 中性盐雾试验.

GB6459-86 ASS试验 乙酸盐雾试验.

GB6460-89 CASS试验 铜加速乙酸盐雾试验.

IEC68-2-11试验Ka.

二、产品说明：

盐水喷雾试验机乃针对各种材质之表面处理，包含涂料，电镀，无机及有机皮膜，阳极处理，防锈油等防蚀处理后，测试其制品之腐蚀性。

产品特性：

1．采用程控式控制系统，可选择做连续盐雾﹙ASTM标准﹚或周期式盐雾﹙GB标准﹚。

2．采用自动/手动加水系统，水位不足时能自动补充水位之功能，试验不中断。

3．精密玻璃喷嘴﹙PYREX﹚雾气扩散均匀，并自然落于试片，并保证无结晶盐阻塞。

4．附双重超温保护，水位不足警示确保使用安全。

5．温度控制器使用数字符显示，PID控制，误差±0.1℃

6．试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减少待机时间。

7．喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾量等功能。

8．饱和空气桶采用亨利定律，予以加热加湿，并提供试验所需之湿度。

试验温度：

□、盐水试验：试验室温度 35℃    饱和桶温度 47℃

□、腐蚀试验：试验室温度 50℃    饱和桶温度 63℃

可做试验有：（中性盐雾试验）简称NSS  （酸性盐雾试验）简称ASS

（铜盐加速乙酸试验）简称CASS

三、技术规格：

| 型号 | HT-60 | HT-90 | HT-120 | HT-160 | HT-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验空间 W*D*H㎜ | 600*450*400 | 900*600*500 | 1200*1000*500 | 1600*1000*500 | 2000*1000*500 |
| 外箱尺寸 W*D*H㎜ | 1075*630*1100 | 1415*885*1285 | 1900*1200*1400 | 2300*1200*1400 | 2700*1200*1400 |
| 试验室容积 | 108L | 270L | 600L | 800L | 1000L |
| 材质 | 耐腐蚀PVC南亚进口板 |
| 温度 | 试验室:NSS.ACSS 35℃±1℃/CASS50℃±1℃ |
|  | 饱和空气桶:NSS.ACSS 47℃±1℃/CASS63℃±1℃ |
| 浓度 | 试药浓度5% |
| 空气压力 | 饱和空气压力1㎏/cm2 |
| 盐雾沉降率 | (Ml/80 cm2 。h)1.0～2.0 |
| 酸碱值PH | 盐水试验法6.5～7.2/腐蚀试验法3.0～3.2 |
| 试验液容量 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |
| 功率(220V) | 1.5KW | 1.8KW | 2.5KW | 3.0KW | 3.0KW |
| 重量约 | 85Kg | 110Kg | 210Kg | 280Kg | 350Kg |

系统架构-SYSTEM ELEMENT

恒温恒湿箱

产品名称:恒温恒湿箱    型号: SH－P－□□（A～S）

产品说明：

本产品采用高稳定度之白金PT-100测温抵抗体，LCD中英文触控式/触摸式屏幕，附多组PID控制功能，配备RS-232C/485C连计算机接口控制，可模拟高温高湿/高温低湿/低温高湿/低温低湿/高温/低温等不同环境的测试条件，更搭配容易操作及学习的高准确性之编程控制及定点控制系统，提供最佳测试性能。广泛适用于产业界电子电器、军工、塑胶、五金、化工等行业。如：电子零件、汽车零件、笔记本电脑等产品虚拟气候环境测试。 

一、产品说明：  
本系列产品采用高稳定度之白金PT-100测温抵抗体，LCD中英文触控式/触摸式屏幕，附多组PID控制功能，配备RS-232C/485C连计算机接口控制，可模拟高温高湿/高温低湿/低温高湿/低温低湿/高温/低温等不同环境的测试条件，更搭配容易操作及学习的高准确性之编程控制及定点控制系统，提供最佳测试性能。广泛适用于产业界电子电器、军工、塑胶、五金、化工等行业。如：电子零件、汽车零件、笔记本电脑等产品虚拟气候环境测试。  
二、结构特点：  
1．圆弧造型及雾面线条处理，高质感外观，并采用平面无反作用把手，操作容易，安全可靠；  
2．全封闭结构，采用强力循环马达，低噪音冷冻装置；  
3．附有防震台垫，使得机台在运输过程中能保持安稳；  
4．具有被测试件通电测试功能（负载测试）；  
5．采用飞利浦照明视窗灯、内置耐高温除雾装置，便于观察箱内产品测试情况；  
6．具有多种保护装置，性能安全可靠；

| 型号 | SH－P－□□（A～S）、SH－K－□□（A～S）、SH－M－□□（A～S） |
| --- | --- |
| 技术规格 | 63 | 80 | 120 | 150 | 225 | 306 | 408 | 800 | 1000 |
| 温度范围 | -70～150℃(S), -40～150℃(L), -20～150℃(R), 0～150℃(A) |
| 湿度范围 | 20％～98％RH |
| 稳定度 | 温度 | ±0.5℃ |
|  | 湿度 | ±2.5％RH |
| 均匀度 | 温度 | ±1℃～±2℃ |
|  | 湿度 | ±3.0％RH～±5.0％RH |
| 升温时间 | -70℃～150℃小于55分; -40℃～150℃小于45分; -20℃～150℃小于35分; 0℃～150℃小于30分; |
| 降温时间 | +20～-70℃小于70分; +20～-40℃小于55分; +20～-20℃小于35分; +20～0℃小于30分 ; |
| 内箱尺寸(CM) | H | 45 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 85 | 100 | 100 |
|  | W | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 |
|  | D | 35 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 |
| 外箱尺寸(CM) | H | 155 | 160 | 170 | 170 | 185 | 195 | 195 | 210 | 210 |
|  | W | 92 | 92 | 102 | 102 | 102 | 112 | 112 | 152 | 152 |
|  | D | 82 | 87 | 87 | 97 | 107 | 107 | 127 | 127 | 147 |
| 内箱材质 | SUS 304# 8K镜面不锈钢板 |
| 外箱材质 | 特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢. |
| 保温层材质 | PU发泡+玻璃棉. |
| 底座材质 | 国标角铁+槽钢. |
| 冷冻系统 | 风冷式欧美原装进口全封闭压缩机组, 散热片式蒸发器. |
| 加热系统 | 不锈纲鳍片散热管型加热管加热空气循环方式. |
| 保护装置 | 无熔丝超载探保护,压缩机过热, 过流, 超压, 加热,干烧, 箱内超温警报系统. |
| 标准配置 | 观窗口(36x26cm), 测试孔(￠50x1只), 试料架(2组) 超温保护器, 窗口灯. |
| 电源 | AC1￠3W 220V; AC3￠5W380V50HZ |
| 详细规格以相应规格书为准. |