东日扭力起子

产品名称:表盘式扭力起子  型号:FTD2-S型

| 型号 | 测量范围 | 最小刻度 |
| --- | --- | --- |
| 公斤 - 牛顿 | 最大 - 最小 gf.cm(cN.m) |  |
| 02FTD2-S FTD2CN2-S | 30-200(0.3-2) | 5(0.05) |
| 05FTD2-S FTD5CN2-S | 50-500(0.5-5) | 10(0.1) |
| 1FTD2-S FTD10CN2-S | kgf.cm 0.1-1(1-10) | kgf.cm 0.02(0.2) |
| 2FTD2-S FTD20CN2-S | 0.3-2(3-20) | 0.05(05) |
| 5FTD2-S FTD50CN2-S | 0.5--5(5-50) | 0.1(1) |
| 10FTD2-S FTD100CN2-S | 1-10(10-100) | 0.2(2) |
| 20FTD2-S FTD200CN2-S | 3-20(30-200) | 0.5(5) |
| 40FTD2-S FTD400CN2-S | 5-40(50-400) | 1(10) |
| 80FTD2-S FTD8CN2-S | (N.M) 10-80(1-8) | (N.M) 2(0.2) |
| 160FTD2-S FTD16CN2-S | 30-160(3-16) | 5(0.5) |

东日表盘式扭力扳手

产品名称:表盘式扭力扳手  型号:DB型

| 型号 | 测量范围 |
| --- | --- |
| 公制 | 牛顿 | 最大—最小 ( 左右 ) | 最小刻度 |
| 15DB4(-S) | DB1.5N4(-S) | kgf.cm(N.M) | kgf.cm(N.M) |
|  |  | 2-15(0.2-1.5) | 0.2(0.02) |
| 30DB4(-S) | DB3N4(-S) | 3-30(0.3-3) | 0.5(0.05) |
| 60DB4(-S) | DB6N4(-S) | 6-60(0.6-6) | 1(0.1) |
| 120DB4(-S) | DB12N4(-S) | 10-120(1-12) | 2(0.2) |
| 230DB3(-S) | DB25N(-S) | 30-230(3-25) | 5(0.5) |
| 450DB3(-S) | DB50N(-S) | 50-450(5-50) | 5(0.5) |
| 900DB3(-S) | DB100N(-S) | 100-900(10-100) | 10(1) |
| 1800DB3(-S) | DB200N(-S) | 200-1800(20-200) | 20(2) |
| 2800B3(-S) | DB280N(-S) | kgf.m(N.M) | kgf.m(N.M) |
|  |  | 3-28(30-280) | 0.5(5) |
| 4200DB2(-S) | DB420N(-S) | 4-42(40-420) |  |
| 5600DBE2(-S) | DBE560N(-S) | 5-56(50-560) |  |
| 7000DBE2(-S) | DBE700N(-S) | 7-70(70-700) | 1(10) |
| 8500DBE2(-S) | DBE850N(-S) | 10-85(100-850) |  |
| 10000DBE2(-S) | DBE1000N(-S) | 10-100(100-1000) |  |

电子式推压力计

产品名称:电子式推压力计    型号:HF系列

| 型号 | HF-1 | HF-2 | HF-5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最大负载 | 最小分辨率 | 最大负载 | 最小分辨率 | 最大负载 | 最小分辨率 |
|  | 1.000 kgf | 0.001 kgf | 2.000 kgf | 0.001 kgf | 5.000 kgf | 0.001 kgf |
|  | 1000 gf | 0.1 gf | 2000 gf | 1 gf | 5000 gf | 1 gf |
|  | 10 N | 0.001 N | 20.00 N | 0.01 N | 50.00 N | 0.01 N |
|  | 2.204 lbf | 0.001 lbf | 4.408 lbf | 0.001 lbf | 11.02 lbf | 0.01 lbf |
| 单位 | kgf, gf, lbf, N |
| 精确度 | +/- 0.2 % of F.S ( 全刻度) |
| 重复精度 | +/- 0.1% of F.S ( 全刻度) |
| 应答灵敏度 | 10 至320Hz 6段可调 |
| 显示方式 | 4 位数字液晶显示 |
| A/D 转换器 | 16 位字节逐次变换方式 |
| 计算元件 | 8 位中央处理单元(CPU) ,C-MOS 类型 |
| 允许荷重 | 150% of F.S.( 全刻度) |
| 数据输出 | Mitutoyo, Centronics, RS -232C ( 使 用非Mitutoyo 驱动时 必须 选择) |
| 模拟输出 | +/- 2V F.S |
| 连续操作时间 | 大约 10 小时 ( 当充足的电量在25 ℃环境中使 用时) |
| 充电时间 | 大约 6 小时 ( 设计有防超负荷充电组件 ) |
| 作业温度 | 0℃ 至40 ℃ |
| 电源 | 可充电镍镉电池, A/C 变压器同样可以使 用 |
| 外形尺寸 | 230x65x35 mm |

| HF-10 | HF-20 | HF-50 | HF-100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大负载 | 最小分辨率 | 最大负载 | 最小分辨率 | 最大负载 | 最小分辨率 | 最大负载 | 最小分辨率 |
| 10.00 kgf | 0.001 kgf | 20.00 kgf | 0.01 kgf | 50.00 kgf | 0.01 kgf | 100 kgf | 0.01 kgf |
| 10000 gf | 0.1 gf | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 100.00 N | 0.01 N | 200.0 N | 0.1 N | 500 N | 0.1 N | 1kN | 0.1 N |
| 22.04 lbf | 0.01 lbf | 44.08 lbf | 0.01 lbf | 110.2 lbf | 0.1 lbf | 220.4 lbf | 0.1 lbf |
| kgf, gf, lbf, N |
| +/- 0.2 % of F.S ( 全刻度) |
| +/- 0.1% of F.S ( 全刻度) |
| 10 至320Hz 6段可调 |
| 4 位数字液晶显示 |
| 16 位字节逐次变换方式 |
| 8 位中央处理单元(CPU) ,C-MOS 类型 |
| 150% of F.S.( 全刻度) |
| Mitutoyo, Centronics, RS-232C ( 使 用非Mitutoyo 驱动时 必须 选择) |
| +/- 2V F.S |
| 大约 10 小时 ( 当充足的电量在25 ℃环境中使 用时) |
| 大约 6 小时 ( 设计有防超负荷充电组件 ) |
| 0℃ 至40 ℃ |
| 可充电镍镉电池, A/C 变压器同样可以使 用 |
| 230x65x35 mm |