即用型（湿的）透析袋（生物级，使用前无需处理，去除了硫化物和重金属离子，含0.05%叠氮钠防腐液）

生物技术透析袋的制造过程没有重金属污染和硫化物，无需预处理，只需用去离子水清洗即可，满足对截留分子量精确性和膜纯度的应用。

优点：韧性膜材料，不易损坏

杂志含量极少，可无需预处理，只需用去离子水清洗即可使用

孔径标准不一

对溶质的吸附性小

可选分子量范围广100-300000

多种扁平宽度（或者直径）可选

特有生物技术膜，不含硫化物及金属杂质

透析即用半透膜（透析袋）将大分子蛋白质分离出来。在生物大分子制备过程中除去盐、少量有机溶剂、生物小分子杂质和浓缩样品，透析法最简单。

技术指标：MWCO（截留分子量），单位Diatoms。

透析时，小于MWCO的分子在透析膜二边溶液浓度差产生的扩散压作用下透过渗透膜、其速度与浓度梯度、膜面积及温度成正比。欲快速渗透可采用直径较小的透析袋以增加膜面积。常用温度：4℃，升温、更换袋外透析液或用磁力搅拌器，均能提高透析速度。

使用须知

高精度即用型无须前处理，用蒸馏水冲洗即可使用。

注意：CE型材质较硬，重复使用需慎重（洗涤时小心破裂）。

1.      某些化学物质会破坏透析袋微孔切不可逆转。计有：

烃、卤化烃、醇、酮、酯、胺、丙酮、甲基乙基酮、二氧杂环乙烷、环己烷等。

酸（甲酸、乙酸、稀强酸如5%HCL），10%萘酚，30%双氧水。

甲醇、乙醇：浓度小于5%时，透析袋功能在，而MWCO变化。

2.      蛋白质吸附量，小于1μg/克（以透析袋干重计）。

正常使用PH值5-9（可重复使用）。

极限使用PH值2-12（一次性使用）。

3.      前处理：煮沸5分钟后用蒸馏水60℃冲洗2分钟，置于4℃蒸馏水中待用。长期保存液：0.05%-1%叠氮钠，1mMEDTA或50%甘油，温度（4℃），使用前以蒸馏水洗净。

4.      即用型透析袋无需前处理，使用前用蒸馏水冲净即可。

5.      透析袋装液时应留1/3-1/2空间，以防透析过程中，袋外的水和缓冲液过量进入袋内将袋涨破（含盐量高的蛋白质溶液透析过夜时，体积增加50%系正常情况）。

6.      使用时需带手套。

7.      透析效果检查用

1%氯化银  检查硫酸铵、硫酸钠

1%硝酸银  检查氯化钠、氯化钾

北京哲成科技有限公司

联系电话：010-57210842    57210145

传真：010-80777921

网址：www.zhecheng17.com