ABB电动机

QA三相异步电动机适合使用在各种恶劣的环境条件之下。电机选用优质铸铁材料、 可靠的加工工艺，在合理的维护条件下,可延长电机的使用寿命。电机的功率、外形安装尺寸和中心高等对应指标与国产Y系列电机完全一致。

- 电机符合下列标准
·国际电工委员会IEC34、IEC72
·澳大利亚标准AS1359-2
·英国标准BS4999-5000
·德国标准DIN42673
·符合欧共体 “CE”标记要求
·电机符合GB755（idt IEC 60034-1)、GB10069(neq IEC 60034-9)、Q/JBQS28
2.合理的结构设计
·灵活的引出线方向
电机接线盒的安装方式可在电机顶部、左侧 、右侧,接线盒自身可旋转安装,71-132机座的接线盒可旋转4*90方向。160及以上机座接线盒可旋转2*180方向。用户在订货时必须标明接线盒及出线孔方向。
·美观的电机造型
机座散热筋设计成垂直、水平分布,端盖、接线盒、风罩均为全新设计,外形别致美观。
3.优越的电机性能
>通过优化设计及工艺的改进,QA系列电机在噪音、振动有了大幅度降低并达到国际先进水平。
·高性能的防护等级
电机的标准设计防护等级为IP55,可按客户要求提供更高要求的防护等级。
·适用宽电压使用
电机设计考虑了不同地区的电压变化,使电机适应多个地区使用，并保证用户使用性能。
·提高绝缘等级,增加电机使用寿命
标准电机采用了F级绝缘结构,从而提高了电机使用寿命,增加了电机可靠性。
·高效率
电机采用优化设计,具有较高效率，可产生可观的节能效果。
4.众多的选择满足各种用户需求
加装热敏电阻
加装防尘密封圈
加装加热带
加装防油密封圈
加装注油嘴
特殊轴伸、特殊法兰等各种要求
5.型号说明
QA 112 M 2 A
QA--型号标记 112--机座号（以转轴中心高mm表示）
M--机座长度 2--极数 A--铁芯长度
6.使用条件
·海拔不超过1000m
·环境空气温度随季节而变化，但不超过+40℃
7.电压、频率及工作方式
·工作电压：220-240V 380-420V 660-690V·额定频率：50Hz

工作方式：连续（S1）
·绝缘等级：F
8.安装结构形式
·B3机座带底脚，端盖无凸缘·            B5机座不带底脚，端盖有凸缘

·B35机座带底脚，端盖有凸缘 注：图样请见M2QA系列

轴承型号
(NSK轴承） （可选SKF轴承）标准轴承型号 电缆接

| 中心高 | 极数 | D-end | N-end | mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71M | 2,4,6 | 6202-VVC3 | 6202-VVC3 | 2-M16*1.5 |
| 80M | 2,4,6 | 6204-DDUC3 | 6204-DDUC3 | 2-M25*1.5 |
| 90S | 2,4,6 | 6205-DDUC3 | 6205-DDUC3 | 2-M25*1.5 |
| 90L | 2,4,6 | 6205-DDUC3 | 6205-DDUC3 | 2-M25*1.5 |
| 100L | 2,4,6,8 | 6206-DDUC3 | 6206-DDUC3 | 2-M32*1.5 |
| 112M | 2,4,6,8 | 6207-DDUC3 | 6206-DDUC3 | 2-M32*1.5 |
| 132S | 2,4,6,8 | 6208-DDUC3 | 6207-DDUC3 | 2-M32*1.5 |
| 132M | 2,4,6,8 | 6208-DDUC3 | 6207-DDUC3 | 2-M40*1.5 |
| 160M | 2,4,6,8 | 6309-ZZC3 | 6209-ZZC3 | 2-M40*1.5 |
| 160L | 2,4,6,8 | 6309-ZZC3 | 6209-ZZC3 | 2-M40*1.5 |
| 180M | 2,4,6,8 | 6310-ZZC3 | 6210-ZZC3 | 2-M40*1.5 |
| 180L | 2,4,6,8 | 6310-ZZC3 | 6210-ZZC3 | 2-M50*1.5 |
| 200L | 2,4,6,8 | 6312-ZZC3 | 6212-ZZC3 | 2-M50*1.5 |
| 225S | 4,6,8 | 6313-ZZC3 | 6213-ZZC3 | 2-M50*1.5 |
| 225M | 2 | 6313-ZZC3 | 6213-ZZC3 | 2-M50*1.5 |
| 225M | 4,6,8 | 6313-ZZC3 | 6213-ZZC3 | 2-M63*1.5 |
| 225M | 2 | 6314/C3 | 6214/C3 | 2-M63*1.5 |
| 225M | 4,6,8 | 6314/C3 | 6214/C3 | 2-M63*1.5 |
| 280S | 2 | 6316/C4 | 6316/C4 | 2-M63*1.5 |
| 280S | 4,6,8 | 6316/C3 | 6316/C3 | 2-M63*1.5 |
| 280M | 2 | 6316/C4 | 6316/C4 | 2-M63*1.5 |
| 280M | 4,6,8 | 6316/C3 | 6316/C3 | 2-M63*1.5 |
| 315S | 2 | 6316/C4 | 6316/C4 | 2-M63*1.5 |
| 315S | 4,6,8 | 6319/C3 | 6319/C3 | 2-M63*1.5 |
| 315M | 2 | 6316/C4 | 6316/C4 | 2-M63*1.5 |
| 315M | 4,6,8 | 6319/C3 | 6319/C3 | 2-M63*1.5 |
| 315L | 2 | 6316/C4 | 6316/C4 | 2-M63*1.5 |
| 315L | 4,6,8 | 6319/C3 | 6319/C3 | 2-M63*1.5 |
| 355M | 2 | 6319M/C4 | 6319M/C4 | 2-M63*1.5 |
| 355M | 4,6,8 | 6322/C3 | 6319/C3 | 2-M63*1.5 |
| 315L | 2 | 6319M/C4 | 6319M/C4 | 2-M63*1.5 |
| 315L | 4,6,8 | 6322/C3 | 6319/C3 | 2-M63*1.5 |

电压与性能
M2QA系列电机采用（3KW及以下功率电机220-240V/380-420V，4KW及以上功率电机380-420V/660-690V，△/Y）宽电压设计，电机在各种电压工况下的效率、功率因数及转速略有变化。
如用户需要特定工作电压可按特殊要求供应。

| 电机额定电压 | 230V | 400V | 500V | 690V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 连接到50Hz | 220V | 230V | 380V | 415V | 500V | 550V | 660V | 690V |
| 连接到60Hz |  | 440V |  |  |
| 电机性能变化（与400V时保证值之比%） |
| Output | 100 | 100 | 100 100 115 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| IN | 182 | 174 | 105 98 103 | 80 | 75 | 61 | 58 |
| Is/IN | 90 | 100 | 90 106 93 | 100 | 119 | 90 | 100 |
| Ts/TN | 90 | 100 | 90 106 84 | 100 | 119 | 90 | 100 |
| Tmax/TN | 90 | 100 | 90 106 90 | 100 | 119 | 90 | 100 |

务需先通知，ABB电机保留对设计技术规格的修改权
订货须知
·订货时请详细说明电机型号、功率、极数、电压、频率、接法、安装结构形式等。选型时，应根据负载和其他使用要求对照样本选用。
·如有特殊要求，如左出线、右出线、双出轴、其他绝缘等级可作为特殊要求订货。