四磨头连续式全自动圆盘抛光机LC-ZP904

主电机功率：15KW*4台，380V

进给电机功率：0.75KW*4台，380V

升降电机功率：0.75KW*4台，380V

主轴转速：960-2800转/分钟，变频调速

圆盘直径：¢2000mm

抛光轮规格：¢450*宽500（mm）

适用范围：用于各种金属材质的小平面、小弧面、异形件的砂光、抛光，如：锁面板、浴室夹、玻璃门夹、门合页、门拉手、LC-ZP904

地漏、水龙头、手机外壳、数码相机外壳等

特点：本机工作圆盘可连续式公转，速度可调节，工件夹头可自转，抛光轮可麻轮粗抛到布轮精抛一次成型，主机头可自动上下、前后调节，工件在接触抛光轮时可设定旋转几圈，以达到抛光效果，抛光轮可自动补偿，装有自动打蜡装置，整机电控箱配装电脑PLC数码编程控制系统，替代了人工无法做到的功效，大大节约了投资成本，提高了生产效率.