### HT-1路基回弹模量测定仪

本仪器适用于在室内对细颗粒土或粒径20㎜以下的级配集料试件进行回弹模量测定。试件在一定载荷的作用下产生变形，卸去载荷，变形恢复，但载荷大于试件的弹性变形时产生塑性变形，本仪器采用杠杆法对试件进行加荷，卸荷试验，以得到试件的 回弹试模和塑限值。

### HT-1路基回弹模量测定仪

技术参数：杠杆比：10:1；
承载板面积：Ф25.2㎜－5平方厘米；
            Ф37.4㎜－11平方厘米；
            Ф50.5㎜－20平方厘米；

土基回弹模量，路基回弹模量，土壤回弹模量测定仪试验步骤：
1、试料的准备：如试料为粗颗粒的级配集料，则筛取试料中直径大于20mm的颗粒，如200mm以下的集料的颗粒组成不符合级配要求，则添加所缺粒料，使达到级配要求。
2、击实试验：按击实试验法测定材料的最佳含水率和最大干容量，并绘制含水量……….干容重关系图。
3、制试件,对于路基土做3---4组击实功能不同的试件。
例如：击实功能分别为5.62Kgcm/C㎡（相当于轻型击实仪实验法）12.5Kgcm/Cm,19.5Ggcm/Cm左右的试件，每组6---7各点，利用试件作回弹试模试验。
  对于路面材料，参照承载比试验法制作方法制取试件，同一试件作2—4个，其中一半进行泡水测膨胀量，然后一起进行逐级载荷试验（即测回弹模量）。
4、土基回弹模量，路基回弹模量，土壤回弹模量测定仪操作：
A、选定承载板上的单位压力
1、对于计算含水量大于塑性的 土基层用0.5—10kg/平方厘米
2、对于计算含水量小于塑限的 土基层用1.0-2.0kg/平方厘米
3、对于地基层材料用，5—7Kg/平方厘米
B、将带试筒的式样倒置在仪器的地板上，安放直径约为试筒四分之一的承载板：调平杠杆，使砝码的一端略翘上，并安置百分表
C、预压：先计算的最大荷载对试件1-2次，卸荷预压试验，在试验过程中，进一步调整承载板的位置，承载板与试样表面的接触，杠杆的高低，并调整百分表的指针指零，并使百分表预压1mm。
D、测回弹变形：将计算好的预定的单位压力分为4—6等份，作为每次加荷的数量（最后一次加荷可略大于预定的计算总压力）
1、施加第一级荷载（如为预定最大载荷的 五分之一），用秒表计算时，待载荷作用达1分钟时，记录百分表读数，同时卸去载荷，让试件的变形恢复，到 1分钟时记录百分表读数。
2、在结束前一步骤的同时施加第二载荷（即预定载荷的五分之二）。待载荷作用达1分钟时，记录百分表的读数，并卸取载荷，让试件的变形恢复，到1分钟时记录百分表的读数。
3、按上述步骤逐级进行第三、第四、直到最后一级加荷，卸载试验。
E、计算：1、每级载荷下的回弹模量的变形L：
1、绘制P与L的关系曲线，以单位压力P 为横坐标（向右），回弹变形L为纵坐标。
2、按下式计算每级载荷的回弹模量EOH；
EOH=π·P·D/4L·（1—μ） （1）
式中D~承载板直径（cm）单位：Kg/C㎡
L---相对单位压力P的回弹变形（cm）
μ---波桑比，对于路基土取0.35，对于路基材料取0.25
4、用承载板上的计算单位压力P，以及相应的回弹变形L，按（1）式计算拟以采用回弹模量。
5、对于路基土，将所确定的各个模具值，利用数字加工法求出EOH， W（含水量），r（干容重）关系方程式： 
EOH=aLgW+br+C
 再用此方程式绘制三者的关系曲线图（纵坐标为干容量，横坐标为含水量？。同时将几根击实曲线都绘制在此图上，利用此图即可确定某一计算含水量及干容土的 回弹模量。
6试验所得的资料的感容重，确定需用的回弹模量。的关系曲线图，然后根据所求材料的干容重，确定以用的回弹模量

为适应为我国建筑检测行业的迅猛发展，满足监理，检测单位对建筑工程安全设施，安全材料的质量检测要求。

我公司经过设计改进，研发出新一代比较先进实用的土工布检测仪器设备：电子土工布强力试验机、土工合成材料耐静水压测定仪、土工布有效孔径测定仪、土工布磨损试验仪、工合成材料渗透系数测定仪、土工合成材料水平渗透仪、土工合成材料水平渗透仪、土工合成材料直剪仪、直剪拉拔摩擦试验系统、土工合成材料淤堵试验仪、土工合成材料蠕变试验系统、排水板通水仪、数显土工合成材料厚度仪该产品已投入国内市场，深受用户好评。望广大客户来电来函咨询！我公司拥有一批高精度的加工制造和检测设备，是一家拥有研发、制造、销售为一体的高新技术企业。公司一贯以“做中国最负责任的仪器制造商”为销售核心，从产品的研发到售后服务，每一个环节都以客户的观点与需求作为思考的出发点始终坚持“客户为本”的原则，注重产品售后服务，赢得了极佳的声誉,在新的世纪里，必将以最好的服务，为您提供优质的试验仪器产品。公司产品凭借过硬的质量、完善的售后服务、合理的价格畅销各大院校、检测单位、建材企业、工程建设单位。在消费者当中享有较高的地位和良好的口碑，用户遍布国内：北京、上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、江苏、山东、安徽、河北、河南、湖北、湖南、江西、陕西、山西、四川、青海、海南、广东、贵州、浙江、福建、台湾、甘肃、云南，  内蒙古、宁夏、新疆、广西 近三十个省市、自治区，并远销欧美等，与用户建立了长期稳定的合作关系。公司实力雄厚，重信用、守合同。有健全的管理制度和完善健全的质量管理体系。有反应迅速、服务周到的售后服务系统。我们将不懈努力、一如既往以优异的品质为客户服务。