燃油（气）蒸汽锅炉性能特点：电话：0394-6771818 手机：13213333998 传真：1394-6777066

一、产品特点：

1、配置蒸汽锅炉专用电脑控制器，全中文、大屏幕、强背光液晶显示屏，显示功能丰富，可将控制器的运行状态以及采集到的压力、水位等状态准确直观地显示出来。控制功能齐全，具有锅炉水位智能控制、蒸汽压力控制、极限低水位报警和联锁保护、高水位报警提示、蒸汽压力超高报警和联锁保护等自动控制功能。使用相当方便，可设置连续、定时两种状态，定时可分4个时间段，锅炉定时开机、定时关机，无需专职司炉工，通常操作只需按“启动”键开机，按“停止”键停机即可，十分简便。

2、采用原装进口燃烧器，全自动程序化控制，风机自动吹扫，电子自动点火，油气自动燃烧，风油（气）自动比例调节，雾化效果好，燃烧充分，低NOX，节能环保。在正常情况下，锅炉蒸汽压力达到设定值时，燃烧器自动停止燃烧，当蒸汽压力低于设定值时，燃烧器自动开始工作。当发生燃料、进风异常等现象时，故障灯亮，程控装置会立刻停止输出燃料，燃烧机自动停机。

3、WNS卧式蒸汽锅炉炉体设计和制造采用三回程、湿背式、偏心炉膛、非对称性结构，波形炉胆，使火焰产生强烈扰动，而且增加辐射受热面，强力提高了传热系数，并能有效防止因金属热胀冷缩而导致设备寿命的降低。

4、整机自动化程度高，安全保护完善。运行过程实现全自动化，具有自动补水、缺水、超压、自动断电并报警、漏电保护等安全保护系统。

5、使用玻璃棉作通体式保温，重量轻，保温效果好，散热损失少；

6、白色彩板包装，外形美观，色泽明快，封闭性好，耐锈蚀；

7、机电一体化，占用空间小，整体快装出厂，安装使用方便。

8、产品全面、全程在国家锅炉管理部门监督下生产、制造，依照相关执行标准经验收合格，才能入库进行销售，请用户放心购买。

9、多重保护：

（1）锅炉水位保护水位计与锅炉本体的一体化设计，外观更加紧凑美观，功能上准确显示锅炉本体实际水位。再加上双重独立的电子水位控制系统，实现锅炉超低水位、低水位、正常水位、高水位的自动调节功能，确保锅炉在各种意外情况下万无一失，安全到家。

（2）蒸汽压力保护☆压力控制器：选用高灵敏度压力控制器，将压力高、低不同的信号输给电气开关，对其它控制线路进行自动控制或连锁保护。常用压力控制器及电接点压力表，能使蒸汽压力超压报警，达到极限时切断燃烧器；压力控制器可根据实际运行压力调节单火或双火燃烧。 ☆安全阀：安全阀是锅炉保护中的最后一道防线，在锅炉压力超过极限时，根据安全阀设计所配的校定压力，排汽泄压，确保锅炉正常运行。

（3）熄火保护进口燃烧器具有熄火保护装置，功能是检测燃烧情况，当点火失败或燃烧中途熄灭时，燃烧器立即关闭进油（气）电磁阀，这时鼓风机继续运转，吹扫炉膛内残余的可燃气体，经过20～30秒钟的吹扫后，自动切断鼓风机及各种辅机电源，锅炉停止运行。

（4）停电自锁保护在突发电源中断情况下，锅炉运行立即停炉自锁，若电流恢复通电，锅炉不会随时启动，必须复位解除自锁，才能重新点火启动。

二、卧式燃油燃气蒸汽锅炉技术参数：

| 型号 项目 | WNS0.5-0.7-Y、Q | WNS1-0.7-Y、Q | WNS2-1.0-Y、Q | WNS4-1.25-Y、Q | WNS6-1.25-Y、Q | WNS8-1.25-Y、Q | WNS10-1.6-Y、Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定蒸发量t/h | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 额定工作压力MPa | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 |
| 额定蒸汽温度℃ | 171 | 171 | 184 | 194 | 194 | 194 | 204 |
| 额定给水温度℃ | 20 | 105 |
| 热效率% | 92-94 |
| 设计燃料 | 轻油、重油、天然气、液化气、城市煤气 |
| 燃烧方式 | 压力雾化、微正压燃烧 |
| 燃烧调节方式 | 两段火燃烧、比例式调节 |
| 使用电源 | 380V 、50HZ |
| 外形尺寸 长m×宽m×高m | 2.53×1.72×1.95 | 3.6×1.93× 2.3 | 4.55×2.3× 2.5 | 5.2×2.6×2.8 | 5.5×2.65×3.1 | 6.4×2.95×3.2 | 7.3×2.95×3.2 |
| 锅炉重量/空炉 | 2.99 | 4.62 | 7.95 | 13.68 | 17.12 | 24 | 31 |
| 锅炉重量/满水 | 4.32 | 6.75 | 12.95 | 20.25 | 28.23 | 38.2 | 49.5 |
| 主汽阀口径DNmm | 50 | 50 | 80 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| 给水阀口径DNmm | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 |
| 安全阀口径DNmm | 40 | 40 | 40 | 50 | 80 | 80 | 80 |
| 排污阀口径DNmm | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
| 液位计口径DNmm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 消耗量kg/h | 轻油 | 31.75 | 63.5 | 127 | 254 | 381 | 508 | 634.5 |
|  | 重油 | 33.8 | 67.6 | 135.2 | 270.4 | 405.6 | 540.8 | 67.2 |
|  | 天然气 | 39 | 78 | 156 | 312 | 468 | 624 | 7798 |
|  | 液化气 | 13 | 26 | 52 | 104 | 156 | 208 | 256 |
|  | 城市煤气 | 82 | 164 | 328 | 656 | 984 | 1312 | 162.5 |

燃气蒸汽锅炉配套：

| WNS系列燃气蒸汽锅炉配置清单序号 | 图号或型号 | 产品名称 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WNS | 锅炉主机 | 恒安锅炉 | 1 |
| 2 | 与产品配套 | 燃烧机 | 意大利百得 | 1 |
| 3 | 与产品配套 | 烟囱 | 恒安锅炉 | 1 |
| 4 | 与产品配套 | 烟囱弯头 | 恒安锅炉 | 1 |
| 5 | 与产品配套 | 分汽缸 | 恒安锅炉 | 1 |
| 6 | 与产品配套 | 全自动电脑控制器 | 南京 | 1 |
| 7 | 与产品配套 | 全自动水处理 | 美国 | 1 |
| 8 | 与产品配套 | 给水泵 | 郑州 | 1 |
| 9 | HA-150 | 压力表0~2.5Mpa 2.5级 | 天津 | 2 |
| 10 | HA14W-1.6T | 压力表三通旋塞 | 开封 | 2 |
| 11 | A48H-1.6C | 全启弹簧安全阀PN2.5 DN80 | 开封 | 2 |
| 12 | HAY8543-3-0 | 压力表存水弯管 | 恒安锅炉 | 1 |
| 13 | J44H-1.6C | 主汽阀 PN2.5 DN125 | 开封 | 1 |
| 14 | J44H-1.6C | 截止阀 PN2.5 DN50 | 开封 | 2 |
| 15 | J44H-1.6C | 止回阀 PN2.5 DN50 | 开封 | 1 |
| 16 | X49X-25-350 | 水位表 PN1.6 DN25 L=350 | 天津 | 2 |
| 17 | P48H-1.6Q | 排污阀 PN2.5 DN50 | 开封 | 2 |
| 18 | HAY8543-2-0 | 锅筒排污弯管 | 恒安锅炉 | 1 |
| 19 | Q41F-1.6C | 球阀 PN2.5 DN25 | 开封 | 4 |
| 20 | SZB-IV | 电极 式水位控制器PN2.5 DN25 | 南京 | 2 |
| 21 | HAMK-50-C | 压力控制器 | 南京 | 3 |
| 22 | WZB-210 | 测温热电偶 | 南京 | 1 |
| 23 | GB | 螺栓、螺母 | 江苏 | 144 |
| 24 | GB国标行业执行 | 锅炉质量安全检验证书 |  | 1 |
| 25 | GB国标行业执行 | 产品发货清单 |  | 2 |
| 26 | GB国标行业执行 | 安装使用说明书 |  | 2 |
| 27 | GB国标行业执行 | 产品质量证明书 |  | 1 |
| 28 | GB国标行业执行 | 锅炉总图 |  | 2 |
| 29 | GB国标行业执行 | 锅炉基础图 |  | 2 |
| 30 | GB国标行业执行 | 强度计算书 |  | 1 |
| 31 | GB国标行业执行 | 自动控制使用说明书 |  | 1 |
| 32 | GB国标行业执行 | 锅炉自动控制接线总图 |  | 2 |
| 33 | GB国标行业执行 | 燃烧器使用说明书 |  | 1 |

Http://www.hagl.cn