步进式开水器原理

步进式加热使用水位电极探测装置，采取从开水器内胆底部逐层进水逐层加热，第一层冷水注入内胆一定容量后，水位电极控制停止进水，加热装置开始加热，等到加热温度到达99度时，停止加热，又开始注入第二层水，注入一定容量后，水位电极控制又停止进水并开始加热到99度，反复几次一直让内胆水位到达最高时开水器停止工作进入保温低耗能状态。每层水进内胆是在无压力状态下注入的，进水口是一种涌状的状态，保证每层水平稳上升的一种趋势，不产生上层开水和下层冷水混合的动力，杜绝“阴阳水”产生。使用者每次从开水器取水口放出的开水都是上层的开水，冷水一直在内胆最下层，所以每次放出的热水都是纯开水，可以放心饮用。原理如下图：

传统浮球阀式加热使用浮球阀装置来控制进水（进水原理和马桶储水箱相似），采取从开水器内胆顶部进水，而且每次进水从最低水位一直注入到最高水位，浮球阀上升到最高点才控制进水口停止注水，加热装置开始工作，一次性加热到99度。等使用者从取水口放出开水后，内胆水位下降，浮球阀随水位下降控制顶部进水口打开注水，水流从上而下的泄入内胆内，有一定的冲击力，造成开水和冷水的混合。所以每次放出的热水都是开水和冷水的混合状态，俗称“阴阳水”。原理如下图：