喷漆压力桶相关简介

组成:

压力桶是由气动马达，空气调节器，安全阀，泄气阀，出料口，

内桶及四只活动轮所组成。此气动搅拌型压力桶的气动马达可自行搅拌，使桶内的涂料保持均匀。在喷涂作业中，不会因涂料沉淀而产生色差。该产品不仅仅只局限于涂料，其它喷涂材料也可使用。可配合一般喷枪或静电枪使用。

特点:

100%防爆, 防火性高, 绝对安全 (以压缩空气作为动力源), 24小时长时间连续使用, 保证不发热, 不起火花,能使桶内涂料上下层搅拌匀均不至于出现沉淀，出口处装有过滤网使涂料清晰无杂质。

应用:

搅拌压力桶适用于流体和溶剂压力用途：流体加工输送（搅拌、分散） ;表面处理行业（喷漆、木工家具、鞋业、珐琅、防锈喷涂）;注胶或化学物涂布行等。

压力桶使用步骤

松开气动压力桶蝶型螺帽、活节螺栓后，将桶盖拿开，倒入涂料放上桶盖，以对角对方式一一旋紧蝶型螺帽；

将送风管与桶上进气弯头连接(送风管最好能够经过一个滤净器，以便滤除尘压缩空中的灰尘，水分或油渍连结出风口，至空气出口拷克连结涂料管至涂料出口拷克开启送风系统；

将气动压力桶调压阀以顺时针方向调至所需之工作压力，如欲降低桶内压力时，以反时针方向为之，(主意：本产品最高承受压力为80PSL)。

打开气动压力桶空气出风拷克打开涂料出料拷克；喷枪喷雾气的大小，可由其上的调整阀直接调整，或另于桶上加装一个调节装置来加以控制根据喷枪说明书执行喷涂作业.

涂料出口：2个；外包装尺寸（mm）： 470x464x880

桶身以焊接法制成，壁厚均匀，可耐高压；

涂料输送稳定，无泵浦的脉动现象，故需涂装颜色一致的连续喷涂作业时为首选；

可根据作业时涂料用量，有10L到80L容量可选，以减少加漆次数，缩短工时，提高工作效率；

用途：适用于喷漆，烤漆，皮革，木器，藤器，模具离型剂等表面喷涂使用，另一般珐琅釉，化学液体，粘合剂，食品，电子等点胶剂也可输送。

本系列型号压力桶,不锈钢内桶为标准配置