桌上型拉力机

使

用

说

明

书

- 概述

本系拉力机适用于塑胶、橡胶、电子零件……等小零件之拉力测试，操作方便简捷，是相关生产厂家及各相关质检门的好帮手。

- 主要参数

- 最大拉力：50kg

- 感测方式：推拉力计/荷重元

- 荷重精度：±1%以内

- 拉伸有效行程：350mm（不含夹具）

- 测试速度：10-200mm/min

- 安全装置：上下极限保护

- 电源：220V/AC50Hz

- 重量：约25kg

- 操作说明

- 插好电源，电源开关有来电显示。

- 按“上升（UP）”/“下降（DOWN）”键使上下夹具能够夹到试件，再按“停止（STOP）”键。

- 将试件一端用下面夹具夹紧，再用上面推拉力计上夹具（夹具也可根据不同产品订做）夹好另一端，（若行程不够，可用内六角4mm板手调节右侧拉力板上螺丝距离调节行程。）

- 将拉力表清零；刚开始将调速器调到比较低的速度，以避免某些产品不适合比较高的速度。

- 按下“上升（UP）”/“下降（DOWN）”键，再慢慢调动调速器，机器开始测试，直到试件被拉断。即按下“停止（STOP）”键机器停止工作。

- 取下试件，观其损坏情况，并记录其最大拉力。

- 试验完毕后，关闭电源。

- 注意事项

- 请不要打开机箱，更改电路，否则本公司不予维修。

- 请经常给机器除尘。

- 装箱清单

- 电源线 一根

- 说明书 一份

- 保修单一份

- 主机一台