50加仑搅拌器参数

搅拌机类型	 强力搅拌机

应用领域	 化工

物料类型	 液-液

适用物料	 油漆涂料

动力类型	 气动

布局形式	 立式

品牌	 CHFLTS

型号	 P55

搅拌方式	 强制式搅拌

作业方式	 连续作业式

搅拌鼓形状	 鼓筒型

每次处理量范围	 出料50-250L（L）

装置方式	 固定式

电机功率	 0.16（Kw）

生产能力	 200（L）

转速范围	 2000（r/min）

料桶容量	 200（L）

台湾原装气动马达头，用于50GAL（200升）大桶使用，有专用夹式头夹住大桶沿壁，斜伸入涂料内搅拌，搅拌力量大，液流设计到位，转速稳定，转动时非常平稳。也可以去掉夹头装置，将搅拌器直立固定在桶盖上，搅拌时搅拌杆搅拌叶伸入涂料内，同时桶盖盖住涂料。亦有一块板横置在55GAL桶上，搅拌器固定在横板中间使用的。

特点：

使用压缩空气为动力，不产生火花，防爆。

可以无级调速，马达的转速通过供气的压力，流量阀调节。

无超载危险，气动搅拌机负载过大时，不会对搅拌机本身产生损伤，机身温度也不会上升可以长时间满载连续工作。

操作方便，维护检修简单

适用于易燃、易爆、震动 、湿等恶劣环境下工作。

技术数据：

气动马达头型号：M3

马力： 1/4HP

扭力： 1.37NM

搅拌叶： 铝合金

注意事项：

每使用1-2周加润滑油脂一次，可在空气入口塞入油脂（建议黄油），然后接上压缩空气接头直接将油脂吹入马达内部进行润滑！