防爆电动闸阀的原理

名称: 防爆电动闸阀 
型号: ZB941H
规格: PN2.5-320 DN15-180 

介绍 
阀门电装产品有多回转DZW和部分回转DQW,按使用环境分为户外型、防爆型、整体型、整体防爆型、调节型、调节防爆型。防爆多回转ZB型有ZB5/ZB10/ZB15/ZB20/ZB30/ZB45/ZB60/ZB90/ ZB120/ZB180/ZB250/ZB350/ZB500/ZB1000等。 

防爆电动闸阀属多回转 此阀门电动装置,通称为ZB型.适用于启闭件做直线运动的阀门,如闸阀、截止阀、隔膜阀、柱塞阀、水闸阀等。用于阀门的开启、关闭或调节。是对阀门实现远控、集控和自控的必不可少的驱动装置。他们具有功能全、性能可靠、控制系统先进、体积小、重量轻、使用维护方便等特点。广泛用于电力、冶金、石油、化工、造纸、污水处理等部门。 按使用环境分：Z为普通型；ZW为户外型；ZB为隔爆型；ZZ为整体型；ZT为调节型。 按输出作用力分：有转矩型和推力型。 本产品的性能符合JB/T8528-1997《普通型阀门电动装置技术条件》的规定。防爆型的性能符合《爆炸性气体环境用电气设备第二部分：隔爆型“d”》及JB/T8529-1997《隔爆型阀门电动装置技术条件》的规定。并经国家防爆电气产品质量监督检验测试中心检定，取得了防爆合格证。

防爆电动闸阀产品概述  
上海湖泉电动闸阀适用于现控、远控、易爆场合、不易手动场合等截断或接通管路中的介质。具有流体阻力小，适用的压力、温度范围大等特点，是一种最常用的截断阀。

公称压力：PN2.5～300Kg。工作温度PN2：-29～540°。口径范围：DN15～1800mm

①    不断吸收国外先进的阀门技术，创造一流质量产品。

②    开发和设计的结构完善，让美观大方和实用打造品牌。

③    阀体材料品种齐全，由应用场合精心策划。

④    填料和垫片选配合理，开关轻松自如。

⑤    密封性能优越。泄漏概率接近为零。

⑥    定能满足贵公司的首选！定会给贵公司带来使用方便，降低成本等。

通过选用不同的材质，可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。

电动闸阀结构特点

①阀门采用压力自紧式密封或阀体、阀盖垫片密封结构，值得信赖！使用安全可靠。

②阀瓣采用双闸板中间带万向顶结构，能自动调整阀瓣与阀座密封面吻合度，保证阀门的密封。同时此结构维修方便，节约费用，阀瓣互换性较好。

③阀瓣、阀座密封面用钴铬钨硬质合金由等离子喷焊而成，密封面硬度高，耐磨擦，抗擦伤，使用寿命长。

④阀杆用渗氮钢制成，表面氮化处理，硬度高，抗擦伤，耐腐蚀，使用寿命长。

⑤电动装置配有转矩控制机构、现场操作机构和手、电动切换机构。除就地操作外，还可以进行远距离操作、PLC控制、4~20mA电流输入输出智能控制等。

⑥手动阀门由手动机构或撞击时手轮开启。减小阀门操作力。

⑦阀门可安装在管道的任何位置，同时根据介质和介质的温度选择碳钢或合金钢阀门。

⑧初次安装和调试时，必须手动把阀门开到约一半的位置，以免电机相序接反导致阀门或电装损坏。

电动闸门参数

| 公称压力MPa | 公称通径DN | 主要外形尺寸和连接尺寸（ mm） | 电动装置 | 重量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | D | D1 | D2 | b | f | z-d | H |  |  |
| 1.6 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4～18 | 595 | DZW15 | 56 |
|  | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4～18 | 653 | DZW20 | 59 |
|  | 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4～18 | 665 | DZW20 | 62 |
|  | 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8～18 | 725 | DZW20 | 74 |
|  | 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8～18 | 787 | DZW20 | 92 |
|  | 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8～23 | 955 | DZW30 | 161 |
|  | 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12～23 | 1105 | DZW30 | 219 |
|  | 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12～25 | 1343 | DZW45 | 376 |
|  | 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12～25 | 1516 | DZW60 | 484 |
|  | 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16～25 | 1678 | DZW60 | 695 |
|  | 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16～30 | 1849 | DZW90 | 977 |
|  | 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20～30 | 1937 | DZW90 | 1033 |
|  | 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20～34 | 2234 | DZW120 | 1087 |
|  | 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 24～41 | 2432 | DZW180 | 1357 |
|  | 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24～41 | 2489 | DZW250 | 1481 |
|  | 800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24～41 | 2643 | DZW350 | 1845 |

| 公称压力Mpa | 公称通径DN | 主要外形尺寸和连接尺寸（ mm） | 电动装置 | 重量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | D | D1 | D2 | b | f | z-d |  |  |
| 2.5 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4~18 | DZW15 | 60 |
|  | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4~18 | DZW20 | 64 |
|  | 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8~18 | DZW20 | 65 |
|  | 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8~18 | DZW20 | 79 |
|  | 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8~23 | DZW20 | 98 |
|  | 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8~25 | DZW30 | 154 |
|  | 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8~25 | DZW30 | 168 |
|  | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12~25 | DZW45 | 219 |
|  | 250 | 425 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12~30 | DZW45 | 390 |
|  | 300 | 450 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 12~30 | DZW60 | 505 |
|  | 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16~30 | DZW60 | 736 |
|  | 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16~34 | DZW90 | 1027 |
|  | 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 16~34 | DZW90 | 1139 |
|  | 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20~34 | DZW120 | 1228 |
|  | 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20~41 | DZW180 | 1502 |
|  | 700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 20~41 | DZW250 | 1617 |
|  | 800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 20~48 | DZW350 | 1923 |