防爆风机

防爆壁式排风扇

简介

◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区；
◆ 适用于ⅡA、ⅡB级爆炸性气体环境；
◆ 适用于温度组别为T1～T4的环境；
◆ 适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境；
◆ 作为厂房、仓库通风换气，实验室内空气的流通和更新之用。

选型指南

注：FAG-300、FAG-400百叶不可拆卸，FAG-500、FAG-600百叶可以拆卸。

例：若需订购FAG防爆壁式排风扇，扇叶直径为300mm、额定电压为380V、带百叶，则订货型号为“FAG-300/380B”

产品特点

◆ 防爆壁式排风扇由防爆电机、扇叶、面板等部分组成；

◆ 防爆壁式排风扇面板采用优质钢板焊接成型，叶片由铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；

◆ 外形美观、采用一体式安装，安全可靠；

◆ 带有减振装置，运行噪音低；

◆ 钢管或电缆布线。

技术参数

◆ 执行标准：GB3836.1、GB3836.2、IEC60079

◆ 防爆标志：ExdⅡBT4

◆ 额定电压：AC 220/380V

◆ 额定功率：0.18 KW       0.37KW       0.55KW        0.75KW

◆ 扇叶直径：300mm        400mm        500mm         600mm

◆ 风量：    2280m2/h      2880M2/h      5700M2/h      8700M2/h

◆ 主轴转速：1450 r/min

◆ 防腐等级：WF1

◆ 引入口规格：G3/4"

◆ 适用电缆外径：φ9mm~φ14mm

| 适用范围 1. 1区、2区危险场所。 2. IIA、IIB类爆炸性气体环境。 3. 适用于温度组别为T1～T4的环境； 4. 适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境 |
| --- |
|  | 产品特点 |
|  | 1. 防爆吊扇由防爆电机、叶片、接线盒、防爆调速器等组成。 2. 铸铝合金外壳铸造成形，表面喷塑。 3. 防爆调速器采用电容式档位调速，档位调节无死区，可实现1-5级风速调节。 4. 钢管或电缆布线均可。 5. 符合GB3836-2000，IEC60079 标准要求。 |
| 主要技术参数 |
| 产品型号 扇叶直径 （mm） 电压 （V） 风量 （m 3 /h） 输入功率 （W） 防爆标志 进线口螺纹 （G"） 电缆外径 （φ，mm） 工作方式 质量 （Kg） BDS-1200 1200 220 250 80 ExdIIBT4 3/4 8-14 连续 11.5 BDS-1400 1400 290 95 |

我公司还生产：
隔爆型防爆灯 增安型防爆防腐灯 增安型防爆灯 防爆投光灯 防爆泛光灯 防爆标志灯 防爆应急灯 轻便防爆电筒
防爆航空闪光障碍灯 爆声光报警器 隔爆型防爆视孔灯 防爆警示灯
隔爆型防爆荧光灯 防爆防腐全塑荧光灯 防爆环形荧光灯 防爆马路灯

防爆操作柱 防爆控制按钮 防爆照明(动力)配电箱 防爆动力(电磁起动)配电箱
防爆动力检修箱  防爆配电柜 正压型防爆配电柜 防爆转换开关 防爆行程开关
防爆断路器 防爆电磁起动器 防爆综合电磁起动器 防爆自耦减压电磁起动箱
防爆星三角起动箱 防爆软起动器 防爆插销 防爆插接装置 防爆变压器

防爆轴流风机 防爆接线箱 防爆防腐操作柱 防爆防腐照明开关 防爆防腐主令控制器 防爆防腐控制箱 防爆防腐接插装置 防爆防腐转换开关 防爆防腐电表
防爆防腐接线箱 防爆防腐断路器 防爆防腐照明动力配电箱  防爆防腐照明(动力)配电箱 粉尘防爆灯 粉尘防爆防腐荧光灯 粉尘防爆标志灯 粉尘防爆操作粉尘防爆配电箱 粉尘防爆动力（电磁起动）配电箱 粉尘防爆动力(电磁起动)配电箱 粉尘防爆照明动力检修箱  粉尘防爆照明动力检修箱 粉尘防爆照明开关
粉尘防爆断路器 粉尘防爆电磁起动器 粉尘防爆插销粉尘防爆接线箱 粉尘防爆接线盒 粉尘防爆挠性连接管

防爆窗式空调适用环境：

◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区；
◆ 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境；
◆ 适用于温度组别为T1～T4的环境；
◆ 适用于石油采炼、化学、电池储存、油漆房、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境；
◆ 适用于使用空间场所比较小；

◆防爆窗式空调产品特点：

防爆窗式空调器把箱体、制冷系统、通风系统、电气系统这四部分组装在一起，成为整体成品机，箱体外壳靠室外侧的两边设置有进风格栅，一方面利用室外风的循环，提高室外侧热交换器的换热效果；另一方面从此孔让室外的新鲜空气通过新风门进入室内，改善室内空气品质。

◆ 防爆窗式空调按性能为单冷型和冷暖型两种；           ◆ 防爆窗式空调是按照GB 3836系列标准的要求进行防爆设计，采用特殊加工工艺和制造方法进行防爆加工处理；
◆ 防爆窗式空调管路连接安装已经出厂时完成，只需连接电路就可运行。
◆ 可根据用户要求，对现场特殊空调设备进行防爆处理。例如：大型冷水机组、冷冻机组、中央空调设备以及特殊安装形式的空调设备进行防爆处理，我们将设计制造方案，提交用户查，必要时，可根据用户要求，申请国家级防爆检测中心在现场进行产品防爆性能检测；
◆ 所有防爆空调出厂时，均附有全套产品技术资料和安装使用说明书，请用户务必严格按说明书的要求进行安装和使用；
◆ 产品结构紧凑，造型美观大方，安装维护方便；
◆ 高效节能、低噪音；
◆ 钢管或电缆布线。

★防爆窗式空调采用国际领先超弱电技术隔离本质安全型电路,经特殊工艺制造和防爆处理，产品的设计、制造严格按产品严格按照国家相关标准：
GB 3836.1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备  第1部分：通用要求》
GB 3836.2-2000 《爆炸性气体环境用电气设备  第2部分：隔爆型“d”》
GB 3836.3-2000 《爆炸性气体环境用电气设备  第3部分：增安型“e”》
GB 3836.4-2000 《爆炸性气体环境用电气设备  第4部分：本质安全型“i”》
GB 3836.9-2006 《爆炸性气体环境用电气设备  第9部分：浇封型“m”》
★产品表面采用最高表面温度限制保护技术和全面的防静电技术，及多种安全保护技术；
★宽电压设计，适应野外不稳定电源，电压；220V/50Hz、220V/60Hz、110V/50Hz；
★防爆标志：ExdemnAib[ib]‖BT4、Exdmib‖CT4。

| 防爆窗式空调型号 | BKFR-26GW | BKFR-35GW | BKFR-50GW | BKFR-70GW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 能效比 | 2.79 | 2.79 | 2.63 | 2.69 |
| 能效等级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 |
| 电源规格(V-PH-HZ) | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 380-3-50 |
| 制 冷 | 制冷量(W) | 2600 | 3500 | 5000 | 7000 |
|  | 制冷功率(W) | 932 | 1274 | 1900 | 2600 |
|  | 额定电流(A) | 4.2 | 5.8 | 9.0 | 12 |
| 制 热 | 制热量(W) | 3100 | 4300 | 6000 | 8400 |
|  | 制热功率(W) | 930 | 1270 | 2000 | 2750 |
|  | 额定电流(A) | 4.2 | 5.9 | 9.2 | 12.7 |
| 运行噪音 dB(A) | 室外 | 48 | 50 | 56 | 54 |
| 循环风量(立方/小时) | 520 | 650 | 800 | 1050 |
| 质量(Kg) | 整机 | 27 | 40 | 56 | 75 |
| 外形尺寸(mm) 前后-左右-上下 | 整 机 尺 寸 | 390*480*300 520*460*350 | 550*600*380 | 640*560*400 | 670*670*430 |
| 控制方式 | 遥控/键控 | 遥控/键控 | 遥控/键控 | 键控 |
| 制冷适用面积 (平方) | 12-19 | 16-25 | 23-37 | 33-51-118 |
| 制热适用面积 (平方) | 13-17 | 17-23 | 24-32 | 34-46-92 |

描述

防爆窗式空调适用环境： 
◆适用于爆炸性气体环境1区、2区； 
◆适用于温度组别为T1～T5，IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境； 
◆适用于采炼石油、海上石油平台、集装箱电气控制室、电力设施、等爆炸性危险环境； 
◆温度控制要求在18~28℃。 

防爆整体窗式空调（以下简称防爆窗式空调）按功能分三类：单冷型、冷热两用型又称热泵型、电加热冷热两用型。它们都有制冷系统、电气控制系统、空气循环系统和箱体支撑系统等四部分组成。 

防爆窗式空调工作原理和特性： 
当接通电源后，风扇及压缩机投入运转压缩枫将低压R22制冷剂蒸气压缩为高温高压蒸气后送入冷凝器，一室外侧的轴流风扇迫使空气流过冷凝器，其热量被空气带走。高压蒸气被冷凝为高压液体，经毛细管节流降压后进入蒸发器内汽化吸热，从而冷却了在离心风扇作用下流经蒸发器的空气。冷风由离心风扇吹向室内，达到了使室内的空气温度降低的目的，室内的空气又由离心风扇经回风过滤器吸入；这样空气不断循环，使室内的空气温度降至所调范围内。与此同时，由于防爆窗式空调翅片和蒸发器盘管表面的温度总是低于被冷却空气的露点温度，若空气的湿度较大，便有水蒸气凝结为水滴，沿着蒸发器的翅片流到接水盘内，部分露水被轴流风扇甩水圈甩出用来冷却冷凝器，余下的部分通过底盘上的排水管流出。当室内温度达到所调温度后，由温度控制压缩机停止工作，而风扇电动机还在不停运转，使室内空气循环对流。当室温再次升高至设定的上限温度时，压缩机又开始工作。防爆窗式空调如此循环，使室内温度保持在所要求的范围内。 

为给房间内更换新鲜空气，在防爆窗式空调的横隔板上还开有新风门和排气门，打开新风门后，室外新鲜空气直接被吸入，通过离线风扇吹响室内；而室内浑浊空气经由离线风扇和排气门向室外排出，从而达到室内外空气循环的作用。

| 防爆窗式空调 型号定义 | BKC(R)-25 | BKC(R)-32 | BKC(R)-50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源 | 单相220V | 单相220V | 单相220V |
| 功能 | 1匹 | 1.5匹 | 2匹 |
| 制冷/制热量KW | 3/(3) | 3.2/(3.2) | 4.5/(4.5) |
| 室内机循环风量m3/h | 450 | 600 | 700 |
| 除湿量(kg/h) | 1.5 | 1.7 | 2.3 |
| 外型尺寸(mm)宽×高×深 | 620×412×670 | 620×395×675 | 670×450×640 |
| 净重(kg) | 60(65) | 60(65) | 70(75) |
| 温控范围(℃) | 15～30 | 15～30 | 15～30 |
| 噪声室内/室外[db(A)] | ≤60/≤68 | ≤60/≤68 | ≤60/≤68 |
| 防触点保护类别 | I类 | I类 | I类 |
| 气候类型 | T1 | T1 | T1 |
| 额定工作电流A/额定输入功率(kw) | 7.5/1.5 | 9.8/1.5 | 12.5/2.5 |
| 空气开关参数A(额定电流/脱扣电流) | 60/10~12 | 60/12~16 | 60/16~20 |