防爆防腐电器资料

防爆防腐操作柱：

BZC8050防爆防腐操作拄产品特点：

增安型外壳,内装元件防爆元件。外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成,具有外形美观,耐腐蚀,抗静电,耐冲击及热稳定性好等优良性能隔爆型控制开关具有结构紧凑,可靠性好,体积小,通断能力强,寿命长,并有多种功能供用户选取配.防爆按钮采用超声波封装工艺,保证了可靠的结合强度。
BZC8050防爆防腐操作拄的功能可以两单元自由组合,防爆指示灯采用特殊的设计,交流220V-380V通用。 外露坚固件均采用不锈钢,为防掉式设计维修方便. 壳体和盖的接合面采用迷宫式结构,具有较好的防水,了尘能力.符合GB3836-2000,IEC60079 标准要求.　

适用范围： 
  1.1区、2区危险场所。
   2.IIA  IIB   IIC类爆炸性气体环境。

防爆防腐操作柱技术参数：
 
     防爆标志：ExedIICT6
     使用类别：AC-3    AC-4
    额定电压：AC380V   220V   50Hz
    额定电流：10A
    防护等级：IP65
    防腐等级：WF2
    电缆规格：11mm~18mm

防爆防腐照明开关

防爆照明开关适用范围 
 爆炸性气体混合物危险场所:1区、２区。 
 爆炸性气体混合物：ⅡＡ、ⅡＢ 
 温度组别:T1-T6. 
 防爆标志：Ｅxde ⅡBT6. 
 防爆照明开关特点： 
 铸铝合金外壳,压铸成型，表面喷塑。 
 增安型外壳，内部元件采用隔爆型开关。 
 产品具有防水、防尘等腰三角形特点。 
 钢管或电缆布线均可

防爆照明开关技术参数：

额定电压：AC220V  50Hz

额定电流：10A

防护等级：IP55

防腐等级：WF1

防爆防腐配电箱

1区、2区危场所.  IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境 

产品特点：

本产品为复合型,外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树 脂压制而成,内装断路器为我公司特制的防爆元件, 壳采用增安型结构具有较好的防水,防尘和耐冲击等优 良性能,由于产品主要部件均采用工程塑料,因此具有较强的防腐性能. 本产品经过科学的优化设计,产品结构轻巧,紧凑,但 用户安装接线和维修空间较大. 具有过载短路保护功能,可根据要求增加漏电保护等功能。 钢管或电缆布线均可. 符合GB3836-2000,IEC60079,标准要求. .

技术参数：

| 型号 | 额定电压 | 主回路电流 | 支路数 | 支路额定电流 | 防爆标志 | 防护等级 | 防腐等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BX-8050-4 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  |
| BX-8050-6 |  |  | 6 | 3 |  |  |  |  |
| BX-8050-8 | 380V |  | 8 | 4 |  |  |  |  |
| BX-8050-10 |  |  | 10 | 10 | ExedIICT6 | IP55 | WF2 |  |
| BX-8050-12 |  | 630A | 12 | 15 |  |  |  |  |
| BX-8050-4K | 220V |  | 4 | 20 |  |  |  |  |
| BX-8050-6K |  |  | 6 | 25 |  |  |  |  |
| BX-8050-8K |  |  | 8 | 32 |  |  |  |  |
| BX-8050-10K |  |  | 10 | 40 |  |  |  |  |