上海湖泉闸阀的基本知识

【内容】闸阀是指关闭件（闸板）沿通路中心线的垂直方向移动的阀门。闸阀在管路中主要作切断用。

闸阀是使用很广的一种阀门，一般口径DN≥50mm的切断装置都选用它，有时口径很小的切断装置也选用闸阀。

一、闸阀的优点

1、流体阻力小。

2、开闭所需外力较小。

3、介质的流向不受限制。

4、全开时，密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小。

5、体形比较简单，铸造工艺性较好。

二、闸阀的缺点

1、外形尺寸和开启高度都较大。安装所需空间较大。

2、开闭过程中，密封面间有相对摩擦，容易引起擦伤现象。

3、闸阀一般都有两个密封面，给加工、研磨和维修增加一些困难。

三、闸阀的种类

1、按闸板的构造可分

1）平行式闸阀：密封面与垂直中心线平行，即两个密封面互相平行的闸阀。

在平行式闸阀中，以带推力楔块的结构最常为常见，既在两闸板中间有双面推力楔块，这种闸阀适用于低压中小口径（DN40—300mm）闸阀。也有在两闸板间带有弹簧的，弹簧能产生予紧力，有利于闸板的密封。

2）楔式闸阀：密封面与垂直中心线成某种角度，即两个密封面成楔形的闸阀。

密封面的倾斜角度一般有2°52´，3°30´，5°， 8°， 10°等，角度的大小主要取决于介质温度的高低。一般工作温度愈高，所取角度应愈大，以减小温度变化时发生楔住的可能性。

在楔式闸阀中，又有单闸板，双闸板和弹性闸板之分。单闸板楔式闸阀，结构简单，使用可靠，但对密封面角度的精度要求较高，加工和维修较困难，温度变化时楔住的可能性很大。双闸板楔式闸阀在水和蒸气介质管路中使用较多。它的优点是：对密封面角度的精度要求较低，温度变化不易引起楔住的现象，密封面磨损时，可以加垫片补偿。但这种结构零件较多，在粘性介质中易粘结，影响密封。更主要是上、下挡板长期使用易产生锈蚀，闸板容易脱落。弹性闸板楔式闸阀，它具有单闸板楔式闸阀结构简单，使用可*的优点，又能产生微量的弹性变形弥补密封面角度加工过程中产生的偏差，改善工艺性，现已被大量采用。

2、按阀杆的构造闸阀又可分为

1） 明杆闸阀：阀杆螺母在阀盖或支架上，开闭闸板时，用旋转阀杆螺母来实现阀杆的升降。这种结构对阀杆的润滑有利，开闭程度明显，因此被广泛采用。

2） 暗杆闸阀：阀杆螺母在阀体内，与介质直接接触。开闭闸板时，用旋转阀杆来实现。这种结构的优点是：闸阀的高度总保持不变，因此安装空间小，适用于大口径或对安装空间受限制的闸阀。此种结构要装有开闭指示器，以指示开闭程度。这种结构的缺点是：阀杆螺纹不仅无法润滑，而且直接接受介质侵蚀，容易损坏。

四、闸阀的通径收缩

如果一个阀体内的通道直径不一样（往往都是阀座处的通径小于法兰连接处的通径），称为通径收缩。

通径收缩能使零件尺寸缩小，开、闭所需力相应减小，同时可扩大零部件的应用范围。但通径收缩后。流体阻力损失增大。

在某些部门的某些工作条件下（如石油部门的输油管线），不允许采用通径收缩的阀门。这一方面是为了减小管线的阻力损失，另一方面是为了避免通径收缩后给机械清扫管线造成障碍。

电动矿用闸阀广泛适用于建材,冶金,化工,电工等行业部门,作为压缩易爆管道的卸压装置。特别适用于煤磨系统及存放易燃易爆气体物质的仓库使用。电动矿用闸阀结构简单,由钢制焊接筒体和防爆阀片组成。当系统压力大于0.1 Mpa表压力时, 防爆阀片自行破裂,防止系统发生爆炸,以保证人身和生产安全。
防爆电动闸阀，电动矿用闸阀，带煤安防爆电动闸阀技术参数表
适用介质:压缩易爆气体
使用压力:≤0.1MPa
工作环境温度—20℃～+40℃;工作环境不含有强腐蚀性的介质；短时工作制,时间定额为10min；额定电压为380V,频率为50HZ。
特点：
1. DZW防爆电动装置防尘,防水,防轻腐蚀,其防护等级为IP55,IP65（特殊定货）；
2.转矩控制机构动作可靠,调节方便,转矩重复精度高；
3.行程控制机构调节精度和重复度高,开向和关向可配装各2只至4只微动开关；
4.采用半自动手—电动切换机构,机构简单,工作可靠,操作轻便；
5.工作环境： 无易燃,易爆和强腐蚀介质

矿用防爆电动闸阀阀门特点:

1.阀门采用压力自紧式密封或阀体、阀盖垫片密封结构，值得信赖！使用安全可靠。

2.阀瓣采用双闸板中间带万向顶结构，能自动调整阀瓣与阀座密封面吻合度，保证阀门的密封。同时此结构维修方便，节约费用，阀瓣互换性较好。

3.阀瓣、阀座密封面用钴铬钨硬质合金由等离子喷焊而成，密封面硬度高，耐磨擦，抗擦伤，使用寿命长。

4.阀杆用渗氮钢制成，表面氮化处理，硬度高，抗擦伤，耐腐蚀，使用寿命长。

5.手动阀门由手动机构或撞击时手轮开启。减小阀门操作力。

6.阀门可安装在管道的任何位置，同时根据介质和介质的温度选择碳钢或合金钢阀门。

7.初次安装和调试时，必.须手动把阀门开到约一半的位置，以免电机相序接反导致阀门或电装损坏。

8.电动装置配有转矩控制机构、现场操作机构和手、电动切换机构。除就地操作外，还可以进行远距离操作、PLC控制、4~20mA电流输入输出智能控制等。

矿用防爆电动闸阀的性能符合JB/T8528-1997<普通型阀门电动装置技术条件>的规定。防爆型的性能符合GB3836.1-2000<爆炸性环境用防爆电气设备通用要求>及JB/T8529-1997<隔爆型阀门电动装置技术条件>的规定。并经国家防爆电气产品测试中心检定，取得了防爆合格证

上海湖泉电动阀门有限公司主营：矿用电动闸阀，防爆电动闸阀，矿用防爆电动闸阀，欢迎广大新老顾客来电咨询：13636625977.公司主网站：http://www.hqddfm.net