KXBC矿用隔爆型阀门电动装置控制箱

主要特点及用途
　　随着煤矿自动化水平的提高，手动阀门很难适应现代发展的需要，在新设计的矿井或老矿的改造中都
大量使用电动阀门。本公司的矿用隔爆型阀门电动装置，是专为提高煤矿阀门自动化系统而研制开发的
，而KXBC隔爆型阀门电动装置控制箱是为矿用隔爆型阀门电动装置配套的控制产品。
　　 KXBC矿用隔爆型阀门电动装置控制箱具有与DCS系统接口衔接的功能，从而使控制箱在自动化系统中的应用更为广泛、可靠，在此基础上控制箱具有短路保护、过载保护、欠压保护、漏电保护、过力矩保护、断相保护及相序鉴别自动纠正等功能，并设置了行程控制、远方/就地控制的切换功能，使其使用功能更趋完善。
　　 KXBC矿用隔爆型阀门电动装置控制外型设计上除确保隔爆性能外、同时具有防止误操作的机械及电器锁功能，使设备的使用安全可靠。在此基础上为监视设备运行情况，本产品还设置了各种运行监视指示，如电源指示、开阀指示、关阀指示、过力矩指示、故障指示及阀位开度显示。
  
型号表示方法

工作条件与工作环境
  
KXBC矿用隔爆型阀门电动装置控制箱设计与制造标准 
 
控制箱技术性能
1.具有短路、断相、过载、欠压、漏电等多种保护功能；
2.可提供远方/就地两种选择；
3.信号电平：DC5V\DC24V
4.输出阻抗700；
5.输出最大信号电流DC36mA；
6.在电机旋向确定后，可自动校正三相电源的相序，用户可随意接入电动控制箱的三相电源；
7.可与多种自控系统可靠衔接；
8.由用户提供干接点、使用模块上的+24VDC电源（详见电气原理图）；
9.由用户提供+24VDC电源、此时用户的+24VDC电源负极与模块电源负极并接一起，电源的正极输入到模块的各功能端，即可实现各种控制功能；
10.输入/输出信号均经光电隔离，抗干扰能力较强；
11.开阀、关阀、电子互锁加机械互锁，可靠保证开向、关向交流接触器不能同时吸合；
12.欠压保护值为额度电压的负15%。  
控制箱外形结构和外形尺寸  
一空一外形图
  
一空三外形图
  
KXBC矿用隔爆型电动装置控制箱电气原理图  
主回路

控制回路

KXBC矿用隔爆型阀门电动装置控制箱端子图