便携式水位计探测仪

型号：BXS-100

产品图片：

产品介

BXS便携式电测水位计适用于地质、矿山，水文等部门的水文观测
孔，地质钻孔，水井，水库大坝及江河湖海的直接测量，以替代目前
常用的测绳测钟，电线万用表等原始落后的简易测水方法。 
BXS系列便携式电测水位计由测线，探头，水位检测器，卷线轮，支架
导电机构，摇把，皮背包等组成，要主要特点是体积小，重量轻，价
格便宜，携带方便，和国外西法德赛巴（SEBA）公司同类产品KLL型
电测水位计相比，重量轻一半以上。

主要技术性能

- 最大测量深度：100米，200米，300米，500米，600米。 
2、最大测量误差：不大于±0.1%(±10厘米/100米)（达到国际标准ISO规定的三级水位计精度标准） 
3、探头直径：14毫米;探头敏感区域：不大于±5毫米。 
4、重复测量精度：不大于±10毫米。 
5、测线技术条件：外径Φ2.0，7/0.25镀锌钢芯，高密度聚乙烯绝缘，破断拉力不小于25千克力。 
6、水位检测器灵感度：外接大地电阻不小于500千欧。 
7、水位检测器功耗：不大于15毫安。 
8、水位检测器电源：6F22.9伏叠层电池。 
9、使用环境：－20℃～＋40℃相对温度85％

1000米内可根据要求生产

型式和外形尺寸

| 型式 | 外形尺寸（mm） | 重量（千克） |
| --- | --- | --- |
|  | 长 | 宽 | 高 | 探头 |  |
| BXS---100型 | 330 | 86 | 220 | Φ14 | 1.9 |
| BXS----200型 | 330 | 110 | 220 | Φ14 | 2.5 |
| BXS----300型 | 330 | 135 | 220 | Φ14 | 3.2 |
| BXS----500型 | 330 | 165 | 220 | Φ14 | 4.6 |