便携式水位计探测仪

型号：ZC/CSY

产品概述

手持式超声波水深仪是测量水库、湖泊、江河、浅海等水体的便携式测深仪，测深时将超声波换能器置于水面或一定位置，利用超声波在水中的固定声速VC和超声波发射到接收的时间T，仪器自动换算出水深H。可选信号输出，弥补了传统手持产品无输出的产品不足。具有测量精确、耗电省、可靠性高、使用方便、操作简单、测量速度准确、携带方便等优点。仪器可在静水中测深，也可在具有一定速度的水中测深；水流速度可达5m/秒左右，是水文测验、水电厂、库区、湖泊、河道勘测和环境水域监测的理想水深测量仪器。

性能特点

*物美价廉的便携式测深仪

*中,小型船舷外（内）按装,电缆 10米
*主要用于海、河、湖上水下定位和测量水深

应用领域

☆航道勘测、水底地形调查、水下定位、海道（河道）测量和船只导航定位等

☆水文测验、水电厂、库区等
性能指标
量程： 0～200M（at25℃水中标准平面，选不同传感器）

盲区：  <0.2M（与量程而不同）

最小显示分辨率：1MM

最大误差：量程×0.3%

显示：ＬＣＤ

工作频率：200～2000KHz（可选）

现场设置：通过本机按键完成

标定：出厂标定，可现场校准

输出：无

供电

工作电压：内置可充电电池供电（配充电器）

外接电源：DC9V	
正常功耗：<1W

物理性能

主机外形尺寸：196×108×91

键盘：五位贴片式按键

主机材质：ABS工程塑料

传感器：306不锈钢

传感器电缆： 10M
环境性能
工作温度 ：≤80%RH无结露 储存温度：-40℃～70℃

储存温度： ≤80%RH无结露 侦测方式：15Hz/s

工作压力：常压