该产品由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。适用于温度≤80～120℃如食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。

特点 
1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。
2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。
3、可以任何位置安装，维修方便。
4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蚀，使用寿命长等特点。

主要结束参数

| 公称通经DN（mm) | 50～2000 | 50～1600 |
| --- | --- | --- |
| 公称药理PN（Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 密封试验(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| 强度试验(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 适用温度 | 丁腈橡胶：-40℃～90℃氟橡胶：-20℃～200℃ |
| 适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 |
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 |
| 驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |

主要零部件材料

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 阀体 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
| 蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
| 阀轴 | 2Cr13 |
| 密封圈 | 丁腈耐油橡胶 |
| 填料 | 柔性石墨 |

执行标准

| 制造标准 | GB/T 122387-89 |
| --- | --- |
| 法兰标准 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
| 结构长度标准 | GB12221-89 |
| 检验标准 | GB/T 13927-92 |

D371X-6/10/16对夹式蜗轮传动软密封蝶阀主要外形连接尺寸 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：mm

| DN | L | H | HO | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d |
| 50 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
| 200 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
| 250 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
| 300 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
| 350 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
| 400 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
| 450 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
| 500 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
| 600 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
| 700 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
| 800 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
| 900 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 38-39 |
| 1000 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
| 1200 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |

外形尺寸

| 公称通径DN | A | B | C | D | E | 额定功率 | 额定电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 |  |  |
| 40 | 155 | 349 | 57 | 104 | 32 | 15W | 0.2A |
| 50 | 155 | 353 | 62 | 104 | 43 | 15W | 0.2A |
| 65 | 155 | 362 | 70 | 104 | 46 | 15W | 0.2A |
| 80 | 155 | 368 | 89 | 104 | 46 | 15W | 0.2A |
| 100 | 208 | 392 | 106 | 115 | 52 | 25W | 0.5A |
| 125 | 208 | 407 | 120 | 115 | 56 | 25W | 0.5A |
| 150 | 208 | 446 | 132 | 115 | 56 | 25W | 0.5A |
| 200 | 256 | 489 | 164 | 127 | 60 | 50W | 0.8A |
| 250 | 256 | 514 | 200 | 127 | 68 | 50W | 0.8A |
| 300 | 256 | 568 | 238 | 127 | 78 | 90W | 1.0A |
| 350 | 288 | 629 | 280 | 164 | 78 | 120W | 1.2A |
| 400 | 288 | 662 | 302 | 164 | 102 | 120W | 1.2A |
| 450 | 288 | 693 | 335 | 164 | 114 | 150W | 1.2A |
| 500 | 288 | 729 | 360 | 164 | 127 | 150W | 1.2A |