SAVANT三相大功率智能型稳压器技术参数！

输入电压范围：单相电压165V-275V   三相电压：304V-456V

相数：单相+N+G                     三相+N+G

输出电压范围：220V±（1-5%）可设   380V±（1-5%）可设

输出精度：（1%-5%）可调  出厂预设置在±2%

效率：≥98%（不包括变压器部分）

波形失真度：输出波形无畸变，无谐波增量（与输入波形相同）

响应速度：≤0。5S

稳定时间：输入电压相对额定值阶跃变化10%时，其稳定时间≤1

滤波（选项）：当用户电源谐波严重时，可在机柜里加装滤波器。

频率：50HZ/60HZ

负载稳压率：≤1-3%

电源指示：LED数显指示

异常指示：LED数显指示

电压指示：LED数显指示

保护功能：具有过压,欠压，过流，延时，过载，缺相，短路，相序保护及机械故障保护。

抗电强度：工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象。

报警，消音：SAVANT三相稳压电源设有报警，消音的选择开关。

过载能力：200%可维持10ms，500%可维持50ms

绝缘强度：整机对地绝缘电阻≥2mΩ

过，欠压保护：当输入电压超出稳压范围±10%时，稳压器将切断输出电源，发出声光报警。

故障保护：当稳压器损坏而不能正常工作时，三相大功率稳压器将自动切断输出电源。

缺相保护：当三相输入出现缺相时，三相大功率稳压器将自动切断输出电源

逆相保护：切断输出电源

短路保护：当输出端出现短路时，空气开关，自动切断输入电源。

过流保护：当负载设备过流时，切断输出电源。

旁路：    三相大功率稳压器故障或维护时，具备电源手动或自动直通装置。

雷电浪涌保护时：三相大功率稳压器带有20KA浪涌保护器。

温升：主机温升＜60℃(满载)

冷却系统：风冷

连接方式：接线排

噪声：≤45db

工作方式：可长期连续工作。

工作环境温度：-15℃—+45℃；

相对湿度：20%-85%

海爬高度：＜1000M

避雷装置：三相大功率稳压器当电网瞬时变化及感应雷击时，能起到良好的浪涌电流保护效果。

使用环境：无严重影响稳压器绝缘的气体，蒸气，化学沉积，灰尘，污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。