塑料干燥混色机详细简介：

一、塑料干燥混色机用途：

塑料干燥混色机主要用于塑料颗粒、粉未、树脂粉、混合均匀，理想，采用高速电机，混合过程中不产生物料的溶解发挥或变质等。

二、塑料干燥混色机的特点：

1.集温度、时间控制于一体，可单独对温度和时间参数进行设定。

2.结构合理，操作简易。

3.不锈钢内胆、外壳，清洁方便。

4.双层保温装置，密封搅拌，过载保护，

5.桶体上方镶嵌圆弧型铝锭，工作过程中可打开顶盖，以便更好地蒸发水份，而不会有塑料颗粒飞出，

三、塑料干燥混色机的工作原理：

利用桨页的高速旋涡式运转，使塑料颗粒（树枝粉）高速翻滚碰撞摩擦产生热量，使得物料在混色的同时也使得水份从排气管快速蒸发而达到干燥目的。第一桶料15分钟的时间可以将含水量为8%的物料降到含水量为1%，连续工作则拌料时间逐渐递减

四、塑料干燥混色机构造说明：

１、减速器系为混合机之主要传动结构，它位于桶体的底部，工作时由装置在机座机内，轴为空心并装有固定键，能　　　使塑料立式混色机的搅拌桨自由装拆。

２、桶体为立体型，采用不锈钢制造，内装立式搅拌桨叶拨片，置于在塑料干燥混色机的高速器上。

３、倒料减速器，位于混色机的底部，工作时由装置在机座内的电动机传动蜗杆带动混料桶内的搅拌桨叶拨片顺时针　　　旋转，使混合物料一次性卸料。

４、机座及电动机装置为一整体结构，电动机装在桶底最底部，电动机直接带动搅拌桨叶，保持传动力。

５、电器箱是控制机器的运动，它位于右侧前，传动可揿塑料立式混色机“上”“下”按钮，注意两者不能同时揿。　　　塑料干燥混色机件润滑高速器的润滑采用油浸式，其储油量必须保持在油标线上，油质必须保持清洁。如经常使　　　用的话机械必须每隔三个月换一次新油，更换时应将高速器拆洗清洁后，在混色机加新油。

五、塑料干燥机混色机使用说明注意事项：

１、使用前应进行一次空运转试机，在试机前应先检查塑料干燥混色机全部连接件的坚固程度，高速器内的润滑油量　　　和电器设备的完整性，然后闭合总开关，通入电源进行空运转试机。

２、空运转试验。在未发现不正常的响声，等不良现象的情况下，才可使塑料干燥混色机投入生产。

３、在运转中如需铲刮机内桶壁物料，应用竹木器工具，切不可用手，以免造成伤手事故。

４、在使用中如有发现机器震动异常或发出不正常怪声应立即停掉进行全面检查。

５、使用负荷不要过大，一般以电动机的负荷来测定，用380V电动机混合塑料时的重载电流。

６、安培为正常，如超过负荷应立即减少混合容量。

７、搅拌桨两端轴封应保持清洁，以免造成塑料发黑、应通畅，切勿使塑料干燥混色机之堵塞，以免起反压力作用，　　　使污物渗入轴心，使桶内物料发黑、变质。

８、管理人员必须熟悉塑料干燥机的技术性能、内部构造、控制结构及使用原理。运转期间不得离开工作地点，防止　　　发生故障而损坏机件。

六、塑料干燥混色机的保养说明：

１、定期检查机件，每月1-2次，检查项目为蜗杆、轴承、轴封等各活动部分是否转动灵活以及磨损情况，发现缺陷　　　应及时修复，以便正常使用。

２、电器控制零件，应保持清洁、灵敏，发现故障应及时修复

３、一次使用完毕或停工时，应在塑料干燥混色机内取出剩余物料，刷清机器各部件的残余粉子。如停用时间较长，　　　必须将机器全部后擦干净，并用蓬布罩好。

４、塑料干燥混色机搅拌桨装拆时应轻拆、稳装、轻放，以免变形损坏。

塑料干燥混色机参会数表：

| 型号 Model | 功率power HP KW | 容量kg Capacity | 电压(v) Voltage | 外型尺寸(cm) Dimensions | 转速(r/min) Rotating speed | 净重(kg) Ner weight |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DHTG-25 | 7.5 5.5 | 25KG | 380V | 100*68*24 | 480 | 200 |
| DHTG-50 | 10 7.5 | 50KG | 380V | 117*83*135 | 480 | 230 |
| DHTG-100 | 20 15 | 100KG | 380V | 134*98*152 | 480 | 270 |
| DHTG-200 | 40 30 | 200KG | 380V | 170*130*170 | 480 | 700 |