服 务 宗 旨

保证产品质量     讲究企业信誉

坚持服务第一     力求用户满意

产品质量保证

产品质量保证书 在正确使用情况下，从购买之日起一年内发生故障时， 有本厂质量保证书或发票，本厂技术服务部负责上门免费修理。 如自行拆修人为损坏或超过保修期等不属保修范围内的，只可负责免费修理，更换零件费用自负。

脱水烘干机使用说明书

一、各部位名称

- 主要技术指标

|  | 400型 | 500型 |
| --- | --- | --- |
| 转筒尺寸 | Ф400×H 300mm | Ф500×H 400mm |
| 外型尺寸 | 650×800×800 | 800×1000×850 |
| 转筒载重 | 35 kg | 75 kg |
| 转筒转速 | 630转/分 | 530转/分 |
| 工作电压 | 380V | 380V |
| 电机功率 | 0.75kw | 1.1kw |
| 电热丝功率 | 3kw | 3kw |

三、使用方法

1、在开机使用前，应先检查电源的接合，转筒的固定位置是否正确，接上电源，打开上盖，接通电机开关，让转筒空转运行，转向应与壳体内标指箭头示向相同，接通电热丝开关，数分钟后可有热风排出，若电热丝经过5分钟工作，仍未有热风排出，应停机检查电热丝排风口是否堵塞。

2、干燥工作应放下盖子，装卸工件要停机，注意工件要均匀分布在转筒内，否则会离心力不平行，使脱水机会猛烈摇动。转筒装工件不能超载，2也不要过满，若干燥工件细小密度大，或易储存液体，先离心干燥1-2分钟，取出转筒，将工件翻动位置，再进行加热离心干燥，以达到满意的效果。

3、要使转筒停转，先将电机关停，再用脚踩刹车板，但切记不能关电机进行刹车，脱水机可不加热进行单独离心干燥，但不能关停电机单独加热进行干燥。

4、使用脱水机前，应参读说明书，懂得操作原理，为确保安全生产，应经常检查及保养好脱水机，定期向轴承添加优质润滑油脂，保持脱水机良好。

四、常见故障及排除方法

| 故 障 | 产生原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 不转动 | 1.电机烧毁 2.缺相 3.皮带松脱或破断 | ·更换电机 ·检查各开关接触是否良好 ·保险丝有否烧断 ·调整电机位置或更换皮带 |
| 温度不正常 | 1.风叶逆转 2.发热管烧毁 3.发热管导电线烧断 | ·对调电源相线改变电机转向 ·更换发热管 ·更换发热管导电线 |
| 振动或噪音大 | 1.工件放置不均匀 2.干燥机安装不稳 3.轴承失油 4.轴承破损 5.轴承座固定螺栓松动 | ·停机并将工件放置均匀 ·重新安装平稳干燥机 ·重新将轴承座固定螺栓紧固 ·从压油怀中压注入足够的高温润滑脂 ·更换轴承 |
| 制动失灵 | 刹车皮磨损过多 | ·更换刹车皮 |

脱水烘干机简介

五金甩水甩油烘干机、500型号五金脱油机，车床铁屑甩油机、甩干机、工业脱水机、电镀脱油烘干机，铜粉甩油机、不锈钢脱水机，电机1.1KW，电热3KW，机器尺寸直径80CM*高88CM，内胆直径500MM*高400MM，筛网孔子2-3MM，转速560转/分钟。内胆材质304不锈钢。外部为喷漆铁板结构。离心式烘干机，电热烘干机，热风干燥机.

高效脱水烘干机（脱水机、甩干机）的主要特点：
1、普通型/重型脱水烘干机：脱水、烘干作业同步进行，消除普通烘干机存在的水渍水痕，避免工件氧化和生锈，提高成品光泽度。
2、普通脱水烘干机脱水槽为不锈钢材质，坚固耐用，活动脱水内篮可提出，方便工件装取。

3,独特设置有外部可加润滑脂装置,方便日常维护。
4、重型脱水烘干机采用自动控制的电源系统，脱水烘干完成或打开脱水烘干机盖时，将自动切断脱水烘干机电源，安全实用。同时设有脚踏式刹车器，提高脱水烘干使用安全性。
5、重型脱水烘干机采用整体铸造底座，重心稳定；脱水烘干机内外筒均采用不锈钢制成，内桶平底设计，坚固耐用
6、重型脱水烘干机加热器装配在脱水烘干机上部，直接加热，强力风扇自吸风，脱水烘干效率。

适用于各种金属，非金属零件经研磨，油洗水或浸防锈液后脱水或脱油用；是各电镀及研磨加工厂，脱水的必备机器。

# Text boxes

电话：0769-83660871

传真：0769-83620567  e-mail:dgdahetian@126.com

2011 年03 月

发热部分

转筒开关

发热开关

电机部位

刹车板

项

目

规

格