【过滤型电子水处理器】产品概述

反冲过滤型电子水处理仪是将电子水处理仪和反冲洗过滤器完美地结合在一起，使设备同时兼具水处理和过滤作用，达到一机二用的目的，大幅降低设备成本，节省安装空间，也便于操作管理。实践证明，过滤型电子水处理仪结构科学合理，使用效果好，深受用户的欢迎。

【过滤型电子水处理器】工作原理

反冲过滤型电子水处理仪具有电子水处理仪和反冲洗过滤排污的功能，包括壳体、蝶阀板、轴套、转动手柄、滤筒、水处理机芯和主机等，水处理机芯设在滤筒内。正常工作时，电子水处理仪蝶阀板全开，被处理水经蝶阀板后从里向外流经滤筒后流出，污物被截留在滤筒内（此时排污口所接排污阀关闭)，水流经水处理机芯时，受到高频交变电磁场的处理，同样具有除垢防垢、杀菌灭藻的效果（原理详见前页）。当污物积聚越来越多时，会堵塞滤网，使滤筒流通面积越来越小，导致水流经滤筒前后的压力差值越来越大。当压力差达到允许值时，转动手柄，让蝶阀板处于关闭状态，水在滤筒前段从内向外流出，在滤筒后段(渣物收集段)从外往内冲刷滤筒，打开排污阀，即可将渣物排出（原理详见反冲洗过滤器）。排污结束后，关闭排污阀，将手柄转回开启状态，设备转入正常运行。

【过滤型电子水处理器】菲洛克产品特点及创新

1、功能齐全：设备具有明显的防垢除垢、杀菌灭藻、防锈阻蚀功能，能有效过滤水中污物，一机多能。

2、经济实用：设备不占地、性能价格比高，安装简便、易于操作；排污时对系统运行的影响很小，无须停机排污。

3、质量可靠：选用进口电子原器件，性能稳定；转动轴采用机械密封，克服传统填料式密封易渗漏的缺点；滤网为不锈钢筒式加强结构，难以损坏。

4、环保节能：设备运行能耗少、无污染、无噪音、无须专人看管，经济环保。

5、精心加工：先进的技术，严格的质保体系，严密组织、精心加工，确保菲洛克反冲过滤电子水处理器具有领先水平的品质，使用寿命15年以上。

【过滤型电子水处理器】型号规格表

【过滤型电子水处理器】图片