【全程综合水处理器】产品概述

FLK全程综合水处理器主要由优质碳钢筒体、特殊结构的不锈钢网、高频电磁场发生器、电晕场发生器及排污装置等组成。全程综合水处理器是通过活性铁质滤膜，机械变径孔阻挡及电晕效应场高频电磁场四位一体的综合过滤体，吸附在实际运行工况下各种水系统已形成的硬度物质及复合垢，降低其浓度，达到控制污垢及大部分硬度垢的目的。并通过换能器将特定频能量转换给被处理的介质一水，形成电磁极化水，使其成垢离子的排列顺序位置发生扭曲变形，当水温升高到一定程度时，处理后的水需经过较长一段时间方能恢复到原来的状态。在此阶段，成垢的机率低，同时器壁金属离子受到抑制，对无垢系统具有防腐蚀作用。此外，电磁场化水还可有效地杀灭水中的菌类、藻类等，有效地抑制水中微生物的繁殖。所以，全程综合水处理器在系统正常运行状态下，可以完成防腐、除垢、灭菌灭藻、超净过滤、控制水质的综合功能。

【全程综合水处理器】防垢原理

水经加热升温后形成的水垢均为复合垢。多功能全程水处理器工作原理是通过控制硬质垢及污垢两方面来综合来解决复合水垢的问题。首先，通过活性铁质滤膜，机械变孔径阻挡层及电晕效应场三位一体的综合过滤体，吸附，浓缩其形成水垢的各种物质，降低其浓度，达到控制污垢及大部分硬度垢的目的。第二，通过换能器将特定频谱的射频能量转换给被处理介质—水，使其成垢离子间的排列顺序位置发生扭曲变形。当水温升高时，处理后的水需经过一段时间才能恢复到后来的状态。在此阶段，成垢的机率很低，从而达到控制形成硬度垢的目的。所以全程水处理器在系统正常运行状态下，可完成除垢防垢、超净过滤的功能。

【全程综合水处理器】杀菌灭藻原理

线束发射极发射持续的分段频率波形作用于水，影响细胞的新了代谢，激穿细胞壁，杀死细胞赖以生存的的酶系统，从而达到杀菌灭藻的目的。

【全程综合水处理器】防腐原理

水与金属管道接触产生的腐蚀，属于电化学腐蚀。多功能全程水处理器工作原理就是削弱抑制电化学腐蚀。首先是利用独有的频谱转换，在金属管道表面形成氧化被膜，使其腐蚀产物Fe203，转换为稳态的Fe304，达到以锈制锈的目的。第二是利用活性铁质滤膜，机械变孔径阻挡及电晕效应场三位一体的综合过滤体吸附，最终排除水中的铁离子和钙镁离子，悬浮物、沉淀物等杂质，使水质浊度、色度降低。故全程处理器可在系统正常运行状态下完成防腐、除锈、脱色、控制二次污染，对水中的杂质进行吸附浓缩，排污的综合处理。

【全程综合水处理器】超净过滤原理

通过多层复合变径不锈钢过滤网，进行粗过滤，通过干式铁芯的电晕场效应，形成铁质滤膜进行精过滤，从而达到超净过滤的效果。

【全程综合水处理器】应用范围

FLK系列全程水处理器是当今水处理领域最新的技术产品之一，广泛应用于：

1、中央空调冷水机组、热交换器、热水锅炉、供暖锅炉、茶浴炉。

2、高炉冷却水系统、油冷机、大型电动机冷却、电厂凝汽器冷却、硅整流器冷却、空压机冷却、制氧机冷却。

3、洗浴水、游泳池水的杀菌灭藻辅助处理。

4、石化、钢铁、医药、电子、冶金等行业的冷却循环水系统防垢辅助处理。

【全程综合水处理器】性能参数

（1）控制腐蚀率小于：碳钢的腐蚀速率0.125mm/a；不锈钢、铜合金的腐蚀速率0.005mm/a；过滤精度200～3000微米，防垢除垢效率>95%，杀菌灭藻>97%。

（2）压力损失：<0.016～0.03MPa

（3）工作电压：交流220V（±5%）/50Hz（±2%）

（4）安全绝缘电压：5000V

（5）工作环境要求：-25℃～+50℃　　　　相对湿度：<95%

（6）工作温度（被处理介质温度）-25℃～+90℃

（7）平均无故障工作时间：不小于50000小时

（8）适用介质：自来水、冷却水、冷冻水、热水、工业用水、地表水、地下水、游泳池用水等。

（9）根据用户需求，全程处理器可分为全自动型、手动型、常规型三种。

（10）根据用户需要，全自动型设备可安装TDS检测仪表，触摸屏等，可设定水质控制范围，超压自动反冲洗、超标声光报警功能。由用户选配。

【全程综合水处理器】分类及基本参数表

根据不同的水系统和存在的不同问题，设备分:

A型：防腐、防锈、脱色、超净过滤

B型：防垢，除垢、超净过滤

C型：杀菌、灭藻、超净过滤

D型：杀菌、灭藻、防垢、超净过滤

E型：防腐、防锈、防垢、除垢、超净过滤

F型：杀菌、灭藻、防垢、防腐、超净过滤

根据控制方式的不同，分为：

SD:手动型

BZ:半自动型

ZD:全自动型

【全程综合水处理器】安装注意事项

1、设备轮廓与旁通或构筑物间的距离需大于500mm。

2、禁止在无水状态下长时间开启设备。

3、设备安装形式应为旁通式安装，以满足在不停机状态下检修设备及反复冲洗复活滤体的需要。

4、多功能全程水处理器不得安装在水泵前负压区。

5、新系统可直接安装处理器，对于结垢严重的老系统，在安装处理器前必须清洗管道后才可以安装，以免脱落的水垢堵塞管道。

【全程综合水处理器】型号规格表

【全程综合水处理器】图片