【蓄热水箱/储热水箱】产品概述

热泵等慢热型冷暖设备，在系统水容量过小的情况下，主机会频繁启动，缩短压缩机寿命，浪费能源。为此，菲洛克对热泵系统进行了深入研究，推出了热泵系统专用的蓄热水箱，或叫缓冲水箱，根据工程实际情况，量身定做。同时，该系列水罐也可做储水用冷热水罐。

【蓄热水箱/储热水箱】产品分类

菲洛克蓄热水罐根据使用要求不同，材质分为Q235、Q345、SUS304不锈钢等，保温层分为聚氨酯发泡、聚苯板、橡塑、玻璃棉等，外壳可为彩钢板、不锈钢、铝皮、镀锌铁皮等。可根据使用要求，详细定制，表中数据仅供参考。

【蓄热水箱/储热水箱】菲洛克产品特点与技术创新

菲洛克蓄热水箱经精心设计制作,具有如下特点:

1、按照GB150设计标准，筒体采用标准椭圆封头结构，厚板制作，承压性能好，无安全隐患。

2、水罐可内置混流装置，水罐内无死水，水温均匀。

3、水罐出口可加装分水装置，避免局部冲击，加强水的混流。

4、巧妙设计的排污口，既能同时排放各区污水，又能起到加强水流扰动的作用。

5、顶部排气装置，可以及时排除系统中的空气，维持系统稳定可靠运行。

【蓄热水箱/储热水箱】系统设计参考

【蓄热水箱/储热水箱】产品咨询与定货

水罐各接管口径及位置，根据工程实际需要，另行设计制作。表中未列规格型号，请洽菲洛克。

订货需提供如下参数:

1、蓄热罐容积；

2、蓄热罐最大压力；

3、蓄热罐各接管口径、连接方式、位置；

4、容器材质；

5、保温及外壳方式，材质；

6、是否有水温控制等要求，如需配置电控柜，请说明具体要求的功能。

【蓄热水箱/储热水箱】安装注意事项

1、蓄热罐基础要牢固，可靠，水平度不得大于0.3%。

2、多个蓄热罐可以并联使用，便于调节蓄热负荷。

3、排气口最好引出到罐体外，以防排气阀泄露引起罐体腐蚀。

4、定期排污，确保系统水质。

5、如是现场保温，需做到保温严实，注意边角。

【蓄热水箱/储热水箱】型号规格表

【蓄热水箱/储热水箱】图片