【智能板式换热机组】产品概述

菲洛克换热机组由板式换热器、循环水泵、补水泵、电控装置、除污器、管道、阀门、仪表、底座等组成的整体换热设备。用户只需连接机组的一次热媒、被加热系统、补给水的接口，接通电源即可使用。适用于汽--水、水—水、水—油、油—油等多种介质。具有性能优越、布局合理、结构紧凑、运行安全可靠、安装操作简便等特点。

菲洛克智能换热机组依用户需求增设自控系统，其功能有补水变频定压、温度自控系统、室外温度补偿、微机液晶显示一、二次进出口温度、压力等可编程全自动控制系统，可按用户实际使用要求选择，达到无人值守，控制柜内留有接口，可达到网络控制。

【智能板式换热机组】换热机组工作原理

蒸汽或高温水在温控阀控制下，按供热系统所需流量送入换热器，换热器以间接换热方式将热用户的采暖（空调）回水加热；被加热水首先流经不锈钢芯除污器，再经循环泵进入换热器被加热后供用户使用，周而复始。一次热媒在换热器换热后又回至一次供热管网。系统的水量损失由补水泵按设定的压力自动补充，确保系统压力稳定、正常运行。

【智能板式换热机组】菲洛克产品特点与技术创新

1、双循环水泵：机组正常时为一泵工作，一泵备用，循环水泵自动定时切换，当工作泵发生故障时，备用泵可自动投入运行。

2、换热机组自动补水，自动定压。补水泵可全自动运行和手动控制启停，系统稳压值可根据实际自由设置和调整。二台水泵时补水泵可交替运行。

3、换热机组配备了电磁阀、安全阀二级超压保护装置，系统超压时，电磁阀首先打开泄压，若电磁阀有故障，安全阀开启泄压，以确保系统压力的稳定及运行安全。

3、换热机组配备菲洛克的不锈钢滤网反冲除污器，除污效果好，使用寿命长。

4、换热机组所有阀门、仪表管路均采用优质产品，装机配置先进合理，水泵运行平稳，噪音低，有效的改善机房环境。

5、换热机组配置灵活，可根据用户要科学、合理的优化配置，最大限度地满足客户要求。

【智能板式换热机组】 换热机组选型计算

高效智能定压式换热机组的设计包含板式换热器、循环水泵、稳压泵、温控装置、定压罐（变频控制除外）及附件的设计选型。本公司设计人员根据用户提供的参数，进行计算选型，确定设备型号及参数，并反馈至用户确认。用户需提供以下相关参数。

1、一次侧热煤种类及参数（以下任选一）

饱和（过热）蒸汽：P=________MPa   t=________℃

（高温）热水：T1=________℃    T2=________℃

2、二次侧水系统

换热负荷∑Q=________KW或系统循环水量=________t/h

供回水温度：t1=________℃   t2=________℃

室内配管系统最高点标高________m（相对换热机组安装地面标高）

系统设计定压点位置在________定压值PO=________MPa

系统最大承载压力Pmax=________MPa

系统补水采用自来水或________水，补水压力P=________MPa

换热器选型要求：________________________________________

循环水泵扬程H=________mH2O

3、自控要求

定压装置要求：□定压罐定压    □变频定压

【智能板式换热机组】技术参数

【智能板式换热机组】图片