RS485-MODBUS/645光电直读远传水表

QQ：82396333  孙工13241985257

RS485-MODBUS/645光电直读远传水表，以光电直读远传水表为基表，采用对射式光电直读模块，以目前最为先进的RS485-MODBUS/645总线方式传输，此水表通讯协议的波特率可自2400-9600可选。水表地址可以自行设定。极大的方便的用户不同要求。      RS485-MODBUS/645总线为四线制，有严格线序，两根电源线，两根线信号线，在安装，维修时提供方便，水表在平时不需要供电，只是要抄表的瞬间由集中器下达抄表指令进行瞬间供电抄表。

接线方式：

1、光电直读模块直读式表具采用光、机、电一体化技术及绝对式光电编码器原理，通过透射式光电转换，将每个字轮作为一个码盘，五个红外接收管感应字采用轮上的透光槽射过来的红外光而引起的电平变化组成一组五位数码，经译码后远传至系统计算机在抄表界面上显示与水表窗口值相同的数字瞬间抄表读取计数器字轮位置状态，从而准确地读出字轮在显示窗的数字。根据上述原理读出表具的读数，并上传给上位机。信号传输准确，可确保千万次信号无误差。

2、表和光电模块部分采用一体式结构，任何一部分损坏不影响另一部分的重新利用，维护方便。

3、采用国内最先进的RS485/MODBUS/645设计技术，内有看门狗电话，保证了通讯的稳定性和可靠性。

4、发讯部分采用多次密封工艺，可防潮、防水。

5、具有短线、断线检测功能，适时监视用户的非正常用水状态。

6、不受外界磁场和回流的影响，平时电子模块处于不工作状态，不受系统是否发生过断电、故障或干扰甚至雷电的影响。

7、光电直读模块与表内的计数器运转装置没有机械接触，不影响计量灵敏度。

8、不改变原有结构和计量特性，可与国内任意一家计量表具生产厂家产品配套。

9、直接读取表的窗口值，不是累计脉冲数，没有累计误差，不需设置表底数、表常数等参数无需存储数据，真正实现了可靠"读表"。

10、每个表有属于本表的唯一地址编码，方便管理维护。

11、每个表满足EMC、ESD、EMI等电子产品电磁兼容方面的设计要求。

12、使用寿命可达十年。

# Text boxes

红      ——电源

黑      ——地

白（黄）——RS485+

蓝（绿）——RS485-