精小型电动执行器用途及10大特点
　　精小型电动执行器是一种能提供直线或旋转运动的驱动装置，它利用某种驱动能源并在某种控制信号作用下工作。
精小型电动执行器10大特点
　　1、功能强劲：智能型、比例式、开关式、各类信号输出型应有尽有。
　　2、精小型电动执行器体积小巧：体积仅相当于同类产品的35%左右。
　　3、精小型电动执行器轻便宜人：重量仅相当于同类产品的30%左右。
　　4、性能可靠：轴承牙口电器元件等关键零部件采用进口名牌产品。
　　5、美观大方：铝合金压铸外壳、精细流畅、且可减少电磁干扰。
　　6、精密耐磨：蜗轮输出轴一体化特殊铝合金锻造、强度高、耐磨性好。
　　7、回差极小：蜗轮输出轴一体化、避免了键联结的间隙、传动精度高。
　　8、安全保证：通过1500V耐压检测，F级绝缘电机，安全有保障。
　　9、配套简单：采用单相电源、外接线路特别简单，也可做380V、直流电源。
　　10、精小型电动执行器使用方便：免加油、免点检、防水防锈、任意角度安装。

QH精小型电动执行器系列（引进日本技术）\采用进口电子部分元件, 优质铝合金压铸件外壳，精细流畅，体积小重量轻、免维护、耐腐蚀性强等优良性能，可在狭窄地方使用。
输出扭矩：50NM，100NM，200NM，400NM，600NM，1000NM，2000NM， 
可配蝶阀：口径DN25-DN700 可配球阀：口径DN15-DN300

| 机型 性能 | QH-05 | QH-10 | QH-20 | QH-40 | QH-60 | QH-100 | QH-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 源 | DC24V/AC110V/AC220V/AC380V | DC24V/AC110V/AC220V/AC380V | AC110V/AC220V/AC380V |
| 输出转矩 | 50NM | 100 NM | 200 NM | 400 NM | 600 NM | 1000 NM | 2000 NM |
| 启闭时间 | 20S/60S | 30S/60S | 45S | 30S | 60S |
| 电机保护 | 过热保护（自恢复型） |
| 输入信号 | 4-20mA DC |
| 输出信号 | 4-20mA DC |
| 最大行程 | 0-90° |
| 使用温度 | -25°~ 60° |
| 耐压值 | 1500VAV/1分钟 |
| 绝缘电阻 | 100MΩ（250V/500V） |
| 重 量 | 2.2Kg | 3.3 Kg | 8.4 Kg | 9 Kg | 9.5 Kg | 17.5 Kg | 18.5 Kg |
| 安装角度 | 任意角度 |
| 防护等级 | IP 67 |
| 壳体材质 | 高压铸铝合金 |
| 手动操作 | 六角扳手手柄操作 （可卸） |
| 限 位 | 电动操作时：全开全关极限开关； 手动操作：机械挡块。 |