BMC注塑机的正确选择方法

如何选择适合自己产品的BMC注塑机，我们首先要先了解BMC料的相关知识，所谓的BMC(DMC)材料 是Bulk(Dough) molding compounds的缩写，即团状模塑料。国内常称作不饱和聚酯团状模塑料。其主要原料由GF（短切玻璃纤维）、UP（不饱和树脂）、MD（填料）以及各种添加剂经充分混合而成的料团状预浸料。因BMC团状模塑料具有优良的电气性能，机械性能，耐热性，耐化学腐蚀性，又适应各种成型工艺，即可满足各种产品对性能的要求，因此越来越受到广大用户的喜爱。

现在我们所接触的BMC（DMC）产品一般都是由BMC油压机或BMC自动加料注塑机两种设备生产而成，所谓的BMC油压机，这种机型主要靠人工称料，手工投料来完成塑封， 生产工艺又脏又累又高温，而且如果BMC料不小心沾到身上会很痒，时间久了还会得职业病。另外一种BMC自动加料注塑机，则特适合生产带有嵌件BMC制品或对制品硬度要求高的DMC制品,该机相对传统的BMC油压机有以下优点：

1、由于料斗一次性加料15公斤,每模按电脑设定的参数机器进行自动加料，像普通注塑机一样可以连续生产。当料用完后再往料斗里加15公斤。一天下来也许加两叁次料，大大省去传统生产工艺加料的次数、秤称、搓揉等。从根本上彻底解决每模需人工称料，手工投料等繁琐费时的传统工艺。自动化替代传统的生产工艺，生产效率得到大大的提高。

2、降低制造商原材料成本（如吸尘器电机支架原用料电木20000多元/吨、改BMC模塑料6000-10000元 /吨）节约人工劳动成本,提高产品的质量及确保成品率。

3、可以根据客户对制品强度要求不同匹配不同的注射系统，有多种注塑系统供选择(ZDZS自动加料柱塞式、BMC自动加料螺杆式、HBMC自动加料螺杆柱塞复合式)减少玻璃纤维的破坏，确保制品强度。

4、由于时代的发展，现在一线生产主力军以80（90）后为主，这个年代的人在主观上没有生活压力，工作要求有体面。传统工艺又脏又累又高温，这样的工作环境根本留不住他们。立式自动加料BMC(DMC)注塑机问世有效缓解当前招工难问题及人员工资的上涨。加速企业从传统生产工艺向自动化、现在化，节能型工艺发展。

江苏乾易利智能科技有限公司生产的“新锐”牌BMC（DMC）自动加料注塑机是国内唯一荣获国家知识产权局颂发的实用新型专利证书的企业，专利号：ZL200720113295.9；ZL200920198305.2；ZL200920198304.8。并先后相继开发出XRT系列标准机,滑板机,圆盘机,双锁模机,XRK标准机,滑板机,圆盘机,双锁模机.拥有一整套完整、科学的质量管理体系。以诚信务实、实力和产品质量获得业界的认可。

我们在选择BMC注塑机的时候可以根据自己的实际需要，选择BMC油压机或BMC自动加料注塑机，如果对产品的外观及内在有一定标准要求的或是追求高效率的，建议选择BMC自动加料注塑机。

江苏乾易利智能科技有限公司网址为http://wlh166.goepe.com/，公司生产BMC产品动态视频为：http://u.youku.com/BMC注塑机。业务手机：15088810166，业务经理：魏礼辉