车载超速自动抓拍雷达测速系统

车载超速自动抓拍系统基本功能：

1、分体式设计——车载超速自动抓拍系统的信息采集单元和信息处理与显示单元一分为二，可直接通过信息处理和显示单元对过往车辆进行抓拍监测。

2、雷达测速——车载超速自动抓拍系统支持多种状态测速，对超速车辆实时显示。

3、高度集成——车载超速自动抓拍系统采用英特尔双核处理器笔记本电脑集成，信息处理与显示单元功能强大而小巧灵便，可以安置于多种平台，无需拆卸，调整方便

4、数据处理---可对每条车辆记录进行条件查询、编辑、删除、上传，操作简单快捷，可以在抓拍的图片上自动叠加抓拍的日期、时间、地点、速度、限速值和超速比例等文字信息。

5、实时报警---可将车牌识别结果与本地车辆数据库进行实时比对，发现可疑车辆立即报警。

6、数据上传---可将现场抓拍的图片信息通过无线网络传输到后台服务器，支持向公安部车辆数据库的数据上传，实现违法行为的非现场处罚。

7、全天候工作---多种使用方式，白天、夜间均可正常工作（晚上配置补光灯）

车载超速自动抓拍系统技术指标:

工作电压：12VDC±10%

连续工作时间不小于一周

体积：长170mm×宽210mm×高110mm

车速范围：5～321公里/小时

捕获率：≥95%

系统功率：25W

重量：3.2kg

图像分辨率：1600*1200