最新电梯专用稳压器详细知识解读

为了保证电梯能够不受市电的干扰，正常运行，所有的电梯都会加装稳压器。而电梯所采用的稳压设备是不同于一般的设备，它是在传统设备的优点之上新开发的专用稳压节能产品，具有容量大、效率高等等优点，能对电梯的主回路和控制回路进行双重稳压保护，最大限度的保证乘客的人身安全。下面我们来看看电梯稳压设备的相关知识点吧!

电梯稳压设备的性能参数：

1)稳压范围：380±20[%](304~456V)，380±30[%](266~494V);

2)稳压精度：380V±(1~5)[%]可设定;

3)频率：50/60Hz;

4)效率：≥98[%];

5)调节速率：≥25V/s，响应时间：≤100ms;

6)负载方式：任意(阻性、容性、感性负载);

7)运行方式：连续;

8)绝缘等级：B级;

9)调节方式：电动机械链条伺服系统。

电梯稳压设备的使用环境：

1)海拔高度：<2000m;

2)环境温度：-15~40℃，通风良好;

3)相对湿度：<95[%];

4)空气中不得含有导电、腐蚀性等有害气体或尘埃;

5)电源或负载的谐波分量应符合GB/T14549-93的规定。

电梯稳压设备的功能：

1)手动/自动控制;

2)稳压延时自动送电;

3)延时调节;

4)过压、缺相、错相和机械故障保护;

5)声光报警;

6)稳压/市电切换。